吕柳行审〔2019〕25号

吕梁市生态环境局柳林分局

关于山西柳林煤矿有限公司150万t/a增加

开采8号煤层与5号煤层配采项目

环境影响报告书的批复

山西柳林煤矿有限公司：

你公司报送的《山西柳林煤矿有限公司150万t/a增加开采8号煤层与5号煤层配采项目环境影响报告书（报批本）》及报批申请已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，现批复如下：

山西柳林煤矿有限公司隶属于鑫飞集团，该矿是山西省煤炭企业兼并重组整合工作领导组办公室批复的单独保留矿井（晋煤重组办发［2009］33号）。山西省环境保护厅于2009年对矿井120万t/a矿井机械化采煤升级改造工程的环境影响评价报告进行了批复（晋环函[2009]619号）并于2011年对工程进行了环保验收（晋环函[2011]87号）。2012年经山西省煤炭工业厅核定该矿井产能提升至150万t/a（晋煤行发[2012]604号）。2017年省国土厅为该矿颁发了《采矿许可证》，批准开采3#～8#煤层，井田面积8.9447km2。由此柳林煤矿委托太原华煤工程设计有限公司编制完成《山西柳林煤矿有限公司增加开采8号煤层与5号煤层配采项目初步设计》，2017年12月，鑫飞集团以鑫飞发[2017]87号文对该初步设计进行了批复。

- 柳林煤矿8号煤层与5号煤层配采项目采用平硐开拓，长壁式采煤方法，综合机械化一次采全高工艺，全部垮落法管理顶板。矿井布置主井场地、风井场地两个工业场地，混合提升平硐、进风平硐、行人平硐、回风立井四个井筒，并掘进胶带暗斜井、轨道暗斜井、回风暗斜井3个暗斜井。项目总投资23565.46万元，其中环保投资535万元，占总投资的2.27%。

项目建设符合国家产业政策，依据《报告书》的结论、专家技术审查意见，全面落实《报告书》提出的生态保护恢复和污染防治措施前提下，我局同意按照《报告书》所确认的性质、规模、选址、选线和环境保护措施建设。

二、你公司要认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下环保工作：

（一）落实废水防治措施。矿井涌水经矿井水处理站（规模150m3/h）处理后用全部回用于井下降尘及黄泥灌浆用水，不外排；主井工业场地生活污水进入工业场地已有20 m3/h的生活污水处理站进行处理，处理后全部回用于柳林选煤厂生产补充用水，不外排；主井工业场地设600m3的初期雨水收集池，对初期雨水进行收集和沉淀处理。

（二）落实水资源保护措施。严格落实分区开采制度，降低煤矿开采对地下水资源的损失强度；制定地下水跟踪监测计划，加强对煤矿工业场地水井、屈家沟水井、后崖底泉水的水位监测，准确的掌握地下水水位的变化情况，若开采中出现区域地下水水位严重下降现象，立即启动工程防治措施和配套补救措施。

（三）落实大气污染防治措施。主井工业场地3台采暖锅炉全部使用清洁能源，锅炉烟气排放须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求；原煤筛分破碎系统粉尘经“集尘罩+袋式除尘器”处理后须达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关标准要求；原煤采用全封闭带式输送走廊进行输送，并在各转载点布置喷雾洒水装置；原煤、产品煤以及矸石须进入筒仓储存，禁止露天堆放；对全矿运输道路进行硬化，采用箱式车运输。

（四）落实生态保护措施。做好地表变形沉陷的生态恢复综合整治与受影响土地的复垦；工业场地、风井场地、炸药库、取土场，应做好水土保持和生态恢复；本次配采项目投产前须对原有稳定采空区进行生态恢复和治理。

（五）固体废物必须做到综合利用或合理处置；危险废物分类收集，交由有危险废物处理资质的单位进行处置。

（六）落实噪声污染防治。压风机、通风机配套消声器，水泵采用柔性接头连接，各设备安装减振基础，锅炉房、通风机房等安装双层窗户；运输车辆应限速、限鸣。

(七)项目污染物排放总量控制指标为：粉尘：0.546t/a、烟尘：3.308t/a、NOx:3.296t/a、SO2：1.134t/a。

三、严格执行环境保护“三同时”制度，确保《报告书》规定的各项生态和环保对策措施落实到位。项目建成后必须按国家有关规定及时完成竣工环境保护验收。。

四、项目的生态环境保护监督管理工作由柳林县生态环境行政综合执法队负责。

吕梁市生态环境局柳林分局

2019 年 8 月 5日

报：山西省生态环境厅，吕梁市生态环境局

抄送：柳林县生态环境行政综合执法队

吕梁市生态环境局柳林分局         2019年8月5日印发