柳环行审﹝2021﹞3 号

吕梁市生态环境局柳林分局

关于柳林县华远搅拌站有限公司年产50万m3

混凝土搅拌站项目环境影响报告表的批复

柳林县华远搅拌有限公司：

### 你公司报送的《关于<柳林县华远搅拌有限公司年产50万m3混凝土搅拌站项目境影响报告表（报批本）>的报批申请》及专家技术审查意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定。经研究，现批复如下：

- 你公司拟建的混凝土搅拌站项目位于柳林县贾家垣乡贾家沟村。建设规模：年产50万m3混凝土搅拌站。建设内容包括混凝土搅拌生产线、原料库、4座水泥仓、4个粉煤灰仓及相配套的其它辅助工程等。柳林县发展和改革局对该项目予以备案，项目代码：2020-141125-30-03-019751。项目总投资1500万元，其中环保投资195万元，占总投资的13%。

项目建设符合国家产业政策，依据《报告表》的结论、专家技术审查意见，全面落实《报告表》提出的生态保护恢复和污染防治措施前提下，我局同意按照《报告表》所确认的性质、规模、选址、选线和环境保护措施建设。

二、在项目建设和运营过程中，重点做好以下工作：

- 认真落实工程建设期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期间各项污染物达标排放，减轻对周围环境的影响。

- 对所有生产、生活废水要全部收集，合理利用或处置，切实减轻项目对水环境的影响。冲洗废水经砂石分离器、沉淀池沉淀处理后，回用于搅拌站搅拌工序，不外排。

- 加强运营期大气污染防治措施，物料堆场地面全部进行硬化防渗处理；原料砂石采用封闭库储存；水泥、粉煤灰采用筒仓储存并安装除尘器；混凝土生产线配料仓配套集尘罩及布袋除尘器；搅拌工序配套集尘罩及布袋除尘器；物料采用封闭式皮带走廊输送，以消除粉尘对周围环境的影响；对场区地面要进行硬化并加强厂区绿化。

- 生产过程中产生的固废必须做到综合利用或合理处置；生活垃圾要定时收集并及时运至当地环卫部门指定地点处置。

- 严格按照《报告表》中提出的噪声防治措施，严防项

目运行产生的噪声干扰周围环境。

6、项目污染物排放总量控制指标为：粉尘0.35753t/a。

三、在项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后必须按国家有关规定及时完成竣工环境保护验收。

四、项目的环境监督管理工作由柳林县生态环境综合行政执法队负责。

此页无正文

吕梁市生态环境局柳林分局

2021年5月26日

报：山西省生态环境厅，吕梁市生态环境局

抄送：柳林县生态环境综合行政执法队

### 吕梁市生态环境局柳林分局           2021年5月26日印发