《柳林县污水处理厂扩容提效低碳改造工程环境影响报告表》

# 修改说明

吕梁市生态环境局柳林分局于2021年8月7日在柳林县组织召开了《柳林县污水处理厂扩容提效低碳改造工程环境影响报告表》技术审查会。根据专家组的技术审查意见（意见附后），我单位进行了认真的补充修改，具体修改内容见报告表。

修改说明清单见下表。

报告表修改说明清单

| 专家意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1、补充柳林污水处理厂原有工程建设、改造和运行的情况，补充完善扩容低碳改造工程项目建设内容和主要设备、构筑物等，以及建成后的运行模式，进一步分析项目建设和选址的环境可行性。 | 补充了柳林污水处理厂原有工程建设、改造情况，补充完善了扩容低碳改造工程项目建设内容和主要设备、构筑物等。 | P7～P12 |
|  | 补充了柳林污水处理厂原有工程的运行情况。 | P21 |
|  | 补充了项目建成后的运行模式。 | P15 |
|  | 进一步分析了项目建设和选址的环境可行性。 | P4～5 |
| 2、核实并细化环境保护目标的名称、规模和相对位置，分析项目施工期废气、废水、噪声对周边环境的影响，运营期对地下水、地表水环境的影响，提出相应的防治和应急措施。 | 核实了并细化环境保护目标的名称、规模和相对位置。 | P28 |
|  | 分析项目施工期废气、废水、噪声对周边环境的影响。 | P 31 |
|  | 分析了运营期对地下水环境的影响，提出相应的防治和应急措施。 | P38～P40 |
|  | 分析了运营期对地表水环境的影响，提出相应的防治和应急措施。 | 专题 P11～P13 、P27 |
| 3、收集柳林污水处理厂现状水质监测数据，尤其是进水BOD5浓度，分析污水的可生化性。结合投资、工艺、运行可靠性、运行成本、气候条件等因素比选污水处理工艺、规模和设备，优化项目建设，完善项目建设内容和主要设备及规格参数等。 | 收集了柳林污水处理厂现状水质监测数据，尤其是进水BOD5浓度。 | P16 |
|  | 分析了污水的可生化性。 | P17 |
|  | 结合投资、工艺、运行可靠性、运行成本、气候条件因素比选了污水处理工艺、规模和设备。 | 专题 P22～P28 |
|  | 优化了项目建设，完善了项目建设内容和主要设备及规格参数等。 | P8～P12 |
| 4、补充完善现有工程存在的环境问题，提出针对性的“以新带老”措施；补充现有臭气生物洗涤塔、污泥压滤等设施的处理能力和运行情况，分析扩容工程依托现有设备设施的可靠性，分析废气和出水达标的保证性。 | 补充完善了现有工程存在的环境问题，提出针对性的“以新带老”措施； | P26 |
|  | 补充了现有臭气生物洗涤塔、污泥压滤等设施的处理能力和运行情况。 | P31、P37 |
|  | 分析扩容工程依托现有设备设施的可靠性。 | P31、P37 |
|  | 分析了废气达标的保证性。 | P31 |
|  | 分析了出水达标的保证性。 | 专题 P28 |
| 5、完善厂区总平面布置图，标出主要污水处理设备和污染治理设施名称和位置、进水口和污染物排放口的位置。 | 完善了厂区总平面布置图，标出主要污水处理设备和污染治理设施名称和位置、进水口和污染物排放口的位置。 | 见附图6 |
| 6、补充项目运维的机制、资金保障等措施，完善监测计划和环境保护措施监督检查清单，规范图件和附件。 | 补充项目运维的机制、资金保障等措施。 | P15 |
|  | 完善了监测计划和环境保护措施监督检查清单。 | P42～P43 |
|  | 规了范图件和附件。 | 见附图、附件 |

山西华瑞鑫环保科技有限公司

二O二一年八月

| 拟建项目位置（1） | 拟建项目位置（2） |
| --- | --- |
| 现有工程－细格栅间 | 现有工程－生化池 |
| 现有工程－污泥脱水机 | 二期工程 |
| 办公室 | 污水处理厂排水入三川河 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 柳林县污水处理厂扩容提效低碳改造工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-141125-89-01-477724 |
| 建设单位联系人 | 高艳明 | 联系方式 | 0358-4022499 |
| 建设地点 | 山西 省 吕梁 市 柳林 县 穆村 镇 柳林县污水处理厂二期预留用地 |
| 地理坐标 | （ 110 度 49 分 51.305 秒， 37 度 25 分 8.530 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 ☑扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 柳林县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 柳审管投资发[2021]15号 |
| 总投资（万元） | 5993 | 环保投资（万元） | 5993 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6897.43 |
| 专项评价设置情况 | 地表水专题评价。本项目属于集中式生活污水处理厂扩容提效改造工程，有新增废水直排入三川河。 |
| 规划情况 | 《柳林县县城排水工程专项规划》（2012-2030） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1．《柳林县县城排水工程专项规划》（2012-2030）相关内容 ①第二章：规划年限、范围 第十条 规划期限：本规划的期限与《柳林县县城总体规划》一致，为2012～2030年，规划现状年为2011年。其中：近期2012—2015年；远期2016～2030年。 ②第五章 污水工程规划 第十九条 污水系统方案：根据地形竖向、用地布局及城市发展规模，同时结合县城污水管道和设施的现状，规划柳林县在现有的污水处理厂原址上进行扩建，并在城区西南角高红工业园附近新建污水处理厂，以满足城市规划发展的污水处理需求。 本项目建设在该规划远期范围内，属于柳林县污水处理厂的现预留场地内扩建项目。项目建设与《柳林县县城排水工程专项规划》相符。 柳林县排水规划图见附图4。 |
| 其他符合性分析 | 1．“三线一单”分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求强化“三线一单”的约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束。 生态保护红线： 本项目在柳林县污水处理厂预留厂地内进行，本项目所在区域不涉及“自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区”。因此本项目的建设不违背生态保护红线要求。 环境质量底线： ①环境空气 柳林县2020年NO2、PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，SO2年均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数、CO 24小时平均第95百分位数浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），所在区域为不达标区。 本项目建成运营后，无常规大气污染物排放，废气H2S、NH3经处理后可达标排放，对环境空气影响较小。 ② 水环境质量底线 地表水：根据地表水环境质量补充监测数据显示，污水处理厂排口上游500m、下游500m、下游1500m的监测断面，结果显示：COD、BOD、总氮等浓度均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类限值，项目所在区域地表水水质不达标。 本项目建成运营后，出水水质可满足稳定达标排放要求，同时可减少居民生活污水直接外排三川河，大量削减排入水体的各种污染物量，可改善三川河水质。 综上所述，本项目的建设不会突破环境质量底线。 资源利用上线： 本项目建设在柳林县污水处理厂内部预留场地进行，不新增占地，现有占地为用途为城市基础设施用地，已取得柳林县规划局相关土地手续（见附件3）。本项目消耗的主要资源为电资源，项目通过扩容提效低碳改造后，可减少用电消耗，提高电资源利用效率。 因此，项目建设不会突破区域资源利用上线要求。 环境准入清单： 本项目为污水处理厂建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”中第43条“环境保护与资源节约综合利用”中第15项“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，不在负面清单内。 综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。 2. 《关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号） （一）划分生态环境管控单元 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在吕梁山生态屏障带以及沿黄水土流失生态脆弱区域。 重点管控单元：主要主要包括城市建成区、省级以上开发区、各产业园区和产业集聚区、以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在城镇化和工业化区域。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）制定生态环境准入清单 在山西省总体准入清单的基础上，围绕吕梁市黄河流域生态安全屏障的要求和定位，根据优先保护、重点管控、一般管控三类生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，明确生态环境管控要求，建立市级总体准入清单和生态环境管控单元两级生态环境准入清单体系。 优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。加强吕梁山和沿黄水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，有效减少泥沙入河。在汾河、三川河、文峪河、磁窑河等河流谷地以及人居环境敏感区，严格重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。 重点管控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。积极推行城镇生活污水“厂－网－河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活污水再生水资源化分质利用。 一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家和省市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据《关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（吕政发[2021]5号）文件，由吕梁市生态环境管控单元图可知： 本项目建设不在“优先保护单元”，位于“重点管控单元”区。 本项目为城市生活污水处理项目，项目建成营运后，出水水质可满足稳定达标排放要求，对三川河水环境质量有改善作用。 项目建设符合吕梁市“三线一单”生态环境分区管控要求。 吕梁市生态环境管控单元图见附图5。 3．选址符合性分析 ①城市总体规划 本项目位于柳林县穆村镇柳林县污水处理厂内部预留场地，根据《柳林县城市总体规划》（2012-2030），本项目选址位于柳林县城规划区范围的建设用地范围，本项目的建设不违背柳林县城市总体规划。柳林县城市总体规划图见附图2。 ②土地利用规划 本项目所在地规划属于排水设施用地，污水处理厂已取得土地使用权的通知（柳政土划[2007]4号）（见附件3），本项目在现有厂区内建设，符合柳林县中心城区土地利用布局要求。柳林中心城区用地规划布局图见附图3。 ③环境敏感分析 本项目周边不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 本项目距离最近的水源地为庄上水源地，该水源地位于项目厂址上游东南8.9km处，影响较小；项目不在柳林泉域的重点保护区范围内，距离柳林泉域重点保护区距离为3km，在柳林泉域一般区域；距离本项目最近的村庄为穆村，距离0.32 km，影响较小。 综上分析，本项目选址、建设可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 柳林县县城总体规划预测：柳林县城镇人口2030年为23.0万人，平均日综合生活用水量为3.22万m3/d，综合生活污水量排放量为2.90万m3/d。柳林县污水处理厂正常处理规模为28000m3/d，根据2020 年运营数据分析，污水处理厂日处理量已接近28000m3/d，峰值已接近33000m3/d。现时期污水日处理量已接近总体规划预测值，峰值已超过总体规划预测值。 2021年7月1日，吕梁市人民政府《关于印发吕梁市水环境质量巩固提升2021年行动计划》（吕政办发[2021]38号），要求污水处理厂确保外排水达山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。 为承接柳林县污水处理厂服务范围内生活污水水量日益增加的需求，避免污水溢流入河造成河流污染的问题，同时也为落实上述文件的相关要求，柳林县污水处理厂决定对现有工程进行扩容低碳改造工程。 二、 现有工程基本情况 （1）现有工程规模 柳林县污水处理厂目前有新旧两套处理系统，分别由一期工程建设和二期工程建设。 一期工程，主要采用“A2O+MBR ”工艺，建设规模为：预处理部分30000m3/d，A2O+MBR 部分20000m3/d。 二期工程，主要采用“改良A2O+高效沉淀+高精度纤维转盘过滤”工艺，建设规模为：8000m3/d。 柳林县污水处理厂现实际处理规模合计为28000 m3/d。 （2）现有工程建设内容 一期工程： ①“预处理”设施，主要有粗格栅、污水提升泵房、细栅、曝气沉砂池、微细格栅； ②“ A2O+MBR” 设施，主要有生化池（厌氧池－缺氧池－好氧池）、MBR池、消毒接触池； ③其它设施：污泥提升泵房、砂滤池、清水池、污泥脱水间、鼓风机房、加氯间、废气治理设施、储辅工程（综合楼、变配电室、化验室）等； 表1 现有一期工程建设情况 项目 建设内容 名称 构筑物 主要设备 预处理设施 进水集水池 2.5m×6.4m×7.9m / 粗格栅间 10.5m×6.6m×8.0m，内设2座粗格栅池，每个池的尺寸1.2m×9.75m×7.9m， 钢丝牵引式固液分离机2套、 手电俩用铸铁铜方闸门4套、 电动单梁悬挂起重机1台、 电动葫芦1台 砂水分离车间 6.6m×8.1m×3.0m 桥式刮砂机1台 吸砂泵2台 砂水分离器 细格栅池 9.9m×1.2m×1.6m | 循环齿耙式细格栅2套、 无轴螺旋输送机1套、 手电两用不锈钢渠道闸门4套、 电动单梁悬挂起重机1台 曝气沉砂池 15.5m×2.1m×3.3m 手电两用不锈钢渠道闸门4套 超越手动不锈钢渠道闸门1套 A2O+MBR 设施 A/A/O池 2座，每座分为3段，有效水深5.0m，A/A/O池总容积9720m3，好氧缺氧段池容4140m3，厌氧段池容720m3 厌氧池潜水搅拌机4台 缺氧池潜水低速推流器4台 混合液提升泵3台 MBR池 2座，钢筋混凝土结构，单池直径34m，深度4.2m MBR膜组件4套 MBR膜 MBR产水泵4台 MBR膜擦洗风机3台 MBR水环式真空泵2台 消毒接触池 1座，钢筋混凝土结构30m×15m×4.5m / 其它设施 砂滤池 25m×12m×6.5m / 清水池 30m×15m×6.5m 反冲洗泵2台 提升泵3台 污泥泵池 14m×9.5m×4.5m，钢筋混凝土结构 回流污泥泵3台 剩余污泥泵2台 污泥脱水间 长12m，宽30m，部分层高6m，部分4.5m 带式压滤机2台 无轴螺旋输送机1套 反冲洗泵3台 轴流通风机2台 辅助设施 综合楼 砖混结构，三层，建筑面积168m2 变配电室 单层砖混结构，建筑面积243m2 浴室及食堂 浴室及食堂合建，建筑面积164m2，单层砖混结构 仓库、车库 仓库、车库合建，建筑面积228.87m2，单层砖混结构 除臭设备 生物洗涤塔 三、拟建工程基本情况 （1）项目建设方案 本项目对一期工程进行扩容提效改造。一期工程的“30000m3/d预处理”设施保留利用，“20000m3/d A2O+MBR”设施作应急事故池，“其它设施“适当利旧，本工程新建一套“25000 m3/d 改良A2O－NMBR+深度处理”系统。 本工程与二期工程的“8000m3/d 改良A2O+高效沉淀+高精度纤维转盘过滤”系统并联运行，拟作为柳林县污水处理厂日常运行系统，其合计处理能力为33000m3/d，满足水量处理要求。 （2）主要建设内容 ①新建生物处理设施 主要有提升泵池1 座，改良A2O-NMBR 高效生物反应池3 座。生化池内布有高效生物填料、强化耦合膜反应器以及N-MBR 模块。 ②新建深度处理设施 主要有高效深度处理装置2 座、高精度过滤装置2 套、消毒池2座； ③新建其它辅助设施 主要有污泥浓缩装置1 套、加药间、鼓风机及配电室等建构筑物，变电站1座、以及新增管道、设备配套电气与自控系统。 本工程主要建设内容与现有工程衔接一览表见表2。 表2本项目主要工程内容及与现有工程衔接一览表 项目 名称 现有工程 本次工程 备注 主体 工程 预处理设施 粗格栅间 10.5m×6.6m×8.0m，框架结构1座；内设2座粗格栅池，1.2m×9.75m×7.9m（单池）； 钢丝牵引式固液分离机2套、手电俩用铸铁铜方闸门4套、电动单梁悬挂起重机1台、电动葫芦1台； / 利旧 砂水分离车间 6.6m×8.1m×3.0m，框架结构1座； 桥式刮砂机1台、吸砂泵2台； / 利旧 细格栅 9.9m×1.2m×1.6m，钢筋混凝土结构2座； 循环齿耙式细格栅2套、无轴螺旋输送机1套、手电两用不锈钢渠道闸门4套、电动单梁悬挂起重机1台； / 利旧 曝气沉砂池 15.5m×2.1m×3.3m，钢筋混凝土结构2座； 手电两用不锈钢渠道闸门4套、超越手动不锈钢渠道闸门1套； / 利旧 生物反应池设施 提升罐池 / Φ8.0×2.4m，地上罐体结构1座； 提升泵5台（3用2备） 新建 改良A2O-NMBR 高效生物反应池 / φ36m×8.5m，地上罐体结构3座 ； N-MBR模块72套、潜水推流搅拌器12台、消化液回流泵6台、附壁式调节堰门12台、微孔曝气盘6621只、剩余污泥泵6台、强化耦合膜反应器9套、高效生物填料24套； 新建 深度处理设施 混合反应池 / 混合反应池分混凝池和絮凝池各2座，碳钢防腐，混凝池3.6×8×2.9m，有效水深2.55m；絮凝池3.6×2×2.9m，有效水深2.55m； 絮凝区搅拌器2台、混凝区搅拌器4台； 新建 高效深度处理装置 / 8.5m*8.5m*7m，有效高度6.7m（单台）； 排渣泵3台、高效深度处理装置2套； 新建 高精度过滤池 / 4.8×4.34×3.6m；碳钢防腐2套； 新建 消毒池 / 14.0m×3.0m×3.0m碳钢防腐2座； 新建 污泥浓缩池 / φ7.0m×8.5m 1座，水下部分304材质； 排泥泵2台、污泥浓缩机1台； 新建 其它设施 加药间 / 10m*4m*3.5m，钢结构； PAC加药泵3台、乙酸钠加药泵3台、PAM一体式加药设备2套、次氯酸钠加药设备1套； 新建 污泥脱水间 长12m，宽30m，部分层高6m，部分4.5m； 卧式离心机2套； 将原有排水管道拆除，并更换为DN350钢管，长度约为150米。更换两台无轴螺旋输送机，其中水平输送机长约5米，倾斜输送机长约6米。 利旧并改造 清水池 30m×15m×6.5m； 反冲洗泵2台、提升泵3台； / 利旧 鼓风机房 / 6.0m×10.0m×4.5m，轻钢结构1座； 鼓风机3台（2用1备）； 新建 配电间 / 10.0m×20.0m×4.5m混凝土框架结构1座； 10kV 箱式变电站； 新建 管道 / 防腐（雨水、污水管道用钢筋砼管道，给水管道用塑料管） 新建 辅助工程 综合楼 砖混结构，三层，建筑面积168m2； / 利旧 仓库、车库 仓库、车库合建，建筑面积228.87m2，单层砖混结构； / 利旧 公用工程 给水 由市政供水管网供应。 / 利旧 排水 生活污水经污水处理站处理达标后，部分回用于电厂，多余部分外排入三川河。 / 利旧 供电 采用双电源供电，由柳林县电力部门提供两路10kV 电源。 / 利旧 供热 由电厂富余蒸汽提供。 | / 利旧 环保工程 废气 对所有构筑物进行密闭处理，在粗格栅、细格栅、污泥脱水间设空间管路，将硫化氢、氨等恶臭气体收集后，用生物洗涤塔去除，风量为12000m3/h，收集效率为90%、去除效率95%。 新建生化池、污泥浓缩池采用密闭处理，其中生化池的厌氧区、缺氧区和污泥浓缩池进行加盖处理，并配套建设抽气管路，将恶臭气体收集并接入现有生物洗涤塔处理。 新增抽气管道，生物洗涤塔利旧 废水 污水处理厂出口管线安装COD、氨氮、总磷、总氮在线监测仪。 / 利旧 噪声 厂房屏蔽、基础减震、隔声、消声、绿化。 厂房屏蔽、基础减震、隔声、消声、绿化。 新增 固废 栅渣、沉砂、污泥一起送至电厂进行掺烧。 / 利旧 （3）本项目构筑物 本项目新增构筑物见表3。 表3 本项目新增构筑物一览表 序号 名称 尺寸 数量 1 提升罐池 Φ8.0×2.4m，地上罐体结构； 1座 2 改良A2O-NMBR 高效生物反应池 φ36m×8.5m，地上罐体结构； 3座 3 混合反应池 混合反应池分混凝池和絮凝池各2座，碳钢防腐，混凝池3.6×8×2.9m；絮凝池3.6×2×2.9m； 2座 4 高效深度处理装置 8.5m*8.5m*7m，碳钢防腐； 2座 5 高精度过滤池 4.8×4.34×3.6m；碳钢防腐； 2套 6 消毒池 14.0m×3.0m×3.0m碳钢防腐； 2座 7 污泥浓缩池 φ7.0m×8.5m，水下部分304材质； 1座 8 加药间 10m*4m*3.5m，钢结构； 1座 9 鼓风机房 6.0m×10.0m×4.5m，轻钢结构1座； 1座 10 配电间 10.0m×20.0m×4.5m混凝土框架结构1座； 1座 （4）主要生产设备 项目新增主要生产设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号 主机设备名称 规格型号 单位 数量 一、提升罐池 1.1 提升水泵 Q＝350m3/h，H＝15m，N＝22KW 台 5 (3用2备) 1.2 提升水泵进水流量计 DN250 台 3 二、改良A2O-NMBR 高效生物反应池 2.1 N-MBR模块 5*2.4*3.0，不锈钢，单套1200kg 套 72 2.2 潜水推流搅拌器 D=1800mm，n=56rpm N=4kW，重量200kg，含提升装置 台 12 2.3 消化液回流泵 Q=193L/s H=0.8m N=4kw，重量200kg，含拍门及提升装置 台 6 2.4 附壁式调节堰门 φ=350mm，铸铁镶铜，重量150kg，含启闭机。 台 12 2.5 微孔曝气盘 盘径260，单个曝气盘通气量1-3 m3/min。 只 6621 2.6 剩余污泥泵 Q=30m3/h， H=15m， N2.2kw。 台 6 2.7 强化耦合膜反应器 / 套 9 2.8 高效生物填料 / 套 24 三、混合反应池 3.1 絮凝区搅拌器 P=3KW，N=80r/min 台 2 3.2 混凝区搅拌器 P=0.37KW，N=30r/min 台 4 四、高效深度处理装置 4.1 排渣泵 10m3/h，H=10m，N=1.5kw 台 3 4.2 高效深度处理装置 Q=12500m3/d，N=26.37kw 套 2 五、高精度过滤池 5.1 高精度过滤装置 规格：平面过滤介质抗拉强度≥600N/cm，每个滤盘过滤面积≥12.6m2 台 2 六、污泥浓缩池 6.1 污泥浓缩机 φ7.0m×8.5m，N=2.2kw 台 1 6.2 排泥泵 30m³/h，H=20m，N=5.5kw 台 2 (1用1备) 七、加药间 1 PAC加药泵 600L/h 台 3 2 乙酸钠加药泵 300L/h 台 3 3 PAM一体式加药设备 600L/h 套 2 4 次氯酸钠加药设备 100L/h 套 1 八、鼓风机房 8.1 鼓风机 60m3/min，P=90.0Kpa，N=90Kw 台 3 四、主要原辅材料消耗 本工程主要原辅材料消耗见表5。 表5 项目主要原料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量 储存量 原料来源 1 PAC 吨 912.5 10 外购 2 阴离子PAM 吨 45.63 10 外购 3 | 乙酸钠 吨 273.75 10 外购 4 次氯酸钠（10%） 吨 456.25 2 外购 5 新鲜水 kT 58.78 / 市政 6 电 万kW·h 458.21 / 市政 五、公用工程 （1）给排水 1）给水 污水处理厂给水主要供给全厂生活用水、生产用水、道路洒水、绿化用水。生活用水由市政供水管网接入，生产用水、道路洒水、绿化用水采用处理后的回用水。 ①生活用水 全厂职工人数20人，本项目不新增工人。 ②生产用水 生产用水主要为格栅冲洗用水、污泥脱水间冲洗用水和配药用水。类比现有工程，格栅冲洗用水、污泥脱水间冲洗用水，日用水量约为150m3/d，配药水用水量为150m3/d，共计300 m3/d。 ③道路洒水、绿化用水 道路洒水、绿化用水供给（电厂、污水厂）两厂，类比现有工程，两厂共用水量为1000m3/d（非采暖期）。 2）排水 厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入雨水管道，排出厂区，最后进入三川河。 厂区生活污水、生产污水等经厂内污水管道收集后进入粗格栅与进厂污水一并处理，处理达标后部分回用于山西华光发电有限责任公司（以下简称电厂），根据企业提供资料，电厂回用水量为18000 m3/d，多余部分排入三川河。 拟建项目水平衡图见图1。 图1 拟建项目水平衡图（m3/d）（非采暖期） （2）供电 采用双电源供电，由柳林县电力部门提供两路10kV，厂内新建10kV 箱式变电站一座，设两台1000kVA 变压器，可满足项目需要。 （3）供汽 由电厂富余蒸汽提供，依托现有供汽管道。本项目冬季蒸汽用量为0.3t/h（夏季不用）。 六、平面布置 本项目的厂址选址在柳林县污水处理厂二期预留用地，厂址的现状较为平整。来自原有预处理设施处理后的出水，首先经提升泵池提升后进入生物处理装置、然后进入深度处理装置，最后经消毒处理后最终排入回用水池。 平面布置按不同的功能进行分区，各构筑物按照工艺流程方向进行了布置，该布置流线清楚、布置紧凑，运行方便。厂区总平面布置较为合理。 平面布置图见附图6。 七、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表6。 表6 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 本项目指标与数据 备注 1 设计处理水量 m3/d 25000 现有二期工程8000，全厂合计33000 2 处理工艺 - 改良A2O－NMBR+深度处理工艺 3 占地面积 m2 6897 污水厂总占地17806 4 劳动定员 人 20 不新增 5 年工作天数 天 365 6 工作制度 h 24 7 电耗 万Kwh/a 458.21 8 工程总投资 万元 5993 9 施工周期 月 5 八、劳动定员与工作制度 劳动定员：全厂定员为20人，其中管理人员2人，工艺岗位员工18人，无新增人员。 工作制度：全年运行时间为365d，连续运行。工艺岗位实行连续工作制，三班作业，每班八小时；管理岗位员工实行间断工作制，一班作业。 九、运营方式 柳林污水处理厂扩容提效低碳改造工程由柳林县住房和城乡建设管理局投资建设，由山西华光发电有限责任公司进行专业化运营。柳林县住房和城乡建设管理局定期拨付运营费用给山西华光发电有限责任公司，专用于污水处理厂的日常运营管理。 十、环保投资 本项目总投资为5993万元。本项目为现污水处理厂扩容提效低碳改造工程，环保投资占总投资的100%。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、进出水水质确定 (1)进水水质 收集了柳林县污水处理厂2020年进水水质，具体数据见下表： 表7 2020年柳林县污水处理厂进水水质情况表 单位：（mg/L） 项目 pH CODCr BOD5 SS TN NH3-N TP 1月 7.10 234.19 128.32 23.65 41.13 1.82 361.00 2月 7.11 236.46 129.93 23.36 41.39 1.83 357.07 3月 7.11 170.07 76.60 25.33 41.20 1.80 359.73 4月 7.12 204.03 111.76 23.66 42.24 1.84 365.28 5月 7.23 217.48 118.29 23.03 42.17 1.80 380.90 6月 7.11 224.80 123.20 23.40 41.13 1.82 356.67 7月 7.10 227.93 125.57 23.67 42.00 1.83 359.87 8月 7.11 237.95 130.40 26.55 41.05 1.82 380.20 9月 7.12 234.59 - 24.52 41.41 1.80 369.33 10月 7.11 229.29 125.71 23.87 42.10 1.83 358.97 11月 7.12 230.20 126.03 22.63 41.90 1.85 369.10 12月 7.11 228.90 125.74 25.29 39.74 1.83 361.00 平均 7.12 222.99 120.14 24.08 41.45 1.82 364.93 最大值 7.23 237.95 130.40 26.55 42.24 1.85 380.90 综合考虑上述水质情况并考虑部分余量，本工程进水水质参数如下所示。 表8 进水主要指标 项目 pH CODCr BOD5 SS TN NH3-N TP 进水水质（mg/L） 6~9 ≤300 ≤150 ≤400 ≤50 ≤40 ≤4.0 (2)出水水质 按照现行环保要求，此次改造出水水质COD、NH3-N和TP三项指标执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求，其余指定的出水水质指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，主要指标如下表所示。 表9 出水主要指标 项目 pH CODCr BOD5 SS TN NH3-N TP 出水水质（mg/L） 6~9 ≤40 ≤10 ≤10 ≤15 ≤2.0 ≤0.4 去除效率% / 86.7 93.3 97.5 70.0 95.0 90.0 二、工艺流程 本工程进水BOD5/CODcr 比值在0.5 左右，污水的可生化性较好，由进、出水水质及去除率可知，污水处理厂主要以去除有机物、悬浮物、氮、磷为主，因此，本项目污水处理工艺选择采用“改良A2O-NMBR+深度处理”工艺。 工艺流程：预处理（粗格栅+细格栅+曝气沉砂池）→改良A2O-NMBR生物反应池→高效深度处理装置+高精度过滤装置→消毒池→回用水池。工程主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理和污泥处理五部分组成。 ①预处理 预处理部分利用现有工程，即粗格栅、提升泵房，细格栅以及曝气沉砂池。 由市政排水管网收集的柳林县城内生活污水，污水先经粗格栅简单去除较大颗粒的悬浮物，后进入提升泵池进行一级提升，再经过细格栅过滤去除较小的漂浮物及杂物，最后进行曝气沉砂池进一步去除污水中比重较大、颗粒较粗的杂质及部分无机性砂粒。 ②生物处理 曝气沉砂池出水通过提升泵进入后续的改良A2O-NMBR生物池，依次为厌氧区、缺氧区、好氧区。 改良A2O-NMBR生物池内回流比 r=100%~300%，总停留时间：22.16h，其中缺氧区/厌氧区总停留时间：6.95h，好氧池总停留时间：15.21h。 曝气沉砂池出水首先进入厌氧区，厌氧区同时接受了来自系统的回流污泥。在厌氧区，回流污泥中的兼性厌氧发酵菌将污水中的可生物降解的有机物转化为小分子发酵产物，这样，部分碳在厌氧区得到去除。在厌氧区停留足够时间后，污水污泥混合液进入缺氧区。 厌氧区出水进入缺氧区，同时进入缺氧区的还有好氧区的回流混合液。在缺氧区，回流混合液中的硝酸盐和污水中可生物降解的有机物进行反硝化反应，达到同时去碳和脱氮的目的。厌氧区污水随后进入好氧区。 在好氧区中，聚磷菌在曝气充氧条件下，吸收周围环境中的溶解性磷，使污水中磷的浓度大大降低，达到去磷的目的。好氧池出水进入高效沉淀装置反应区。 ③深度处理 深度处理采用高效沉淀装置+高精度过滤装置的处理工艺。 高效沉淀装置反应区分为2 个部分：快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。混合区停留时间：8.5min； 絮凝区停留时间：2min； A2O-NMBR生物反应池－好氧区出水进入混合反应池，在此阶段投加絮凝剂和聚合电解质，随后进入快速混凝搅拌反应池，絮凝剂和聚合电解质与污水进行混凝、絮凝。快速混凝搅拌反应池出水再进入慢速混凝推流式反应池，使大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积，在池下部汇集成污泥并浓缩。高效沉淀装置反应区污水进入高精度过滤装置。浓缩污泥进入污泥浓缩池。 高精度过滤装置的过滤介质是纤维毛滤布，装置运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。 过滤：高效沉淀装置的污水重力流进入滤池，污水通过滤布过滤，过滤液收集后，重力流排出滤池，进入消毒池。整个运行过程中过滤均为连续的，即便在清洗过程中，过滤仍在进行。 清洗：过滤中部分污泥吸附于纤维毛滤布中，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚到一定量时，开始清洗过程，滤布上的污泥通过反抽吸装置，经由反洗水泵，排出进入厂区排水系统。 排泥：高精度过滤装置设有斗形池底，用于收集池底污泥。池底污泥沉积到一定量时，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。 ④消毒处理 采用次氯酸钠消毒工艺对污水尾水进行消毒处理。 高精度过滤装置的出水进入接触消毒池，在消毒池内直接投加次氯酸钠溶液进行消毒处理，达到杀死粪大肠菌群、细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌和病毒等类病原微生物。 ⑤污泥处理 生化反应区的剩余污泥、高效沉淀装置排泥和高精度过滤装置排泥均进入污泥浓缩池，再由污泥泵提升至脱水机房的离心式压滤机进行脱水处理，最后形成了污泥饼。污泥浓缩、脱水排液及冲洗水经管道汇集至厂内进水调节池，与原污水一并进行处理。 脱水机房产生的污泥饼、格栅拦截的栅渣和砂水分离器出的沉砂，一并送至电厂进行掺烧处理。 二、产排污环节 （1）废气G――格栅间、曝气沉砂池、生化池（厌氧区、缺氧区）、污泥浓缩池、污泥脱水间等构筑物产生的恶臭气体； （2）废水W――污水处理厂外排地表水环境的尾水； （3）噪声N――主要来自泵类、脱水机、风机等设备产生的运转噪声； （4）固体废物S――格栅池产生的栅渣S1、砂水分离机产生沉砂S2、污泥脱水机产生的污泥S3，以及检验室产生的检验废液S4、运转设备产生的少量废机油S5。 工艺流程及产排污环节示意图见图2。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程环保手续履行情况 一期工程： ①2006年12月27日，吕梁市环境保护局以吕环函[2006]108号对“柳林县县城3万吨/日污水处理工程环境影响报告书”进行了批复。批复要求：确保污水厂尾水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 ②2010年4月30日，柳林县环境保护局以柳环函[2010]42号对“柳林县县城3万吨/日污水处理工程（一期2万吨/日）新建项目”进行了竣工环境保护验收。验收内容：工程设计规模3万吨/日，已建成2万吨/日（一期），采用A/A/O+膜分离（MBR）工艺。 二期工程： ③2020年11月26日，吕梁市生态环境局柳林分局以吕柳环行审[2020]23号文对“柳林县污水处理厂改造工程项目环境影响报告表”进行了批复。建设规模：处理能力为8000m3/d，处理工艺采用“改良A2/O+高效沉淀+高精度纤维转盘过滤”工艺。批复要求：污水经处理后达标排放，COD、TP和NH3-N三项指标严格执行地表水V类标准，其它污染物排放需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。二期工程正在验收中。 （以上环保手续见附件4）。 ④ 排污许可证 2020年06月19日，山西华光发电有限责任公司在吕梁市行政审批服务管理局换领了排污许可证（许可证编号：91140000781002286M001P），有效期限为2020年06月30日至2025年06月29日（见附件5）。许可证许可范围包括该污水处理厂。 该污水处理厂许可排放量为COD336t/a、氨氮16.8t/a、总氮（以N计）126 t/a、总磷（以P计）3.36 t/a。 二、现有工程污染物实际排放情况 （1）废水 ①在线监测数据 污水处理厂（现有工程+二期工程）出水浓度引用2021年6月在线监测数据。 表10 2021年6月份污水在线监测－排放浓度最大值数据 单位：mg/L 时间 COD 氨氮 总磷 总氮 2021/6/1 10.65 0.38 0.16 4.75 2021/6/2 11.5 0.26 0.28 8.38 2021/6/3 5 0.24 0.25 9.7 2021/6/4 3.7 0.21 0.33 12.95 2021/6/5 12.7 0.22 0.23 6.52 2021/6/6 9.05 0.1 0.16 7.15 2021/6/7 10.8 0.06 0.19 7.8 2021/6/8 10.9 0.38 0.22 7.3 2021/6/9 9.25 0.36 0.24 6.5 2021/6/10 5.85 0.31 0.17 6.35 2021/6/11 17.05 0.4 0.51 9.85 2021/6/12 30.2 0.54 0.3 8.3 2021/6/13 11.45 0.45 0.27 7.35 2021/6/14 10.25 0.39 0.3 7.38 2021/6/15 7.85 0.21 0.23 8.32 2021/6/16 10.55 0.29 0.35 0 2021/6/17 16.45 0.22 0.33 9.7 2021/6/18 7.8 0.33 0.17 9.9 2021/6/19 4.65 0.32 0.26 7.25 2021/6/20 8.3 0.32 0.25 6.75 2021/6/21 6.8 0.33 0.34 7.5 2021/6/22 6.05 0.27 0.16 7.12 2021/6/23 6.8 0.21 0.15 7.82 2021/6/24 6.05 0.11 0.15 8.5 2021/6/25 11.15 0.22 0.13 5.15 2021/6/26 9.25 0 0.14 10.65 2021/6/27 10.95 0.14 0.14 4.68 2021/6/28 11.6 0.14 0.11 3.8 2021/6/29 10.5 0.22 0.10 6.65 2021/6/30 8.9 0.18 0.13 7.42 《城镇污水处理厂污染物 排放标准》一级A标准值 50 5 0.5 15 山西省《污水综合排放标准》 40 2 0.4 15 达标判定 达标 达标 达标 达标 根据上表数据可知，污水处理厂（现有工程+二期工程）总出水COD、TP和NH3-N三项指标满足《污水综合排放标准》DB14/1928-2019中的表2标准，TN满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，说明污水处理厂在监测期间可达标排放，运行情况较好。 ②自行监测数据 收集了企业2021年5月份自行监测数据，监测报告编号为中环宏达环自测字（2021）第198号，监测时间为2021年5月14日，监测点位为污水处理厂出口，具体监测情况情况见表11。 表11 污水厂出口废水污染物排放情况一览表 单位：mg/L 采样点位 监测结果 标准限值 达标判定 污水厂出口（2#） pH 7.1-7.3 6-9 达标 五日生化需氧量 3.5 10 达标 悬浮物 7 10 达标 石油类 ND 1 达标 动植物油 ND 1 达标 色度（单位：倍） 4 30 达标 类大肠菌群（个/L） 50 1000 达标 阴离子表面活性剂 0.06 0.5 达标 总汞 ND 0.01 达标 总铬 ND 0.1 达标 六价铬 ND 0.05 达标 根据上表检测结果可知，污水处理厂出口各监测因子均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。 ③ 废水污染物排放情况 现有工程：根据《山西华光发电有限责任公司2020年度排污许可执行报告》，统计污水处理厂现有工程废水排放量。根据企业统计数据，现有工程处理水量为20000m3/d，电厂中水回用量为18000m3/d，道路洒水、绿化用量1000 m3/d，外排水量每天大约为1000m3/d。 二期工程（在建）：根据《柳林县污水处理厂改造工程环境影响报告表》（2020年10月），统计污水处理厂二期工程废水排放量。 废水污染物排放情况见表12。 表12 废水污染物排放情况表 污染源 污染物 现有工程排放量（t/a） 二期工程排放量（t/a） 全厂总排放量 （一期+二期）（t/a） 许可量（t/a） 污水处理站 废水量m3/d 1000 8000 9000 / CODcr 3.051 116.8 119.851 336 BOD5 0.774 29.2 29.974 / NH3-N 0.065 5.84 5.905 16.8 TN 2.912 43.8 46.712 126 TP 0.065 1.168 1.233 3.36 SS 2.143 29.2 31.343 / 根据上表数据可知，全厂废水污染物排放总量可以满足排污许可量。 （2）废气 ①自行监测数据 收集了企业2021年5月份自行监测数据，监测报告编号为中环宏达环自测字（2021）第198号，监测时间为2021年5月13日，监测点位为除臭装置排气筒，监测项目有硫化氢、氨和臭气，具体监测情况情况见表13。 表13废气污染物排放情况一览表 处理装置 污染物 监测次数 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放速率（kg/h） 生物洗涤塔 硫化氢 1 ND 3.5×10-6 0.33 2 ND 3.6×10-6 3 ND 3.4×10-6 最大值 ND 3.6×10-6 氨 1 0.64 6.4×10-3 4.9 2 0.56 5.7×10-3 3 0.92 9.0×10-3 最大值 0.92 9.0×10-3 臭气浓度 1 309 2000 （无量纲） 2 234 3 174 最大值 309 根据上表检测结果可知，现有生物洗涤塔污染物排放浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值要求。 ②废气污染物排放情况 现有工程废气主要由格栅间、曝气沉砂池、生化池（厌氧区+缺氧区）、污泥脱水间、污泥浓缩池等构建筑物间产生，废气污染物主要为H2S、NH3、挥发酸、硫醇等类恶臭气体。 现有工程对所有构筑物进行密闭处理，在格栅间、曝气沉砂池、污泥脱水间设空间管路，将硫化氢、氨等恶臭气体收集后，用生物洗涤塔去除，风量为12000m3/h，收集效率为90%、去除效率95%。 废气污染物排放情况见表14。 表14 废气污染物排放量 产排污环节 排放形式 治理设施 排放量 排放浓度mg/m3 排放量kg/h 排放量 t/a 格栅间、曝气沉砂池、污泥脱水间 有组织 臭气收集后经生物洗涤塔处理，经15m高排气筒排放，收集效率90%，除臭效率95% 1.075 0.0030 0.0265 0.458 0.0013 0.0113 536（无量纲） -- 生化池（厌氧区、缺氧区） 无组织 / 7 0.0504 0.441 3 0.0216 0.189 1000（无量纲） -- （3）噪声 本次评价委托山西宏境检测科技有限公司于2021年07月16日对厂界四周进行了声环境质量现状监测，噪声监测结果见表15，噪声监测点位见图3。 表15噪声监测结果一览表单位：dB(A) 位 置 昼 间 夜 间 Leq L10 L50 L90 标准值 达标情况 Leq L10 L50 L90 标准值 达标情况 1#厂界北侧 54.8 59.2 53.8 52.2 60 达标 44.7 47.2 43.8 42.6 50 达标 2#厂界西侧 53.9 55.0 53.2 52.8 60 达标 43.6 44.8 42.6 41.8 50 达标 3#厂界南侧 53.3 55.2 52.6 52.2 60 达标 43.7 44.6 42.6 41.6 50 达标 4#厂界东侧 55.3 57.6 54.4 52.8 60 达标 46.2 47.6 45.4 43.0 50 达标 由上表可知：本项目厂界四周昼间噪声现状值在53.3～54.8 dB (A)之间，夜间噪声现状值在43.6～46.2 dB (A)之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 图3 噪声监测点位示意图 （4）固废 现有工程固废主要为栅渣、沉砂、污泥、检验废液、废机油。项目固体废物产生情况及处置措施见表16。 表16项目固体废物产生情况及处置措施 （单位：t/a） 产污环节 名称 属性 废物代码 产生量 t/a 贮存方式 利用处置方式 格栅间 栅渣 一般工业固体废物 / 4905 固废产出后直接装在小卡车，及时处理 运至电厂进行掺烧处理 砂水分离间 沉砂 / 328 污泥脱水机间 污泥（含水率60%） SW07 2481 厂区化验室 检验废液 危险废物 900-041-49 0.5 依托电厂危废暂存间进行暂存 定期由协议单位进行处置 各类动力设备 废机油 危险废物 900-214-08 40kg/a 栅渣、沉砂、污泥经电厂进行掺烧处理。检验废液、废机油依托电厂危废暂存间进行暂存，定期由协议单位（山西太原固体废物处置中心（有限公司））进行处置。 本项目固体废物均得到合理处置。 三、现有工程的主要环境问题及以新带老措施 （1）现污水处理厂存在的主要环境问题 ① 根据2020 年污水处理厂数据统计，污水处理厂日处理量已接近28000m3/d，峰值已接近33000m3/d，目前污水处理能力即将不能满足现状需求，致使污水溢流排入三川河的风险加大，对三川河造成影响。 ② 20000 m3/d污水处理系统的生物反应采用的是A2O+MBR工艺，受MBR 工艺的特点所限，工艺整体停留时间较短（仅为10h），其中好氧池停留时间仅为5.7h，过短的停留时间导致其生化系统抗冲击能力较差，出水水质不易稳定。 ③ 根据吕梁市人民政府2021年7月发布的《关于印发吕梁市水环境质量巩固提升2021年行动计划》（吕政办发[2021]38号），要求污水处理厂确保外排水达山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。现有的一期工程20000 m3/d处理系统的出水水质设计为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，不满足要求。 （2）以新带老措施 ①对柳林县污水处理厂进行扩容提效低碳改造，本工程拟新建一套处理能力为25000m3/d新系统，与现有8000m3/d 处理系统并联运行，其合计处理能力为33000m3/d，作为柳林县污水处理厂日常运行系统，满足水量处理要求。 ②对现有的一期工程20000 m3/d处理系统进行提效技术改造，新建25000m3/d处理系统的生物反应采用改良A2O－NMBR工艺，整个生化反应总HRT：22.16h，其中厌氧区+缺氧区总HRT=6.95h，好氧区HRT=15.21h，使出水水质达到山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 环境空气－六项基本污染物 本次评价收集了柳林县2020年环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的例行监测数据，统计结果详见表17。 表17 柳林县2020年空气质量现状监测结果统计表 污染物 年评价指标 评价标准/（µg/m3） 现状浓度/（µg/m3） 最大浓度占标率/% 达标情况 SO2 年均浓度 60 31 51.7 达标 NO2 年均浓度 40 43 107.5 超标 PM10 年均浓度 70 101 144.3 超标 PM2.5 年均浓度 35 37 105.7 超标 CO 24小时平均第95百分位数mg/m3 4 2 50.0 达标 O3-8h 日最大8小时平均第90百分位数 160 141 88.1 达标 根据监测资料可知：柳林县2020年NO2、PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，SO2年均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数、CO 24小时平均第95百分位数浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本次评价委托山西宏境检测科技有限公司于2021年7月9日～7月11日对三川河进行了现状监测。 监测结果显示，污水处理厂排口上游500m、下游500m、下游1500m的三个监测断面：COD、BOD、总氮等浓度均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类限值，其余各监测因子在各断面均达标。说明评价区内三川河水环境已受到污染。分析超标原因主要是：评价区三川河两岸村庄居民生活污水未经处理直接排放所致。 具体详见地表水专题。 3、声环境质量现状 本次评价委托山西宏境检测科技有限公司于2021年07月16日对厂界四周进行了声环境质量现状监测，厂界四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求。区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，有穆村，堡上村、安沟村三个村庄，地表水环境涉及三川河，地下水环境厂界外500米范围内无集中式饮用水水源，不在柳林泉域重点保护区范围内，声环境厂界外50米范围内无村庄。 本项目主要环境保护目标见表18、及附图7。柳林泉域保护图见附图8。 表18 本项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 名称 坐标/m 相对厂址方位 保护对象 保护内容(人) 环境功能区 X Y 方位 距离（m） 环境空气 穆村 485570.45 4141541.63 NE | 320 居民 950 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 堡上村 486028.13 4140018.45 ES 350 居民 180 安沟村 486045.28 4140033.12 W 480 居民 5 地表水 三川河 110°49′58″ 37°25′05″ N 75 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅳ类水质标准 地下水 穆村分散式水井 NE 370 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 堡上村分散式水井 ES 300 |  |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目除臭装置排气筒废气污染物排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值； 本项目厂界废气污染物，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放量最高允许浓度 二级标准值。 |
|  | 表19 恶臭污染物排放标准值 序号 控制项目 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 1 硫化氢 15 0.33 2 氨 15 4.9 3 臭气浓度（无量纲） 15 2000 表20 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 （单位：mg/L） 序号 控制项目 二级标准 1 氨 1.5 2 硫化氢 0.06 3 臭气浓度（无量纲） 20 4 甲烷（厂区最高体积分数，%） 1 2、水污染物 本次污水处理厂改造工程建成运营后，出水水质COD、TP和NH3-N三项指标执行山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求，其余出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 表21 基本控制项目最高允许排放浓度 （单位：mg/L） 序号 基本控制项目 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准 《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求 1 COD / 40 2 BOD 10 3 SS 1 4 动植物油 1 5 石油类 1 6 阴离子表面活性剂 0.5 7 总氮 15 8 NH3-N / 2.0 9 总磷 / 0.4 10 色度 30 11 PH 6-9 12 粪大肠菌群数（个/L） 103 13 | 悬浮颗粒物 10 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体数值见下表。 表22 建筑施工厂界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表23 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定。 |
| 总量 控制 指标 | 山西华光发电有限责任公司于2020年6月19日取得了《排污许可证》（编号为91140000781002286M001P），许可证许可范围包括柳林县污水处理厂。该污水处理厂许可排放量为COD336t/a、氨氮16.8t/a、总氮（以N计）126 t/a、总磷（以P计）3.36 t/a。 根据建设项目污染物排放总量表（附表），拟建项目水污染物排放量未超过现有总量控制要求，不需另申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保 护措 施 | 本项目主要是在现有厂区内进行扩容改造，建设过程中无大型的土建施工，主要建设内容为主体处理设施安装。施工过程对环境产生不良影响及要求采取的防治措施如下： 1、废气 施工期产生的废气主要为建筑物料运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响，对周边村庄居民生活影响轻微。 扬尘防治措施具体要求：在施工过程中，要求施工单位做到施工扬尘达到“6个100%”，即施工工地100%围挡，施工工地道路100%硬化，拆迁施工100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输，工地出入车辆100%冲洗，工地物料堆放100%覆盖。 2、废水 施工期产生的废水主要为车辆清洗废水与生活废水。 废水防治措施具体要求：废水集中收集，用于道路洒水，不外排，对水环境的影响不大。 3、噪声 施工期间噪声主要来源于运输车辆、机械设备安装产生的噪声。 噪声防治措施具体要求： ①合理安排施工时间，避免夜间施工； ②合理选择施工机械、施工方法，选用低噪声设备，加强设备维护； ③文明施工，装卸、搬运、安装设备设施过程，尽量减少碰撞声音。 本项目距离最近的敏感点穆村约320m，建设施工对周围声环境敏感点影响很小。 4、固体废物 固体废物主要为生活垃圾和土建过程中产生的建筑垃圾，如工程土、碎砖块、废包装袋等； 固体废物防治措施具体要求：工程土、碎砖块尽量就地平整，减少弃方量，最终不能利用的弃方由施工队妥善处理，及时清运，送至当地建筑垃圾场填埋处置。废包装袋由当地环卫部门统一处理。 生活垃圾由厂区环卫部门统一集中处理。本项目施工期固体废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染源 本项目为污水处理厂扩容提效低碳改造工程，工艺为“改良A2O-NMBR+深度处理”工艺，其中预处理部分为现有工程。本项目废气主要由格栅间、曝气沉砂池、生化池（厌氧区+缺氧区）、污泥脱水间、污泥浓缩池等构建筑物间产生，废气污染物主要为H2S、NH3、挥发酸、硫醇等类恶臭气体。 （2）废气污染物源强分析 ①废气污染物浓度 项目废气污染物源强核算，参照国家住建部发布的《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中及其编制条文说明。该技术规程给出了污水处理厂臭气污染物浓度，具体见下表。 表24污水处理厂臭气污染物浓度 处理区域 硫化氢（mg/m3) 氨（mg/m3) 臭气浓度（无量纲） 污水预处理和污水处理区域 1~10 0.5~5 100~5000 污泥处理区域 5~30 1~10 5000~100000 根据上表经验数据，结合拟建工程及现有工程的污水处理规模，参考除臭装置排气筒的自行监测数据，确定本项目格栅间、曝气沉砂池、生化池等构建筑物间产生的H2S取值7 mg/m3，NH3取值3 mg/m3，臭气浓度取值2500。污泥脱水间、污泥浓缩池产生的H2S取值20 mg/m3，NH3取值8 mg/m3，臭气浓度取值40000。 ②废气污染物产排量 结合项目采取的恶臭防治措施、处理控制等因素，水面面积依据各构筑物平面尺寸计算，散发风量依据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中提出的各构筑物散发风量值。 项目恶臭污染物产生及排放情况见表25。 表25 项目恶臭污染物产生及排放情况 构筑物名称 粗格栅间 细格栅间 曝气沉砂池 厌氧区 缺氧区 污泥浓缩池 污泥脱水间 水面面积（m2） 92 15 85 324 526 38 90 散发风量 m3/（m2·h） 10 10 10 10 10 3 10 H2S产生浓度（mg/m3） 7 20 NH3产生浓度（mg/m3） 3 8 臭气浓度（无量纲） 2500 40000 年排放小时（h） 8760 H2S产生量（t/a） 0.056 0.009 0.052 0.199 0.323 0.020 0.158 NH3产生量（t/a） 0.024 0.004 0.022 0.085 0.138 0.008 0.063 （3）废气污染物收集与治理 ①现有工程臭气收集与处理设施 现有工程已对粗、细格栅间、曝气沉砂池、污泥脱水间进行了厂房密闭处理，并配套建设空间管路，将恶臭气体收集并接入生物洗涤塔，经处理后的恶臭气体通过15米排气筒排放。现有工程设有1座生物洗涤塔12000 m3/h，1台风机15250m3/h，收集效率为90%、去除效率95%。 ②拟建工程臭气收集与冶理措施 本项目新建的生化池、污泥浓缩池罐体采用密闭处理，其中生化池的厌氧区、缺氧区和污泥浓缩池进行加盖处理，并配套建设抽气管路，将恶臭气体收集并接入现有生物洗涤塔，经处理后的恶臭气体通过15米排气筒排放。 （4）利用现有臭气处理设施的可行性分析 经计算，利旧现有工程理论废气量为2820 m3/h，本项目新增废气量为8614 m3/h，因此本项目合计理论废气量为11434 m3/h，可以满足本次改扩建需要。 现有工程所采用的“各池间密闭+空间管路+生物洗涤塔”处理恶臭气体工艺及设备为国内成熟的技术，可以实现稳定达标排放。并且根据企业例行监测数据，该洗涤塔排放的污染物浓度可以满足相关排放限值要求，运行正常。本项目新建的生化池、污泥浓缩池采用罐体密闭处理，其中生化池的厌氧区、缺氧区和污泥浓缩池进行加盖处理，并建设新的抽气管路，将恶臭气体引到现有的生物洗涤塔集中处理。可满足排放要求。 评价认为，现有废气污染治理措施可行。 （5）废气污染物产排量 项目废气污染物产生量和排放量见表26，项目废气排放信息见表27。 表26 废气污染物产生量和排放量 产排污环节 污染物种类 产生量 排放形式 治理设施 排放量 产生浓度mg/m3 产生量 kg/h 排放浓度mg/m3 排放量kg/h 排放量 t/a 格栅间、曝气沉砂池、生化池（厌氧区、缺氧区）、 污泥浓缩池、污泥脱水间 H2S 8.153 0.0933 有组织 臭气收集后经生物洗涤塔处理，经15m高排气筒排放，收集效率90%，除臭效率95% 1.182 0.0135 0.118 NH3 3.443 0.039 0.499 0.0056 0.049 臭气浓度 5825（无量纲） 844（无量纲） -- H2S -- -- 无组织 / -- 0.0005 0.0041 NH3 -- -- -- 0.0002 0.0017 臭气浓度 -- -- 29（无量纲） -- 表27废气排放信息表 产排污环节 排放口基本信息 排放标准 排放口名称 高度 (m) 出口内径(m) 排气温度 （℃） 格栅间、曝气沉砂池、生化池（厌氧区、缺氧区）、污泥浓缩池、污泥脱水间 除臭装置排气筒 15 0.15 常温 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 厂界 / / | / / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） （6）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）中规定，需对废气排放进行监测。其废气监测点位、监测指标及最低监测频次见下表。 表28 废气监测点位、监测指标及最低监测频次 监测要素 监测点位 监测指标 监测频次 有组织 除臭装置排气筒 H2S、NH3、臭气浓度 每半年1次 无组织 厂界或防护带边缘的浓度最高点a H2S、NH3、臭气浓度 每半年1次 厂区甲烷体积浓度最高处b 甲烷 每年1次 a：防护带边缘的浓度最高点，通常位于靠近污泥脱水机房附近。 b：通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置，选取浓度最高点设置监测点位。 2、废水 详见地表水专题。 3、噪声 （1）噪声污染源 本项目主要噪声源来源于生产设备的运行，有泵类、脱水机、风机等设备，噪声及范围在70～90dB(A)之间。 （2）噪声污染防治措施 为降低噪声对周围环境的影响，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面： 在设备选型上，应尽可能选择声压级较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别； ②各种泵类、风机等产生噪声较大的设备均设置在室内、风机安装消声器，配置隔音罩； ③在厂区产噪声构筑物附近种草种树绿化，减少噪声对周围环境的影响。 （3）噪声污染源强 根据厂界噪声补充监测数据显示，厂界声环境质量较好。本工程运营后，将停运一部分老设备，减少部分噪声源，而新增的设备在在采取以上措施后，噪声值可降低15～30 dB（A），因此运营期对声环境影响较小。 主要产噪设备声级情况见表29。 表29 主要产噪设备声级情况 序号 噪声源 数量 （套/台） 噪声级dB（A） 治理后噪声级dB（A） 排放方式 1 转鼓细格栅 2 60～65 ～45 连续 2 潜水搅拌机 12 70～75 ～55 连续 3 风机 3 80～85 ～65 连续 4 脱水机 2 80～85 ～65 连续 5 泵类 20 85～90 ～60 连续 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）中规定，需对厂界环境噪声进行监测，监测点位应考虑下表噪声源在厂区的分布情况。其厂界环境噪声监测指标及最低监测频次见表30。 表30 厂界环境噪声监测指标及最低监测频次 厂界 监测指标 监测频次 进水泵、曝气机、污泥回流泵、污泥脱水机、空压机、各类风机等 等效连续A声级 季度/1次 4、固废 （1）固废来源及处置方式 本项目运营过程中产生的固废主要为栅渣、沉砂、污泥、检验废液等。 ①栅渣 在污水预处理阶段，由格栅分离出一定量的栅渣，主要是粗、细垃圾、悬浮物和漂浮状态的杂物。根据《污水处理厂工艺设计手册》（化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣产生量一般为0.5~1m3/1000m3·d，容重为960kg/m3。本项目取0.7m3/1000m3·d，项目污水处理量按最大设计量25000m3/d计算，则栅渣产生量为16.8 t/d，6131 t/a。 ②沉砂 在沉砂池分离出一定量的沉砂，主要为无机沙粒，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版），每立方污水沉砂量0.03L，沉砂容重1.5t/m3，含水率60%。项目运行时，沉砂量为1.125 t/d，410 t/a。 ③污泥 由污泥过滤机产生的污泥，基本上是生物残体。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），污泥产生量采用下列公式核定： 式中：E产生量--污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q--核算时段内排污单位废水排放量，m3； W深--有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 项目以最大设计污水处理量25000 m3/d，有深度处理工艺，则污泥预计产生量为：8.5t/ d，3102 t/a。 现有工程有离心式压滤机2台，单台参数为：B=2000mm N=5.5KW，处理能力20-30m3/h，根据现场台账记录，设备运行正常。 经计算，拟建工程污泥（干泥）预计产生量为8.5t/d，压滤前污泥量（以含水率80%计）为42.5 t/d。因此，可以满足本次改扩建需要。 ④检验废液 化验室及在线设备监测过程中会产生检测废液。依据企业提供资料，检测废液产生量约0.5t/a。 ⑤废机油 各类动力设备维修时会产生废机油。依据企业提供资料，废机油产生量约40kg /a。 项目固体废物产生情况及处置措施见表31。 表31项目固体废物产生情况及处置措施 （单位：t/a） 产污环节 名称 属性 产生量 t/a 废物代码 贮存方式 利用处置方式 处置量t/a 格栅间 栅渣 一般工业固体废物 6131 / 固废产出后直接装在小卡车，及时处理 运至电厂进行掺烧处理 6131 砂水分离间 沉砂 410 / 410 污泥脱水机间 污泥(含水率60%) 3102 SW07 3102 厂区化验室 检验废液 危险废物 （HW49） 0.5 900-041-49 依托电厂危废暂存间进行暂存 定期由协议单位进行处置 0.5 各类动力设备 废机油 危险废物 （HW08） 40 kg /a 900-214-08 40kg /a 综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%。 （2）固废管理要求 项目建成后，项目应配置专门的环境管理人员，负责对项目固体废物处理处置情况进行监督管理。企业应建立日常环境管理制度，并按规范进行环境管理台账记录，按《排污许可制管理暂行规定》要求，定时上报环境管理台账。 记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。 危险废物必须存放专用储存点。并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。 5、地下水 （1）地下水保护目标 ①集中式饮用水源地 庄上集中供水水源地位于本项目上游，水源地保护区边界与本项目边界最小距离约8.9km（见附图9）。本项目不在庄上集中供水水源地保护区内，因此，对庄上集中供水水源地基本无影响。 ②分散居民饮用水源 本项目厂界500米范围内有穆村、堡上村、安沟村分散饮用水井。地下水环境保护目标见表32。 表32 地下水环境保护目标表 井位编号 水井位置 井深（m） 含水层 用途 1 穆村 9 第四系松散含水层 饮用 2 安沟村 4 饮用 3 堡上村 18 饮用 （2）地下水污染途径分析 根据本项目运营特征，结合工程分析内容，对地下水可能的污染途径： 本项目污水处理厂在运行过程中，厂内的粗格栅池、提升泵池、细格栅池、生物反应池、污泥浓缩池、污泥脱水间及废水管线等各个构筑物可能产生渗漏而污染地下水。其污染物主要为COD、氨氮、BOD、TN、TP等。 （3）保护措施 本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 ①污染源控制措施 项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。项目运行后，企业制定和实施相应的监管措施，每周巡视各个污水处理池及排污管线是否正常运转，有无破损情况，做到污染物“早发现、早处理”。 ②厂区防渗分区及要求 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下： i重点防渗区 主要为生物反应池、混合反应池、污泥浓缩池及废水管线为等。防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s； ii一般防渗区 主要为药品库、提升泵房及办公楼等。本项目利用原有综合楼。 iii简单防渗区 厂区道路全部采用混凝土沥青硬化（绿化除外）。 iv防渗效果的保证性要求 污水处理厂各个构筑物需按照防渗要求进行建设，各排水和水处理设施在运行期间应加强管理，定期进行检修维护，发现问题及时解决，保证各水工建构筑设施正常运行，地下水污染较小。 （4）监测计划 为保障地下水不受污染，在项目运营中应加强对周边地下水的跟踪监测，以便及时发现问题，采取相应措施。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合项目区水文地质条件，本项目共设置地下水污染监控井1眼。地下水污染监控井井位信息情况见表33。 表33 地下水污染监控井井位信息一览表 编号 位置 井深 含水层位 监测频率 监测项目 2#监测井 堡上村水井 18 第四系松散含水层 枯水期监测一次 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、石油类、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共21项，同时记录井深、水位和水温。 上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。 （5）治理措施及相关建议 应采取如下污染治理措施： 一旦发生地下水污染事故，要查明地下水污染、范围和污染程度并切断污染源。 ②依据探明的地下水污染情况，合理安排处理方案，进行处理。 ③当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止处理，并进行土壤修复治理工作。 ④地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。 6、环境风险 （1）环境风险物质识别及分布 项目主要环境风险物质涉及到次氯酸钠、废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中突发环境事件风险物质。 表34 危险源分布情况 危险物质 CAS号 最大储存量t 临界量t 存储位置 次氯酸钠 768-52-9 2 5 污水处理厂仓库间 废机油 / 0.1 2500 电厂危废暂存间 （2）环境风险物质影响途径 次氯酸钠危险性识别为一般毒性，其放出的氯气会引起中毒。 ② 废机油泄漏会污染周围水体、土壤，对周边水体、土壤环境质量造成影响。火灾、爆炸等事故产生的烟雾及其他有毒有害气体会对周边环境空气质量造成影响。 （3）环境风险防范措施 ①强化风险意识、加强安全管理 进行广泛系统的培训，使操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在紧急状况下都能对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。设立安全生产领导小组，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。 泄露风险防范措施 次氯酸钠在污水处理厂仓库间存放，采用储罐储存。仓库间应保持干燥、通风，避光、防潮的环境，远离易燃、可燃物。仓库间应有配有相应品种和数量的消防器材和泄露应急设备等。应给操作人员配备必须的防护用具，使用专用器具。 废机油在危废暂存间内存放，采用桶装密闭包装。危废暂存间四周设置有围堰，地面采用环氧树脂防渗并设有导流槽、收集池等，同时日常生产工作中定期进行检查，可有效防止废机油发生泄漏时地面漫流，减少对周围土壤、地下水的污染影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 除臭装置排气筒 | H2S | 臭气收集后经生物洗涤塔处理，经15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 污水处理厂总排口 | COD | 改良A2O-NMBR+深度处理，达标后回用于电厂，多余部分外排三川河 | 出水COD、TP和NH3-N三项指标执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求。 其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 声环境 | 转鼓细格栅 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
|  | 潜水搅拌机 | 噪声 |  |  |
|  | 风机 | 噪声 |  |  |
|  | 泵类 | 噪声 |  |  |
| 固体废物 | 1.栅渣、沉砂、污泥集中收集，统一运至电厂进行掺烧处理，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 2.检验废液、废机油集中收集暂存于电厂危险废物暂存间，定期由有资质单位处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理。 生物反应池、混合反应池、污泥浓缩池及废水管线为等，按重点防渗区的要求，对地面进行防渗措施，要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s； 2.项目运行后，企业制定和实施相应的监管措施，每周巡视各个污水处理池及排污管线是否正常运转，有无破损情况，做到污染物“早发现、早处理”，若发现问题及时解决，保证各水工建构筑设施正常运行，使废水不发生渗漏造成地下水污染。 |
| 环境风险防范措施 | 1.强化风险意识、加强安全管理 进行广泛系统的培训，使操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在紧急状况下都能对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。设立安全生产领导小组，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。 2.泄露风险防范措施 次氯酸钠在污水处理厂仓库间存放，采用储罐储存。仓库间应保持干燥、通风，避光、防潮的环境，远离易燃、可燃物。仓库间应有配有相应品种和数量的消防器材和泄露应急设备等。应给操作人员配备必须的防护用具，使用专用器具。 废机油在危废暂存间内存放，采用桶装密闭包装。危废暂存间四周设置有围堰，地面采用环氧树脂防渗并设有导流槽、收集池等，同时日常生产工作中定期进行检查，可有效防止废机油发生泄漏时地面漫流，减少对周围土壤、地下水的污染影响。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.根据环保设施应与建设项目同时设计、同时施工、同时运行的“三同时”要求及本报告书提出的污染防治措施。 2.运行期间严格执行各项环境管理制度，保证污水处理厂的正常进行。 3.建立项目运营期的污染物处理和环保设施运转的规章制度，在运营期，建立污染控制记录，做好废水处理设施管理，严格管理固体废物的存放和处置。平时做好记录进水总口水质、水量信息、记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息工作。 4.按照监测计划定期组织场地的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 5. 积极配合环保部门的检查。 6.定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。 |

# 六、结论

综上所述，柳林县污水处理厂扩容提效低碳改造工程建设项目，符合当地规划要求，符合“三线一单”要求。本项目对区域的水、大气、声环境影响较小，不会导致评价区域环境功能明显改变，没有明显的环境制约因素。 本项目属市政公用设施工程，主要为城镇生活污水处理，是一项治理污染、改善环境的环保工程，具有明显的环境效益和社会效益。工程对环境的有利影响是主要的，不利影响是次要的，在严格按照本次评价提出的环保措施要求，认真做好日常环保管理工作，项目建设对环境影响较小，从环境保护角度，工程建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | 0.467t/a | / | / | 0.122 t/a | 0.467 t/a | 0.122 t/a | -0.345 t/a |
|  | NH3 | 0.200t/a | / | / | 0.051 t/a | 0.200 t/a | 0.051 t/a | -0.149 t/a |
| 废水 | COD | 3.051 t/a | 336 t/a | 116.8 t/a | 87.6 t/a | 3.051 t/a | 204.4 t/a | +201.349 t/a |
|  | NH3-N | 0.065 t/a | 16.8 t/a | 5.84 t/a | 4.38 t/a | 0.065 t/a | 10.22 t/a | +10.155 t/a |
|  | 总磷 | 0.065 t/a | 3.36 t/a | 1.168 t/a | 0.876 t/a | 0.065 t/a | 2.044 t/a | +1.979 t/a |
|  | 总氮 | 2.912 t/a | 126 t/a | 43.8 t/a | 32.85 t/a | 2.912 t/a | 76.65 t/a | +50.326t/a |
|  | BOD5 | 0.774 t/a | / | 29.2 t/a | 21.9 t/a | 0.774 t/a | 51.1 t/a | +48.957 t/a |
|  | SS | 2.143 t/a | / | 29.2 t/a | 21.9 t/a | 2.143 t/a | 51.1 t/a | 27.6 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 | 4905 t/a | / | 1963 t/a | 6131 t/a | 4095 t/a | 8094 t/a | +3189 t/a |
|  | 沉砂 | 328 t/a | / | 132 t/a | 410 t/a | 328 t/a | 542 t/a | +214 t/a |
|  | 污泥 | 2481 t/a | / | 993 t/a | 3102 t/a | 2481 t/a | 4095 t/a | +1614 t/a |
| 危险废物 | 检验废液 | 0.5 t/a | / | / | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 0 |
|  | 废机油 | 40 kg/a | / | / | 40 kg/a | 40 kg/a | 40 kg/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 地表水环境影响专题分析

编制单位：山西华瑞鑫环保科技有限公司

编制时间： 二〇二一年八月

1.总论

1.1 评价目的

编制本地表水环境影响评价专题的目的是在地表水环境现状调查和监测的基础上，摸清项目所在区域地表水环境质量现状，确定项目主要环境保护目标，通过对该项目的工程分析，废水污染物的排放特点，预测和分析建设项目完成后各类污染物对周围地表水环境影响程度及影响范围，提出控制污染的措施和建议。

1.2 评价依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《山西省水污染防治条例》 2019年10月1日；

（5）《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019，2019年11月01日）；

（6）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

1.3评价工作等级和评价范围

1.3.1 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。

表1-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/(无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

结合工程分析，本项目外排量为14000 m³/d，且排放方式为直接排放，因此确定本工程地表水环境影响评价等级为二级。

1.3.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目地表水环境影响评价范围为污水处理厂排污口入三川河上游500m至下游1500m范围。

1.4评价标准

1.4.1 地表水环境质量标准

本项目所在区域地表水为三川河。根据《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)中的规定，属于黄河干流三川河“寨东桥～薛村”段，水环境功能为工业用水保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。标准限值详见表1-2。

表1-2 水环境质量标准   （单位：mg/L，pH除外）

| 污染物 | pH | 粪大肠菌群 （个/ L） | CODcr | BOD5 | NH3-N | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤10 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| 污染物 | 氰化物 | 镉 | 铬（六价） | 氟化物 | 汞 | 铅 | 石油类 |
| 标准值 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤1.5 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.5 |

1.4.2 废水污染物排放标准

排放的生活污水COD、TP和NH3-N三项指标执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，详见表1-3。

表1-3  基本控制项目最高允许排放浓度     单位:mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准 | 《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | / | 40 |
| 2 | BOD | 10 |  |
| 3 | SS | 10 |  |
| 4 | 动植物油 | 1 |  |
| 5 | 石油类 | 1 |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |  |
| 7 | 总氮 | 15 |  |
| 8 | NH3-N | / | 2.0 |
| 9 | 总磷 | / | 0.4 |
| 10 | 色度 | 30 |  |
| 11 | PH | 6-9 |  |
| 12 | 粪大肠菌群数 | 103 |  |
| 13 | 悬浮颗粒物 | 10 |  |

1.5 评价时段

主要针对运营期地表水环境进行环境影响评价。

1.6 污染控制目标与环境保护目标

1.6.1 污染控制目标

保证建设项目各类废水污染物达标排放。

1.6.2 环境保护目标

三川河由北川、东川、南川三条河流汇集而成，故名三川河。由东西向在两河口流入黄河，属黄河水系一级支流。干流在山西省离石市以上称北川，发源于吕梁山北段西麓方山县的赤坚岭，流经方山县城，在离石市纳支流东川河。再往下游6km的交口镇汇入支流南川，然后流经柳林县城。于石西乡西河口村注入黄河左岸。

河道全长176km，流域面积4016km2，年平均径流2.9亿m3，平均流量13.1m3/s。入黄口高程624m。三川河由东向西流经李家湾乡、柳林镇、穆村镇、薛村镇、庄上镇、陈家湾乡、金家庄乡、石西乡8个乡镇，境内全长66.7km，流域面积558.1km2，一级支流控制面积在3.0km2以上的河沟23条，其中较大的支流和康家沟、罗侯沟、杨家峪沟、东凹沟、洪水沟、锄沟、蔡家沟等7条。

区域主要地表水体为三川河，位于厂区东北侧75m处。柳林县地表水系图见附图6。

2.运营期废水污染源

本项目建成后运营期污水处理量（按最大设计量进行考虑）为25000m3/d，回用于电厂量为18000 m3/d，污水处理厂、场地绿化自用水量为1000m3/d，最终外排入三川河污水量为6000m3/d。

本工程建成后运营期废水污染物产排量见表1-4。

表1-4  废水污染物产排量

| 项目 | 进水 | 排水 |
| --- | --- | --- |
| 废水量 | 25000 m3/d | 6000 m3/d |
| 水污物物 | 进水浓度(mg/L) | 进水量 （t/a） | 排水浓度(mg/L) | 排水量 （t/a） |
| CODcr | 300 | 2737.5 | 40 | 87.6 |
| BOD5 | 150 | 1368.7 | 10 | 21.9 |
| NH3-N | 40 | 365.0 | 2 | 4.38 |
| TN | 50 | 456.2 | 15 | 32.85 |
| TP | 4.0 | 36.5 | 0.4 | 0.876 |
| SS | 400 | 3650.0 | 10 | 21.9 |

3.地表水环境影响评价

3.1地表水环境质量现状监测与评价

3.1.1例行监测

本次评价收集了三川河寨东桥断面（上游）、两河口桥断面（下游）的近三年的水环境质量数据，具体见表1-5。

由表1-5可知：

- 三川河寨东桥断面2018～2020年：

①近三年COD均超标，超标倍数为4.62、3.31、0.25； NH3-N 均超标，超标倍数为0.7、0.5、0.35。

②2018年石油类超标，超标倍数为0.2； 2019年高锰酸钾指数超标，超标倍数0.25； 2018年、2019年挥发酚超标，超标倍数为0.02、0.14； 2019、2020年总磷超标，超标倍数为1.05、0.5。

③其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准；

- 三川河两河口桥断面2018～2020年：

- 2018、2019年COD均超标，超标倍数为0.19、0.85；

②其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准；

- 由以上数据分析结果综合表明，近三年的三川河地表水环境有好转现象。

表1-5三川河寨东桥断面、两河口桥断面近三年水环境质量数据         单位mg/L，PH无量纲

| 断面名称 | 年度 | PH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | CODcr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寨东桥 | 2018年 | 7.74 | 7.93 | 4.33 | 3.9 | 5.62 | 0.06 | 0.0051 | 0.00004L | 0.01L | 34 |
|  | Si | 0.37 | 0.73 | 0.72 | 0.98 | 5.62 | 1.20 | 1.02 | 0.4 | 0.20 | 1.7 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | 4.62 | 0.2 | 0.02 | / | / | 0.7 |
|  | 2019年 | 8.12 | 8.01 | 7.51 | 6.2 | 4.31 | 0.05 | 0.0057 | 0.00004L | 0.01L | 30 |
|  | Si | 0.56 | 0.70 | 1.25 | 1.55 | 4.31 | 1.0 | 1.14 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |
|  | 超标倍数 | / | / | 0.25 | 0.55 | 3.31 | / | 0.14 | / | / | 0.5 |
|  | 2020年 | 8.23 | 7.69 | 5 | 3.9 | 1.25 | 0.04 | 0.0021 | 0.00004L | 0.002L | 27 |
|  | Si | 0.62 | 0.79 | 0.83 | 0.98 | 1.25 | 0.80 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 1.35 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | 0.25 | / | / | / | / | 0.35 |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | ≥5 | 6 | 4.0 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.0001 | 0.05 | 20 |
| 两河口桥 | 2018年 | 8.16 | 8.6 | 3.1 | 2.7 | 2.38 | 0.044 | 0.0017 | 0.00004L | 0.01L | 19 |
|  | Si | 0.58 | 0.65 | 0.21 | 0.27 | 1.19 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.48 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | 0.19 | / | / | / | / | / |
|  | 2019年 | 8.20 | 8.4 | 5.8 | 5.1 | 3.70 | 0.030 | 0.0021 | 0.00002 | 0.002 | 24 |
|  | Si | 0.60 | 0.66 | 0.39 | 0.51 | 1.85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.60 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | 0.85 | / | / | / | / | / |
|  | 2020年 | 8 | 9.3 | 4 | 3.8 | 1.65 | 0.03 | 0.0018 | 0.00002 | 0.001 | 21 |
|  | Si | 0.50 | 0.60 | 0.27 | 0.38 | 0.83 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.53 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Ⅴ类标准 | 6-9 | ≥2 | 15 | 10.0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 40 |

续表1-5  三川河2015-2020年各断面监测结果统计表                 单位mg/L，PH无量纲

| 断面名称 | 年度 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寨东桥 | 2018年 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.802 | 0.0004L | 0.0003L | 0.001L | 0.005 | 0.004 | 0.10 | 0.005L |
|  | Si | 0.35 | 0.001 | 0.05 | 0.802 | 0.04 | 0.006 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.025 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2019年 | 0.41 | 0.001L | 0.05L | 0.753 | 0.0004L | 0.0003L | 0.001L | 0.005 | 0.004L | 0.11 | 0.005L |
|  | Si | 2.05 | 0.001 | 0.05 | 0.753 | 0.04 | 0.006 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.55 | 0.025 |
|  | 超标倍数 | 1.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2020年 | 0.3 | 0.001L | 0.05L | 0.73 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.006 | 0.004L | 0.12 | 0.005 |
|  | Si | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.6 | 0.025 |
|  | 超标倍数 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Ⅲ类标准 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 两河口桥 | 2018年 | 0.175 | 0.001L | 0.05L | 0.699 | 0.0004L | 0.0007 | 0.001L | 0.006 | 0.004L | 0.101 | 0.005 |
|  | Si | 0.44 | 0.001 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.1 | 0.34 | 0.01 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2019年 | 0.295 | 0.0017 | 0.023 | 0.697 | 0.0003 | 0.0008 | 0.00015 | 0.003 | 0.003 | 0.130 | 0.015 |
|  | Si | 0.74 | 0.0017 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.43 | 0.02 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2020年 | 0.239 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 0.0002 | 0.0009 | 0.00005 | 0.003 | 0.002 | 0.13 | 0.005 |
|  | Si | 0.60 | 0.001 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.43 | 0.01 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Ⅴ类标准 | 0.4 | 1 | 2 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 |

3.1.2现状监测

本次评价委托山西宏境检测科技有限公司于2021年7月09日～7月11日对三川河进行了现状监测。

（1）监测布点

本次评价共设三个监测断面，分别为：

1#：污水处理厂排口入三川河上游500m；

2#：污水处理厂排口入三川河下游500m；

3#：污水处理厂排口入三川河下游1500m；

具体监测点位置见图1-1。

（2）监测项目

pH值、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）、硫化物、粪大肠菌群共12项。同时记录河水流速、流量和水温。

（3）监测频次

连续监测三天，每天采样一次。

（4）监测及评价结果

各断面监测结果和评价结果统计见表1-6。

根据监测结果可知：

①三川河的COD、BOD、总氮 监测因子在各断面均超标，其余监测因子在各断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类限值。

②监测数据表明：评价区内三川河水环境已受到污染。分析超标原因主要是：评价区三川河两岸村庄居民生活污水未经处理直接排放所致。

表1-6   地表水环境质量现状监测结果    单位：mg/L （粪大肠菌群MNP/L）

| 断面 | 采样日期 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | CODcr | BOD5 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 流量(m3/h) | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#:污水处理厂排口入三川河上游500m； | 7月9日 | 7.4 | 18 | 0.656 | 4.86 | 0.02 | 37 | 8.5 | ND | 0.05 | ND | ND | 8.4×102 | 47853 | 1.367 |
|  | 7月10日 | 7.4 | 18 | 0.651 | 4.89 | 0.02 | 38 | 8.1 | ND | 0.05 | ND | ND | 8.4×102 | 44228 | 1.348 |
|  | 7月11日 | 7.4 | 19 | 0.671 | 4.97 | 0.02 | 34 | 7.8 | ND | 0.05 | ND | ND | 8.4×102 | 42092 | 1.307 |
|  | 平均 | 7.4 | 18.33 | 0.66 | 4.91 | 0.02 | 36.33 | 8.13 | ND | 0.05 | ND | ND | 8.4×102 | 44724 | 1.341 |
|  | Si | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 3.27 | 0.07 | 1.21 | 1.36 | ─ | 0.17 | ─ | ─ | 0.42 |  |  |
|  | 超标倍数 | / | / | / | 2.27 | / | 0.21 | 0.36 | / | / | / | / | / |  |  |
| 2#：污水处理厂排口入三川河下游500m； | 7月9日 | 7.4 | 17 | 0.737 | 5.20 | 0.04 | 36 | 8.0 | ND | 0.02 | ND | ND | 7.9×102 | 46478 | 1.689 |
|  | 7月10日 | 7.5 | 16 | 0.703 | 5.15 | 0.03 | 31 | 7.4 | ND | 0.03 | ND | ND | 7.9×102 | 43828 | 1.630 |
|  | 7月11日 | 7.5 | 18 | 0.729 | 5.19 | 0.02 | 31 | 8.7 | ND | 0.05 | ND | ND | 7.9×102 | 41905 | 1.579 |
|  | 平均 | 7.47 | 17.00 | 0.72 | 5.18 | 0.03 | 32.67 | 8.03 | ND | 0.03 | ND | ND | 7.9×102 | 44070 | 1.633 |
|  | Si | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 3.45 | 0.10 | 1.09 | 1.34 | ─ | 0.10 | ─ | ─ | 0.40 |  |  |
|  | 超标倍数 | / | / | / | 2.45 | / | 0.09 | 0.34 | / | / | / | / | / |  |  |
| 3#：污水处理厂排口入三川河下游1500m； | 7月9日 | 7.5 | 19 | 0.609 | 5.43 | 0.02 | 34 | 8.2 | ND | 0.04 | ND | ND | 4.6×102 | 45915 | 1.718 |
|  | 7月10日 | 7.6 | 17 | 0.629 | 5.39 | 0.02 | 30 | 7.5 | ND | 0.04 | ND | ND | 4.9×102 | 43474 | 1.698 |
|  | 7月11日 | 7.6 | 16 | 0.620 | 5.34 | 0.02 | 32 | 7.7 | ND | 0.04 | ND | ND | 4.9×102 | 41692 | 1.658 |
|  | 平均 | 7.57 | 17.33 | 0.62 | 5.39 | 0.02 | 32.00 | 7.80 | ND | 0.04 | ND | ND | 4.8×102 | 43693 | 1.691 |
|  | Si | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 3.59 | 0.07 | 1.07 | 1.30 | ─ | 0.13 | ─ | ─ | 0.24 |  |  |
|  | 超标倍数 | / | / | / | 2.59 | / | 0.07 | 0.30 | / | / | / | / | / |  |  |
| 标准值( ≤) mg/L | IV类 | 6～9 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 30 | 6 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 20000个/L |  |  |

图1-1地表水监测点位图

3.2 地表水环境影响预测评价

3.2.1 预测方法和模式

1、预测因子：根据项目污水特点，选取COD、NH3-N作为预测因子。

2、预测方案：

为预测本工程对三川河的影响程度，本次预测从以下三个情景进行分析：

情景一：本项目实施后，污水正常排放情况。本次计算考虑污水处理厂及其配套管网正常工作情况，不受到污水管网跑冒滴漏影响，污水可有效送至污水处理厂，处理水量达到设计规模33000 m3/d，外排量为14000 m3/d的情况下，预测对三川河COD、NH3-N贡献值影响情况；

情景二：本项目实施前，污水在现有工程处理规模下排放情况。本次计算考虑污水水量达到设计规模33000 m3/d，而现有工程处理规模为28000 m3/d，外排量为14000 m3/d超标排放情况下，预测对三川河COD、NH3-N贡献值影响情况；

情景三：本项目实施后，污水事故排放情况。本次计算考虑污水处理厂一旦发生停电或设备发生故障时，此情况下污水未经处理直接进入三川河，预测对三川河COD、NH3-N贡献值影响情况。

3、预测模型

根据受纳水体三川河的水文特征，采用《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的纵向一维数学模型－连续稳定排放。

① 解析解公式判别

根据河流纵向一维水质模型议程的简化、分类判别条件（即：O，Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。

式中：k –污染物综合衰减系数，1/s；

Ex --污染物纵向扩散系数，m2/s；

u --断面流速，m/s；

B--水面宽度；

a.污染物衰减系数k的估值：

根据现场监测数据，采用两点法估算k值，估算公式为：

b.污染物纵向扩散系数Ex

根据泰勒理论，扩散系数的表达式为：

式中：H--平均水深（m）；

I--水面坡度，m/m；

g--重力加速度，9.81m/s2。

②模型参数

根据现场监测数据及三川河水文参数，确定三川河水质模型参数，具体见下表。

表1-7 三川河水质模型参数

| 水面宽度B (m) | 平均水深H (m) | 流速u (m/s) | 河流流量Qh m3/s | 水面坡度I (m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.5 | 1.3 | 12 | 0.001 |
| 注：水力坡度根据三川河水文参数。 |

根据上述公式，确定模型参数取值，具体见下表。

表1-8 模型主要参数

| 预测因子 | C(下游500m) | C(下游1500m) | 纵向扩散系数Ex m2/s | 污染物衰减系数k | O，Connor数α | 贝克来数Pe的临界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 33 | 32.3 | 0.207 | 0.0000279 | 0.0000082 | 94.2 |
| 氨氮 | 0.729 | 0.620 |  | 0.000243 | 0.000029 |  |

根据计算结果得到，α≤0.027、Pe≥1，因此本次预测选用对流降解模型：

式中：

C：流经x距离后污染物浓度，mg/L；

C0：河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

Cp：污染物排放浓度，mg/L；

Qp：污染排放量，m3/s；

Ch：河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh：河流流量，m3/s；

4、预测源强及背景值

（1）预测源强

情景一：本项目建设后，污水正常排放情况下，出水浓度为经污水处理厂处理后的达标排放浓度。

情景二：本项目建设前，污水在现有工程处理规模排放情况下，出水浓度为折算浓度，即出水浓度＝现有工程污水达标排放浓度×（33000 m3/d设计规模水量÷现有工程处理规模水量28000m3/d）。

情景三：本项目建设后，污水事故排放情况下，考虑到最不利情况，即污水未经任何处理后排入三川河，即出水排放浓度为污水处理前浓度。

具体源强参数见表1-9。

表1-9污染源强参数一览表

| 项目 | 废水量（万 m3/d） | COD （mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 情景一 | 14000 | 40 | 2 |
| 情景二 | 14000 | 55.5 | 4.8 |
| 情景三 | 33000 | 300 | 40 |

（2）背景值

本次评价三川河监测断面背景值，取现状监测数据：排污口上游500m处COD 35.6mg/L、NH3-N 0.66mg/L。

5、预测结果及分析

①情景一对三川河COD、NH3-N贡献值情况，见表1-10；

②情景二对三川河COD、NH3-N贡献值情况，见表1-11；

③情景三对三川河COD、NH3-N贡献值情况，见表1-12。

表1-10 情景一对三川河COD、NH3-N贡献值情况表

| X(m) | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0（污水与三川河混合处） | 0.059 | 0.018 |
| 20 | 0.043 | 0.015 |
| 50 | 0.020 | 0.012 |
| 80 | 0 | 0.008 |
| 100 | 0 | 0.005 |
| 130 | 0 | 0.0015 |
| 150 | 0 | 0 |

表1-11情景二对三川河COD、NH3-N贡献值情况表

| X(m) | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0（污水与三川河混合处） | 0.265 | 0.055 |
| 50 | 0.227 | 0.048 |
| 100 | 0.188 | 0.042 |
| 150 | 0.150 | 0.035 |
| 200 | 0.111 | 0.029 |
| 300 | 0.035 | 0.016 |
| 400 | 0 | 0.0036 |
| 450 | 0 | 0 |

表1-12情景三对三川河COD、NH3-N贡献值情况

| X(m) | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0（污水与三川河混合处） | 8.155 | 1.213 |
| 200 | 7.968 | 1.145 |
| 500 | 7.689 | 1.046 |
| 1000 | 7.227 | 0.894 |
| 2000 | 6.317 | 0.629 |
| 3000 | 5.427 | 0.409 |
| 5000 | 3.704 | 0.076 |
| 8000 | 1.253 | 0 |
| 9000 | 0.470 | 0 |
| 10000 | 0 | 0 |

根据预测结果可知：

①情景一：本项目建设后，污水处理厂污水正常排放情况下，对三川河COD、NH3-N的贡献值影响范围为150m，影响范围较小。

②情景二：本项目建设前，污水在现有工程处理规模排放情况下，对三川河COD、NH3-N的贡献值影响范围为450m。

③情景三：本项目建设后，污水处理厂污水事故排放情况下，对三川河COD、NH3-N的贡献值影响范围为10000m，对三川河混合过程中将会出现严重超标现象。因此，严禁建设单位将污水未经处理直排入三川河。

④情景二与情景一的预测结果相对比，情景一的污水处理厂出水对三川河的影响范围明显缩小。即，本项目柳林县污水处理厂扩容提标改造工程对三川河河道水污染物浓度增量起到了较好的削减作用，具有环境正效益。

4.地表水环境影响评价结论

①三川河现状监测数据显示：COD、BOD、总氮 监测因子超标，其余监测因子达标，评价区内三川河水环境已受到污染。超标原因主要是：评价区三川河两岸村庄居民生活污水未经处理直接排放所致。

②根据地表水环境影响预测评价结果：

i本项目建设后，污水处理厂污水正常排放情况下，对三川河COD、NH3-N的贡献值影响范围为150m，影响范围较小。

ii本项目建设前，污水在现有工程处理规模排放情况下，对三川河COD、NH3-N的贡献值影响范围为450m。

iii本项目建设后，污水处理厂污水事故排放情况下，对三川河COD、NH3-N的贡献值影响范围为10000m，对三川河混合过程中将会出现严重超标现象。因此，严禁建设单位将污水未经处理直排入三川河。

iv本项目建设后污水处理厂污水对三川河的影响范围比项目建设前明显缩小。即，本项目柳林县污水处理厂扩容提标改造工程对三川河河道水污染物浓度增量起到了较好的削减作用，具有环境正效益。

5、区域污染物消减量及环境正效益分析

区域污染物削减量及最终排放量见下表。

表1-13 本项目污染物削减量及最终排放量

| 项目 | 进水 | 排水 | 消减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 25000 m3/d | 6000 m3/d |  |
| 水污物物 | 进水浓度(mg/L) | 进水量 （t/a） | 排水浓度(mg/L) | 排水量 （t/a） |  |
| CODcr | 300 | 2737.5 | 40 | 87.6 | -2649.9 |
| BOD5 | 150 | 1368.7 | 10 | 21.9 | -1346.8 |
| NH3-N | 40 | 365.0 | 2 | 4.38 | -360.62 |
| TN | 50 | 456.2 | 15 | 32.85 | -423.35 |
| TP | 4.0 | 36.5 | 0.4 | 0.88 | -35.62 |
| SS | 400 | 3650.0 | 10 | 21.9 | -3628.1 |

生活污水处理厂属社会公益事业及民生工程，本项目建成运行以后，可收集城镇生活污水，避免了生活污水直接排至三川河，大量消减了排入水体的各种污染物，可有效改善三川河水质，有利于生态平衡，保护三川河水环境免受污染。将在很大程度上改善吕梁市水环境质量，美化城市市容环境，环境效益显著。

6、建设项目废水污染物排放信息

本项目废水污染物排放信息表见下表。

表1-14（1）  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | pH、COD、BOD、SS、TN、TP、NH3-N | 三川河 | 连续排放，流量稳定 | / | 生活污水处理厂 | 25000 m3/d改良A2O-NMBR+深度处理”工艺+ 8000 m3/d改良A/A/O +高效沉淀＋高精度纤维转盘过滤” 工艺 | DW003 | (是 □否 | (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表1-14（2） 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标 | 备注e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | DW003 | 110º49′58″ | 37º25′05″ | 1.4 | 三川河 | 连续排放，流量稳定 | / | 三川河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 | 110º49′64″ | 37º25′14″ |  |

表1-14（3） 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水质标准 | 《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求 |
| 1 | DW003 | COD |  | 40 |
|  |  | BOD | 10 |  |
|  |  | NH3-N |  | 2 |
|  |  | TN | 15 |  |
|  |  | TP |  | 0.4 |
|  |  | SS | 10 |  |

表1-14（4）  废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW003 | COD | 40 | 0.200 | 0.560 | 73.0 | 204.4 |
|  |  | BOD | 10 | 0.050 | 0.140 | 18.25 | 51.1 |
|  |  | NH3-N | 2 | 0.010 | 0.028 | 3.65 | 10.2 |
|  |  | TN | 15 | 0.075 | 0.210 | 27.375 | 76.7 |
|  |  | TP | 0.4 | 0.002 | 0.005 | 0.73 | 2.0 |
|  |  | SS | 10 | 0.050 | 0.140 | 18.25 | 51.1 |
| 全厂排放口合计 | COD | 204.4 |
|  | BOD | 51.1 |
|  | NH3-N | 10.2 |
|  | TN | 76.7 |
|  | TP | 2.0 |
|  | SS | 51.1 |

表1-14（5） 环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口名称或编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数a | 手工监测频次 | 手工监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水总管 | COD | 自动监测 | 污水处理厂进水口 | 水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ/T 353－2007）、 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HJ/T 355－2007）、 水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）(HJ/T 354－2007) | 是 | COD在线分析仪 | / | / | / |
|  |  | NH3-N | 自动监测 |  |  | 是 | 氨氮在线分析仪 | / | / | / |
|  |  | TN | 手工监测 |  | / | / | / | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/d | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ636-2012 |
|  |  | TP | 手工监测 |  | / | / | / | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/d | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 |
| 2 | DW003 | COD | 自动监测 | 污水处理厂废水总排放口（巴士计量槽） | 水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ/T 353－2007）、 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HJ/T 355－2007）、 水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）(HJ/T 354－2007) | 是 | COD在线分析仪 | / | / | / |
|  |  | NH3-N | 自动监测 |  |  | 是 | 氨氮在线分析仪 | / | / | / |
|  |  | TN | 自动监测 |  |  | 是 | TN在线分析仪 | / | / | / |
|  |  | TP | 自动监测 |  |  | 是 | TP在线分析仪 | / | / | / |
|  |  | SS | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/月 | / |
|  |  | 色度 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/月 | / |
|  |  | BOD5 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/月 | / |
|  |  | 动植物油 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/月 | / |
|  |  | 石油类 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/月 | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/月 | / |
|  |  | 类大肠菌群数 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/月 | / |
|  |  | 总镉 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/季度 | / |
|  |  | 总铬 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/季度 | / |
|  |  | 总汞 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/季度 | / |
|  |  | 总铅 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/季度 | / |
|  |  | 总砷 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/季度 | / |
|  |  | 六价铬 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/季度 | / |
|  |  | 烷基汞 | 手工监测 | / | / | / | / | / | 1次/半年 | / |

表1-14（6）、地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口☑；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放☑；间接排放□；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级☑；三级A□；三级B□ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期☑；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测☑；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期☑；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （pH值、氨氮、CODcr、溶解氧、BOD5、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS（阴离子表面活性剂）、粪大肠菌群） | 监测断面或点位个数 （3）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （pH值、氨氮、CODcr、溶解氧、BOD5、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS（阴离子表面活性剂）、粪大肠菌群） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（Ⅲ类） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区□ 不达标区☑ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （COD、氨氮） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期☑；服务期满后□ 正常工况☑；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案☑ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解☑；其他□ 导则推荐模式☑：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☑ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑ 水环境控制单元或断面水质达标☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☑ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS） | （204.4、51.1、10.2、76.7、2、51.1） | （40、10、2、15、0.4、10） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动□；自动☑；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （污水处理厂总排☑（巴士计量槽）） |
|  |  | 监测因子 | （） | （氨氮、CODcr、总磷、总氮） |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

7、污水处理工艺比选分析

污水处理厂原设计预处理部分处理规模为30000m3/d，变化系数K=1.5，经技术核算其实际处理能力可满足33000m3/d 的处理要求，因此，现有工程预处理部分利旧。根据进、出水水质及去除率，污水处理厂主要以去除有机物、悬浮物、氮、磷为主。

7.1 生化处理方案的选择

所有的生物脱氮除磷工艺都包含厌氧、缺氧、好氧三个不同过程的交替循环。按照构筑物的组成形式、运行性能以及运行操作方式的不同，又分为悬浮性活性污泥法、固着性生物膜法及膜生物反应器三大类，下面分别集中常用的的污水处理工艺的特点，并进行比较：

1、A2/O 法

A2/O 工艺是一种典型的脱氮除磷工艺，其生物反应池由厌氧、缺氧、好氧三段组成，其典型工艺流程见图3-1。三段功能明确，界线分明，可根据进水条件和出水要求，人为的创造和控制三段的时空比例和运转条件，只要碳源充足（TKN/COD≤0.08 或BOD/TKN≥4）便可根据需要达到比较高的脱氮率。常规生物脱氮除磷工艺呈厌氧（A）/缺氧（A）/好氧（O）的布置形式。

图  A2/O工艺流程图

A2/O 工艺在系统上是简单的同步除磷脱氮工艺，总水力停留时间小于其它同类工艺，在厌氧（缺氧）、好氧交替运行的条件下可抑制丝状菌繁殖，克服污泥膨胀，SVI 值一般小于100，有利于处理污水与污泥的分离，运行中在厌氧和缺氧段内只需轻缓搅拌，运行费用低，由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果非常好。目前，该法在国内外使用较为广泛。但常规A2/O 工艺也存在着以下缺点：

（1）脱氮和除磷对外部环境条件的要求是相互矛盾的，脱氮要求有机负荷较低，污泥龄较长，而除磷要求有机负荷较高，污泥龄较短，往往很难权衡；

（2）由于厌氧区居前，回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响；

（3）由于缺氧区位于系统中部，反硝化在碳源分配上居于不利地位，因而影响了系统的脱氮效果；

（4）由于存在内循环，常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际至少有一少部分经历了完整的放磷、吸磷过程，其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区进入好氧区，这对于系统除磷是不利的。

但总体来说，对于碳源较丰富的情况，这种工艺运转稳定可靠，除磷脱氮程度高，其出水水质很好，在对出水氮磷要求严格时，多采用这种方法。

2、序批式活性污泥法（SBR 法）

序批式活性污泥法属于活性污泥法的一种，其反应机制及去除污染物的机理与传统的活性污泥法基本相同，只是运行操作方式有很大区别。它是以时间顺序来分割流程各单元，整个过程对于单个操作单元而言是间歇进行的。典型SBR 集曝气、沉淀于一池，不需设置二沉池及污泥回流设备。在该系统中，反应池在一定时间间隔内充满污水，以间歇处理方式运行，处理后混合液进行沉淀，借助专用的排水设备排除上清液，沉淀的生物污泥则留于池内，用于再次与污水混合处理污水，这样依次反复运行，构成了序批式处理工艺。典型的SBR系统分为进水、反应、沉淀、排水与闲置五个阶段运行。

图 SBR系统运行方式

SBR 运行方式灵活多变，适应性强，为满足不同的水质及实际工程的要求，可对工艺过程进行改进， SBR 系列工艺具有以下几个主要的优点：

（1）处理构筑物很少，一个SBR 反应器集曝气、沉淀于一体，省去了初沉池、二沉池和回流污泥泵房。因此，大大节约了处理构筑物的占地面积、构筑物间的连接管道及流体输送设备，一般可降低工程总投资的10%～20%。

（2）由于其间歇进水，时间长短、水量多少均可调节，因此对水量水质的变化具有较强的适应性，不需另设调节池。

（3）可脱氮除磷。通过调节曝气时间和间歇时间，使污水在反应池中处于交替好氧、缺氧和厌氧状态，为工艺脱氮除磷创造了条件。

SBR 系列工艺的主要缺点有：

（1）反应池的进水、曝气、排水过程变化频繁，不能采用人工管理，因此对污水厂设备仪表的要求较高，并要求管理人员有一定的技术水平。

（2）SBR 的容积利用率不高，造成一定程度的浪费。

3、氧化沟工艺

目前在国内外较为流行的氧化沟有：卡鲁塞尔氧化沟、奥贝尔氧化沟、双沟式氧化沟、三沟式氧化沟。

氧化沟是活性污泥法的一种改进型，具有除磷脱氮功能，其曝气池为封闭的沟渠，废水和活性污泥的混合液在其中不断循环流动，因此氧化沟又名“连续循环曝气法”。

4、改良A2O-NMBR高效生物反应池处理工艺

改良A2O-NMBR 高效生物反应池处理工艺是一种改良的污水处理工艺。生化池内布有高效生物填料、强化耦合膜反应器以及N-MBR 模块。高效生物载体填料，为微生物提供生长平台，可增加污水与微生物的接触面积，提高生化池处理效率。强化耦合膜生物反应器技术是一种有机地融合了气体分离膜和生物膜的水处理技术。N-MBR 生化处理模块将生化曝气池与沉淀池有机的结合在一起，并将其模块化，使其形成一种一体式环流处理系统。

①膜曝气组件

本工艺的特点之一是增加了强化耦合膜生物反应器技术。强化耦合膜生物反应器技术是一种有机地融合了气体分离膜技术和生物膜水处理技术的新型污水处理技术。

微生物膜附着生长在透氧中空纤维膜表面，污水在透氧膜周围流动时，水体中的污染物在浓差驱动和微生物吸附等作用下进入生物膜内，经过生物代谢和增殖被微生物利用，使水体中的污染物同化为微生物菌体固定在生物膜上或分解成无机代谢产物，从而实现对污水的净化。

下图为强化耦合膜生物反应器工艺原理图，可以看出氧气和污染物分别在生物膜的两侧向生物膜内传递并消耗，这使强化耦合膜生物反应器的生物膜内具有特殊的分层结构。

图1-2 强化耦合膜生物反应器工艺原理图

技术特点：

a.直接将膜组件放置于好氧池内，对设备设施要求低，可以根据水质条件灵活调整；

b.曝气效率高，单位体积曝气膜面积大，能耗低；

c.微生物高度富集在膜表面，活性微生物不易流失；

d. 去除效率高，系统抗水质冲击负荷强；

e. 生化池进行外壁、池顶保温，保证冬季污水的稳定达标；

f.综合工程投资较少，动力能耗低，操作成本低；

g.操作简单，自动化过程控制；设备紧凑，占空间小，容易维护。

②N-MBR 生化处理模块

N-MBR 生化处理模块设备将生化曝气池内与淀池有机的结合在一起，并将其模块化，使其形成一种一体式环流处理系统。

污水通过N-MBR 生化处理模块设备进行高效循环处理，通过其内部生物载体填料微生物种群的处理，将有机污染物生物降解为二氧化碳和水。在生化池内投加高效生物载体填料，为微生物提供生长平台，可增加污水与微生物的接触面积，提高生化池处理效率。

N-MBR 生化处理技术具有以下特点：

a.混合液流态稳定，污泥性状好，易于形成颗粒污泥，沉降性能优异；

b.反应沉淀一体化，污泥浓度高，水力停留时间短，占地面积小，设备投资省；

c.硝化反硝化作用强，出水总氮低；

d.高效生物载体填料，提高生化池处理效率；

e.泥无动力全回流，节能效果明显，运行费用低；

f.启动快、运行稳定、抗冲击负荷能力强、管理方便；

h. 抗腐蚀性优越，使用寿命长；

i. 核心设备N-MBR 模块，无易损部件，全寿命免维护。

5、各处理工艺综合特点对比

表1-15 各处理工艺系列综合特点比较表

| 工艺名称 | A2O | SBR | 氧化沟 | 改良A2O-NMBR 高效生物反应池工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 处理效果 | 较好 | 好 | 好 | 好 |
| N 处理效果 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 |
| P 处理效果 | 一般 | 好 | 好 | 好 |
| 忍受冲击负荷能力 | 较好 | 好 | 最好 | 较好 |
| 气候因素对其影响 | 好 | 较好 | 较好 | 好 |
| 出水水质控制 | 较好 | 较好 | 好 | 好 |
| 污泥量 | 多 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 污泥稳定性 | 较稳定 | 较稳定 | 稳定 | 较稳定 |
| 基建投资 | 稍小 | 一般 | 稍大 | 一般 |
| 运行成本 | 一般 | 较高 | 较高 | 较小 |
| 综合评价 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |

从上述对比可见，采用改良A2O-NMBR 高效生物反应池处理工艺作为本工程的生化处理方案，可最大限度的发挥生物段的处理能力，降低后续深度处理工艺负荷。

  - 深度处理工艺的选择

在二级生物处理工艺确定后，深度处理工艺的选择便成为保证本工程出水水质的关键一步。污水深度处理的目的是进一步去除污水中经二级处理后剩余污染物质，工艺的选择取决于二级处理出水的水质和所需达到的水质标准。二级处理出水中污染物为有机物和无机物的混合体，有机物包括细菌、病菌、藻类及原生动物等。

1、混凝沉淀+活性砂过滤工艺

混凝沉淀工艺运行能耗低，运行管理方便，在工艺上有一定的灵活性，可较好的去除污水中颗粒状和胶体状杂质。

而活性砂过滤器是一种集混凝、澄清、过滤为一体的高效过滤器，它不需停机反冲洗；采用单级滤料，无需级配，没有水力分布不均和初滤液等问题；不需要反冲洗水泵及其停机切换用电动、气动阀门。因此占地面积更紧凑，运行费用更经济。

2、混凝沉淀+高效过滤器工艺

高效过滤装置是一种结构先进、性能优良的过滤设备。高效过滤装置采用梳理式过滤技术，是目前最先进的单机过滤设备。高效过滤装置能够有效地去除水中的悬浮物，并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。

3、高效沉淀+过滤工艺

高效沉淀装置是在传统的平流沉淀的基础上，充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论，把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。主要基于4 个机理：独特的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。

反应池分为2 个部分：快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。快速混凝搅拌反应池是将原水引入到反应池底板的中央，搅拌的作用是使反应池内水流均匀混合，并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能。矾花慢速地从预沉池进入到澄清池，这样可避免矾花破碎，并产生涡旋，使大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积。矾花在澄清池下部汇集成污泥并浓缩。

浓缩区分为两层：上层为再循环污泥的浓缩，下层是产生大量浓缩污泥的地方。逆流式斜管沉淀区将剩余的矾花沉淀。通过固定在清水收集槽进行水力分布，斜管将提高水流均匀分配。清水由一个集水槽系统收回。絮凝物堆积在澄清池下部，形成的污泥也在这部分区域浓缩。

该沉淀池有以下几方面的优点：

a.最佳的絮凝性能，矾花密集，结实；

b.斜板分离，水力配水设计周密，原水在整个容器内被均匀分配；

c.外部污泥循环，污泥从浓缩区到反应池；

d.集中污泥浓缩。高效沉淀装置排泥浓度较高；

e.采用合成有机絮凝剂（PAM）；

过滤工艺采用高精度纤维转盘过滤装置。过滤滤池结构由用于支撑滤布的垂直安装于中央集水管的平行过滤转盘串联起来组成。过滤转盘由防腐材料组成，每片过滤转盘外包有纤维毛滤布。

过滤池的过滤介质是纤维毛滤布，它是由有机纤维堆织而成，其绒毛状表面由尼龙纤维织而成，同时以聚酯纤维做为支撑体。可形成滤布介质有3~5mm 的有效过滤深度，且当量孔径只有10 微米，可以使固体粒子在有效过滤厚度中与过滤介质充分接触，将超过尺寸的粒子俘获。

该过滤池有以下几方面的优点：

a.设备闲置率低，总装机功率低；

b.反洗水量小，对前处理工艺影响小；

c. 维护简单方便。

4、深度处理工艺的确定

综上所述，各种过滤工艺在实际工程中均有应用，考虑到本工程要SS 应满足小于10mg/L 的指标，同时从占地面积和处理效果等方面考虑，工程推荐采用高效沉淀+过滤装置的处理工艺。

7.3污水处理效果保障性分析

按照现行环保要求，此次改造出水水质COD、NH3-N和TP三项指标执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2标准要求，其余指定的出水水质指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，主要指标如下表所示。

表1-16 出水主要指标

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质（mg/L） | 6~9 | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤2.0 | ≤0.4 |
| 去除效率% | / | 86.7 | 93.3 | 97.5 | 70.0 | 95.0 | 90.0 |

本项目采用的“改良A2O-NMBR+深度处理”工艺为国内先进的污水处理工艺，综合性能较好，经处理后的污水可以实现稳定达标排放。

8、污水处理的防治和应急措施

为确保项目污水处理效果，评价要求运营过程中对出水水质进行在线监测，实时监控，密切关注污水处理效果，当进水水量或水质发生异常情况并影响稳定达标排放时，运营单位应采取有效控制措施，通过及时截流、调整污泥泥龄、污泥回流等污水处理运行参数或采取投加碳源等改进工艺措施，以确保出水达标，防治发生污水排放事故。

另外，现有初期雨水调节池容量为10000m3，本项目现有工程停用的生化反应池9720 m3，均可用于收集事故状态下的事故废水。事故处理结束后，进入污水处理系统进行处理。

附图1 项目地理位置图

附图6：厂区平面布置图

附图8　柳林泉域保护图

# Text boxes

进水25000

25000 m3/d处理系统

300

生产用水

清水池

300

道路洒水、

绿化用水

出水25300

1000（采暖期 0）

18000

电厂

6000

（采暖期 7000）

三川河

比例尺（1:9.027）