建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：山西路兴达路面材料有限公司年产30 万吨机制砂、年产30万吨预拌干粉砂浆和年产45万m3商品混凝土项目

建设单位（盖章）： 	山西路兴达路面材料有限公司	 编制日期：		2022 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

### 建设场地东侧视图	建设场地南侧视图

### 建设场地西侧视图	建设场地北侧视图

## 环评现场踏勘摄图

目	录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	82

附表：1、建设项目污染物排放量汇总表

2、编制单位和编制人员情况表

附件：1、环评委托书

2、山西省企业投资项目备案证

3、土地租赁合同

4、土地性质证明

5、柳林县人民政府，柳政函[2012]70 号文

6、原料购销合同及环保手续

7、总量批复

8、检测报告

附图：1、项目地理位置图

2、项目地理位置与外环境关系示意图

3、柳林县城市总体规划图

4、柳林县（润山）中小企业创业基地土地利用规划图

5、吕梁市生态环境管控单元图

6、柳林县生态功能区划图

7、柳林县生态经济区划图

8、项目建设地点与柳林泉域相对位置关系图

9、项目厂区平面布置图

另附：1、技术审查意见

2、补充修改索引

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西路兴达路面材料有限公司年产 30 万吨机制砂、年产 30 万吨预拌干粉砂浆和年产 45 万 m3 商品混凝土项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-141125-89-05-767835 |
| 建设单位联系人 | 杨小勇 | 联系方式 | 18735858997 |
| 建设地点 | 柳林县薛村镇后大成村西北侧 480m 处，详见附图 1、附图 2 |
| 地理坐标 | E 111 度 45 分 7.970 秒，N 37 度 25 分 27.096 秒 |
| 国民经济行业类别 | C3021 水泥制品制造 C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业— 55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302—商品混凝土； 56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 —其他建筑材料制造 （含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 柳林县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 232 |
| 环保投资占比（%） | 11.60 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16555 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 柳林县（润山）中小企业创业基地总体规划（2015-2030 年） |

| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《柳林县城市总体规划》（2012-2030）符合性分析 柳林县城市总体规划，规划期限为 2012 年至 2030 年。城市总体规划范围包括柳林镇的全部以及薛村镇、穆村镇、李家湾乡、贾家垣乡、庄上镇的部分用地，总计 258km2。柳林县城市总体规划图见附图 3。 规划的用地发展方向为：重点向北、南发展，局部向西。 规划期内，柳林城市形成“一城五组团”城市空间结构，“一城” 是指中心城区，“五组团”指东山组团、中心组团、穆村组团、城南组团、薛村组团。根据城市特点又细分为若干片区，五个组团划分如下： 中心组团：综合服务片区、居住生活片区、青龙生活片区； 东山组团：东山居住片区、文体中心片区、高教居住片区、商 务中心片区、教育科研片区； 薛村组团：薛村工业片区、高红工业片区；穆村组团：穆村工业片区、穆村生活片区； 城南组团：城南生活片区、物流片区、行政片区。 本项目建设地点位于在柳林县城市总体规划范围内，属于薛村组团薛村工业片区，距离柳林县城 15km。因此，本项目的建设不违背柳林县城市总体规划的要求。 2、与《柳林县（润山）中小企业创业基地总体规划》（2015-2030 年）符合性分析 柳林县人民政府以柳政函[2012]70 号文批复设立柳林县（润山） 中小企业创业基地（见附件 4）。 依据《柳林县（润山）中小企业创业基地总体规划》（2015-2030 |

|  | 年），规划区发展定位：柳林县乃至山西省居于重要影响力的中小企业聚集地，支撑县域经济转型、跨越的重要支点；以新型煤基产业为主导，融合生产、办公、商贸等多元综合功能为一体的生态型中小企业创业基地。 规划范围内的总用地为 106 公顷，其中规划城市建设用地 71.81 公顷。建设用地主要由居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地和绿地与广场用地等组成。 规划结构：规划形成“一环、两轴、三区”的空间结构。 “一环”：是指由环形道路形成的绿色发展环，串联起基地内的大部分产业组团；“两轴”：是指由国道 307 形成的对外交通轴，由基地内部南北走向的山脉形成的基地内部绿轴； “三区”：是指基地按照功能划分出的：综合服务区、生活区、产业区。其中产业区又分为新型材料组团、技能环保组团、大气智力产业组团、煤气化组团、装备制造组团、新型煤化工组团和仓储物流组团等七大组团。 规划结合生态网络、台地及交通主干路网，将基地划分为综合服务区、生活区和产业区共三个区。 综合服务区 位于整个基地中部，紧邻国道 307，为整个基地提供综合服务配套，主要功能有行政办公、孵化服务、金融服务、展示博览、品牌推广、产品交易、电子商务等，具备一定服务配套功能的生态休闲服务区域。 生活区 位于基地中北部的现状润山砖厂所在区域，规划主要安排职工住宿以及基本的生活服务设施。 产业区 |
| --- | --- |

|  | ①新材料产业组团 新材料产业区由三个板块组成，依托国道 307 布置，规划发展新型循环产业，重点发展新型建材、复合材料、新型金属材料等产业，形成一定的规模化效应。位于国道 307 与环路交叉口西南角的 新材料产业板块内设置消防设施用地，占地面积约 1.1 公顷。 ②大气治理产业组团 依托现状大气污染治理项目，发展环境质量监测网络实施、污染源监督下监测设施以及脱硫脱硝、有机挥发物。 ③企业孵化区 为微小型企业提供一条龙的发展服务，提供完善的厂房以及配套服务设施。 ④节能环保产业组团 节能环保产业组团位于基地的西南部，紧邻青银高速，主要发展资源循环利用装备、资源循环利用产品和资源循环利用服务等产业。资源循环利用装备主要有：废旧汽车、废杂铜熔炼、粉煤灰提铝、电石渣制水泥、造纸黑液碱回收和综合利用、废塑料制符合木塑产品等；资源循环利用产品主要有：固体废弃物资源化产品（脱硫石膏等）、再生资源制品（再生金属等）、再生制造产品（工程机械设备等）、有机废弃物资源产品（畜禽粪便生产有机肥）；资源循环利用服务主要有：合同能源管理，能源审计、技能项目设计、设备和材料采购、人员培训、节能量监测、信息、咨询等服务。 ⑤现代物流产业区（仓储区） 位于基地东部，国道 307 以南，属于相对独立的组团，主要发展现代物流业，现代物流产业区与西侧的产业区通过隧道联通。 ⑥新型煤化工产业组团 位于基地西北部，发展提取氧化铝、提取造纸原料、化工原料 （甲醇、二甲醚、合成氨）、煤液化、煤焦化等产业项目。 |
| --- | --- |

|  | ⑦装备制造产业组团 位于基地北部，培育在特色产品领域具有专业化发展优势的汽车配件工程机械配套制造等产业以及矿山设备、环保设备等高端装备产业。 本项目位于柳林县（润山）中小企业创业基地规划新材料产业组团内，占地类型为 M2 工业用地，项目预拌干粉砂浆生产线属于新型建筑材料，因此，项目的建设符合柳林县（润山）中小企业创业基地总体规划的要求。柳林县（润山）中小企业创业基地土地利 用规划图见附图 4。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”， 为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过柳林县行政审批服务管理局备案，项目代码：2111-141125-89-05-767835（见附件 2）。 2、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150 号）》，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。 ①生态保护红线 本项目厂址位于柳林县（润山）中小企业创业基地内，不涉及“自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区”。因此本项目的建设不违背生态保护红线要求。 ②资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目生产废水经沉淀后回用，生活污水经收集后用于厂区抑尘洒水，保证节 |

|  | 约用水、水资源循环利用；生产设备采用低耗能设备，能够减少电耗。因此，水和电均符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目实施后主要大气污染物为粉尘，项目在采取环评提出的处理措施后，对环境影响较小，符合环境空气质量功能区的要求； 本项目运营过程中无废水外排，因此，建设项目符合相关水环境功能的要求； 本项目建设后对周围的声环境影响较小，不对改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境功能区的要求。 ④环境准入负面清单 经查《市场准入负面清单》（2019 版），项目不在其禁止准入类和限制准入类中；经查《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工信部工产业[2010]第 122 号）文件，项目生产工艺及生产设备均不属于淘汰落后范围。 因此，本项目的建设符合“三线一单”要求。 3、与《吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 根据《关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（吕政发[2021]5 号）文件，具体分区管控方案如下： （一）划分生态环境管控单元 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在吕梁山生态屏障带以及沿黄水土流失生态脆弱区域。 重点管控单元：主要包括城市建成区、省级以上开发区、各产 业园区和产业集聚区、以及开发强度高、污染物排放量大、环境问 |
| --- | --- |

|  | 题相对集中的区域等。主要分布在城镇化和工业化区域。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）制定生态环境准入清单 在山西省总体准入清单的基础上，围绕吕梁市黄河流域生态安全屏障的要求和定位，根据优先保护、重点管控、一般管控三类生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，明确生态环境管控要求，建立市级总体准入清单和生态环境管控单元两级生态环境准入清单体系。 优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。加强吕梁山和沿黄水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，有效减少泥沙入河。在汾河、三川河、文峪河、磁窑河等河流谷地以及人居环境敏感区，严格重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。 重点管控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能， 确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。积极推行城镇生活污水“厂－网－河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活污水再生水资源化 分质利用。 |
| --- | --- |

|  | 一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家和省市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据《关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（吕政发[2021]5 号）文件，由吕梁市生态环境管控单元图可知： 本项目建设地点不在“优先保护单元”，位于“一般管控单元”区。项目建成营运后，各项污染物均可达标排放，满足一般管控单元的管控要求。吕梁市生态环境管控单元图见附图 5。 4、柳林县生态功能区划和生态经济区划符合性分析 （1）柳林县生态功能区划 根据《柳林县生态功能区划》，项目所在地属“IA 柳林西部水土保持生态功能类单元”。柳林县生态功能区划见附图 6。 该区包括黄河沿岸的王家沟西部，孟门镇、薛村镇、石西、高家沟及三交镇，总面积为 444km2。属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温 8.8℃，年均降水量 500mm，无霜期 160d．地层组成较为复杂，有三叠系、二叠系、第四系和石炭系，以二叠系和第四系为主．地带土壤以灰褐土中的灰褐土性土为主，在大黄沟、贺龙沟等较大的沟谷底部的低凹下湿处，薛村、石西等乡镇所属的河谷阶地以及县境西部沿黄河一带的孟门、军渡、三交等乡镇，零星分布有革甸土．黄河沿岸为河谷平原，向东为黄土覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统．植被种类比较单一，覆盖面积不大，物种丰度相对较低，主要为经济林，以枣树为主，在黄河沿岸各乡镇均有分布．各种农业生产在该区域已初具规模，建成了薛村镇杨彩塔豆角生产基地、石西枣博园区等众多大枣种植基地．旅游资源比较丰富，有风情浓郁的黄土民俗民风，如三 交镇的红枣文化；有丰富独特的黄土古文化遗址和革命遗址，如三 |
| --- | --- |

|  | 交的吴城遗址、刘志丹烈士殉难处、坪上红军东征渡口、周恩来办公遗址等；有具有黄河特征点的三交古渡口和上坪渡口，有保存相对完好的古村落和窑洞民居下塔古村及下塔古民居；其情人谷、龙潭瀑及黄河大险滩土金碛等自然风光令人流连忘返；黄河母亲像、祭母台、同心石、青蛙探水、神鹰报警等象形石让你充分体会大自然的神韵。该区北部地下煤炭资源丰富，有已建成的、百万吨规模以上的国有煤矿山西美盛贸易有限公司邓家庄煤矿、汾西矿业集团双柳煤矿等。该区主要的服务功能是水土保持。 主要生态环境问题及成因：①自然植被稀少，覆盖率低，水土流失问题较严重；②该地区物种单一，生态系统稳定性差；③农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成土壤的面源污染，污染物进入水体，进而对水环境造成污染；④由于干旱、缺水，农林牧比例失调，土地生产力低。 保护措施：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林， 提高植被覆盖率，防止水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③通过集水补灌、保护性耕作、机械深松耕、旱地温棚、农化抗旱保水等先进的节水技术，减少农业用水，节约水资源；同时可修建黄河提水工程，以满足农业用水需求。 发展方向：以红枣为主的农产品的开发及旅游资源的开发；北部地区的煤炭企业在适度限制地面工程的建设前提下进行煤炭资源开发。 （2）柳林县生态经济区划 根据《柳林县生态经济区划》，项目所在地属“IVB-1 薛村穆村煤焦电循环经济生态经济区”。柳林县生态经济区划见附图 7。 该区包括薛村西部和穆村镇，总面积为 68km2，处在三川河流 |
| --- | --- |

|  | 域的河谷平原，地势相对较平缓，主要的土壤类型是草甸土。主要的生态系统是农田生态系统．主要农作物有红枣、豆角等一些无公害的新鲜蔬菜瓜果，并建成了一批生产基地和生态示范园区，如薛村镇杨彩塔豆角生产基地、沙曲蔬菜示范园区。同时，此区还建有高红循环经济生态工业园区。高红工业园区以循环经济为理念、以废物减量化、再循环和再利用(3R)为指导原则构建生态工业园区。园区内生产低污染、资源利用率高，即节约了能源，又能保护环境， 使生态、经济达到了双赢的局面．该区主要的服务功能是工业产品的生产、农产品的生产、贸易以及水土保持和自然人文景观的保护。 生态环境问题：①植被覆盖率低，存在着水土流失问题。②园区水资源相对短缺，水体受到轻微污染。③由于专业化、集约化、社会化的处理处置固体废物能力不足，使得零散、小规模、低成本处理处置固体废物具有较大的活动空间，如将固体废物倾倒河边、坑洼地带，将生活垃圾和危险废物混合收集并简易填埋等等。 保护措施：①加大植树种草的工作力度，推进水土防治工程建设。②建设高红工业园区小型水库，解决该区水资源短缺问题，为园区用水铺平道路．③建立固体废物处理处置场。 发展方向：①以发展煤气利用、化产深加工为突破口，建设合成甲醇，生产清洁燃料二甲醚，开展“醇代油”新型能源的试点建设， 建设成为山西新型能源基地。搞好煤焦油、苯、萘、胺等的深加工， 发展精细化工。②支持发展清洁型煤电支柱产业，大力推进电力项目建设，以节水和环保为准入条件，优先发展单机 60 万千瓦、总装机百万千瓦以上的煤电企业。积极发展煤矸石、中煤、瓦斯等废物资源化发电项目。③支持发展新型建材工业，新上项目要严格环保准入条件；传统建材产业要加快技术改造和资源整合，实现环保达标和产业集群，鼓励合并兼并，扩大规模；重点支持发展以煤矸 石、粉煤灰、工业废渣为原料的新型水泥、新型墙体材料及卫生陶 |
| --- | --- |

瓷、耐火材料。④努力延伸产业链条，积极发展煤化工和精细化工产业，积极引进煤的干馏和汽化、甲醇、二甲醚及烯烃，煤层气(瓦斯)综合开发利用等新技术，注重机焦生产过程中焦油，焦炉气等副产品的回收和再利用。

本项目建设地点位于柳林县（润山）中小企业创业基地内，为新型建筑材料加工项目，年产 30 万吨机制砂、30 万吨预拌干粉砂浆和 45 万 m3 商品混凝土。生产过程中仅有少量的粉尘产生，经采取各项环保措施后可达标排放，无废水外排，不违背柳林县生态功能和经济区划发展方向的要求。

#### 5、水源地

柳林县集中式饮用水水源地情况见下表 1-1。

#### 表 1-1	柳林县集中式供水水源情况一览表

| 序号 | 水源地 | 含水层类型 | 水源 地个数 | 水井个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳林泉上青龙龙门会 | 岩溶泉 | 1 | 3 | 县城饮用水水源地 |
| 2 | 庄上 | 岩溶承压水 | 1 | 1 | 乡镇水源地 |
| 3 | 留誉 | 裂隙下降泉水 | 1 | 3 |  |
| 4 | 下三交 | 孔隙潜水 | 1 | 3 |  |
| 5 | 成家庄 | 裂隙岩溶潜水 | 1 | 1 |  |
| 6 | 孟门 | 孔隙潜水 | 1 | 1 |  |
| 7 | 陈家湾 | 岩溶承压水 | 1 | 1 |  |
| 8 | 金家庄 | 河谷孔隙潜水裂隙下降泉 | 1 | 4 |  |

本项目建设地点位于柳林县薛村镇后大成村，近距离范围内无集中式供水水源井分布。

#### 6、柳林泉域

根据《吕梁市柳林泉域水资源保护条例》，柳林泉域水资源保

|  | 护区范围：东界以三川河与汾河流域的地表水分水岭为界，由东北向南方山县神堂沟—离石区黄土湾—后南沟—中阳县三角庄—獐鸣—石板上；南界以南川河的南部分水岭与郭庄泉域为界，由西向东中阳县刘家庄—凤尾—王山底；西界临县白文—堡子峪—碛口— 柳林县孟门—军渡—前小成—惠家坪—中阳县暖泉—田家山；北界以岚县普明河、临县湫水河与北川河地表分水岭为界，由西向东临县铁炉沟—杏花沟—方山县下代坡—西沟—神堂沟。柳林泉域保护区包括离石区、方山县全部，中阳县、柳林县大部，临县东部和南部，兴县南部。 柳林泉域水资源保护区按照水文地质特征和水资源保护的要求，实行分级保护，各级保护区设置明显保护标志。 一级保护区为柳林县下白霜至康家沟三川河河谷段，属于重点保护区。上述区域内，禁止下列行为： ①新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； ②擅自挖泉、截流、引水； ③将不同含水层的地下水混合开采； ④新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井； ⑤矿井直接排放岩溶水； ⑥倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物； ⑦衬砌封闭河道底板； ⑧在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。二级保护区为下列河谷段渗漏区：a、方山县西相王至大武北 川河河谷段；b、离石区严村至车家湾小东川河河谷段；c、离石区上王营庄至田家会东川河河谷段；d、中阳县陈家湾水库至县城南川河河谷段；e、柳林县李家湾三川河河谷段。上述区域内，禁止下列行为： ①新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目； |
| --- | --- |

|  | ②衬砌封闭河道底板； ③利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物； ④利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药； ⑤建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。一、二级保护区外的其他保护区，应当遵守下列规定： ①控制岩溶地下水开采； ②合理开发孔隙裂隙地下水； ③严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； ④不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾； ⑤禁止不同含水层地下水混合开采； ⑥在地表水工程供水范围内，实施地下水关井压采。 本项目建设场地不在柳林泉域的一级及二级保护范围内，位于柳林泉域的其他保护区，项目建设地点与柳林泉域相对位置关系见附图 8。 7、项目建设与砂石行业相关政策符合性分析 （1）与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）符合性分析 2019 年 11 月 4 日，中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委等十个部门联合发布了《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原(2019]239 号），项目与该文件符合性分析如下： |
| --- | --- |

|  |  | 表 1-2 项目与“工信部联原(2019]239 号”符合性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推进机制砂石行业高质量发展的若干意见 | 项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 到 2025 年，形成较为完善合理的机制砂石 供 应 保 障 体 系 ， 产 品 质 量 符 合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产 1000 万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到 40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高。 | 项目机制砂石产品质 量 均 可 达 到GB/T14684《建设用砂》的相关要求。 | 符合 |  |
|  |  | 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石,节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离 运输外来砂石,满足建设需要。 | 项目原料来源于周边石料厂，减少长距离运输。 | 符合 |  |
|  |  | 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量， 增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量 150 万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超 限超载车辆出场(站)上路。 | 项且年运输<150 万吨，无需建设铁路专用线；厂区内砂石转运均采用封闭式运输皮带廊道，无散货露天装卸；项目设置地磅，加强运输车辆检测，可有效防止超限超载车辆出场上路。 | 符合 |  |

|  |  | 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施， 对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放, 满足达标排放等环保要求。 | 项目生产线各产尘点配套设置了收尘装置；生产原料、设备、产品均采取了密闭措施；生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排；选用低噪声设备，并采取消声、减振等措施，各污染物均可达标排放。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通过上表分析可知，本项目的建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原[2019]239 号)的相关要求。 （2）与《2019 年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 表 1-3 与砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案符合性分析 |
|  | 2019 年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案 | 项目情况 | 符合性 |
|  | 各地在制定砂石产业规划时,一般按年产 100 万吨、50 万吨或 60 万吨、20 万吨或 30 万吨的规模来定义大、中、小型生产线。 | 项目年产机制砂 30 万吨，属于小型生产线。 | 符合 |
|  | 生产线的改扩建和新建，都要符合《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》团体标准： ①厂址的选址应靠近资源所在地，并应远离居民区；②厂区内的生产区、办公区、生活区应分区布置，可设置围墙和声屏障， 或者种植乔木和灌木来减弱或阻止粉尘和噪声的传播，降低生产区对生活区和办公区环境的影响；③厂区内应配置生产废水处置系统，应建立雨水收集系统并循环利用；运输车辆出入厂”区应保持清洁。 | ①项目距离后大成村居民区 480m，距离较远； 项目机制砂原料来自周边石料厂，靠近资源所在地；②厂区内生产区与办公区分区布置，并设置有绿化带；③项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排，设置有初期雨水池， 且运输车辆会定期进行 清洗，以保证车辆清洁。 | 符合 |
|  | 去产能、淘汰落后目标近年来我国的生态文明建设不断深入，环境保护和矿产资源管理力度空前提高。各地对砂石矿山资源进行整合，纷纷出台砂石类矿产资源的规划或产业政策，以矿山资源整合或企业重组等方式，通过重新规划布局，关停环保不达标的中小型企业，来淘汰落后产能， 新建大型绿色环保化生产线或生产基地， 保障砂石骨料供给。 | 项目属于新建项目，且产能不属于落后产能，环保措施完善。 | 符合 |

|  | 在行业内推进干法生产的收尘技术和湿法生产的废水循环利用技术，加强无组织排放治理，环保不达标的企业全部关停。2019 年底达标率 90%以上。干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排。 | 项目生产线采用干法生产，各产尘点配套设置了收尘装置；原料、生产设备、产品均采取密闭措施，减少无组织粉尘的外排。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 通过上表分析可知，本项目的建设符《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 （3）与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（十五部委〔2020〕473 号文）符合性分析 2020 年 3 月 25 日，国家发改委、工信部等十五个部门联合发布了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（十五部委(2020]473 号文），项目与该文件符合性分析如下： |

#### 表 1-4	与“十五部委(2020]473 号文”符合性分析

| 关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 |  |  |
| 导，按照党中央、国务院决策部署，牢固树立 |  |  |
| 和坚决践行新发展理念，充分发挥市场在资源 |  |  |
| 配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，切 | 项目设有机制砂 |  |
| 实落实地方政府主体责任，坚持先立后破，加 | 生产线，为基础设 |  |
| 快“开前门”和坚决“堵后门”并重，综合施策、 | 施投资建设和经 | 符合 |
| 多措并举，合理控制河湖砂开采，逐步提升机 | 济平稳运行提供 |  |
| 制砂石等替代砂源利用比例，优化产销布局， | 有力支撑。 |  |
| 加快构建区域供需平衡、价格合理、绿色环保、 |  |  |
| 优质高效的砂石产业体系，为基础设施投资建 |  |  |
| 设和经济平稳运行提供有力支撑。 |  |  |
| 大力发展和推广应用机制砂石。加快落实《关 |  |  |
| 于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》 | 项目的建设符合 |  |
| （工信部联原〔2019〕239 号），统筹考虑各 | “ 工 信 部 联 原 |  |
| 类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机 制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺 | 〔2019 〕239 号” 中相关要求，选用 | 符合 |
| 装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全 | 先进的机制砂生 |  |
| 生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业 | 产设备。 |  |
| 转型升级。 |  |  |
| 降低运输成本。推进砂石中长距离运输“公转 | 项 目 年 运 输 量 |  |
| 铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运 | <150 万吨， 无需 |  |
| 输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建 设，加强不同运输方式间的有效衔接。推进铁 | 建设铁路专用线， 且原料来源较近， | 符合 |
| 路专用线建设，对年运量 150 万吨以上的机制 | 公路运输更加便 |  |
| 砂石企业，应按规定建设铁路专用线。 | 捷。 |  |

通过上表分析可知，本项目的建设符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（十五部委(2020]473 号文）的相关要求。

#### 8、项目选址可行性分析

（1）规划符合性

项目建设地点位于柳林县薛村镇后大成村西北侧 480m 处，柳林县（润山）中小企业创业基地内，占地性质为建设用地。项目的建设符合柳林县城市总体规划、柳林县（润山）中小企业创业基地总体规划、柳林县生态功能区划和生态经济区划等相关规划及区划要求。

|  | 环境敏感性 项目拟建厂址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区。 环境影响可行性 本项目建设后主要大气污染物为粉尘，项目在采取环评提出的处理措施后均可达标排放；运营过程中生产废水均回用，不外排； 项目选用低噪声设备，经采取消声、减振、隔音等措施后噪声可达标排放；各生产固废均可得到合理的处置。因此，项目建成后对周围环境的影响较小，不对改变周围环境的功能属性。 综上分析，项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | 2.1 在建工程概况 山西路兴达路面材料有限公司新建年产 9 万立方米沥青混凝土及年产 12 万吨水泥碎石稳定土搅拌站项目于 2020 年 4 月 30 日在柳林县行政审批服务管理局备案，2020 年 7 月编制完成该项目环境影响报告表，吕梁市生态环境局柳林分局于 2020 年 7 月 30 日以柳环函[2020]15 号文批复。目前该项目主体工程已基本建设完成，其他配套工程正在建设中。 1、建设地点 吕梁市柳林县薛村镇润山工业园区 2、建设规模 年产 9 万立方沥青混凝土及年产 12 万吨水泥碎石稳定土 3、主要建设内容 在建工程内容主要包括沥青混凝土生产线，水泥碎石稳定土生产线，储料仓及配套环保设施等，具体见下表 2-1。 表 2-1 在建工程组成一览表 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目组成 | 主要建设内容 | 建设 情况 |
|  |  | 主体工程 | 沥青混凝土生产线 | 包括搅拌系统、冷骨料斗及输送系统、骨料烘干加热系统、热骨料提升系统、热骨料筛分系统、粉料储存及供给系统、沥青加热系统、称重计量系统、 电脑及自动控制系统 | 已建 |
|  |  |  | 水泥稳定土生产 线 | 包括骨料配料供给系统、物料供给系统、给水系 统、成品输送系统 | 已建 |
|  |  | 辅助工程 | 办公用房 | 建筑面积约190m2 | 已建 |
|  |  |  | 门房 | 建筑面积约65m2 | 已建 |
|  |  |  | 磅房 | 建筑面积约65m2 | 已建 |
|  |  |  | 地磅 | 占地面积20m2，设地磅一座 | 已建 |
|  |  |  | 库房 | 位于厂区西南侧，建筑面积约130m2 | 已建 |
|  |  | 公用工程 | 供水 | 从附近村庄拉水，可满足项目用水要求 | 已建 |
|  |  |  | 排水 | 无生产废水外排，生活污水采用旱厕，定期清掏 用于周边农田施肥 | 已建 |
|  |  |  | 供气 | 厂区西南角设1辆CNG槽车为厂区供气 | 已建 |
|  |  |  | 供电 | 厂区设置1台800KVA变压器 | 已建 |

|  |  |  | 供热 | 沥青储罐加热由1台0.7MW导热油炉供给，骨料加热由天然气，燃烧的热量直接加热；办公值班室采 用电采暖 | 已建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 储运工程 | 砂石（骨料）仓 | 全封闭料场，占地面积 4000m2 | 已建 |
|  |  |  | 沥青储罐 | 5 个 50t 和 2 个 30t 沥青储罐 | 已建 |
|  |  |  | 水泥仓 | 2 座，100t，直径为 2.5m，高 16m | 已建 |
|  |  |  | 矿粉储仓 | 2 座，50t，长 3m×2.2m×高 7.5m | 已建 |
|  |  |  | 原料运输 | 骨料由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂； 沥青由供货商采用罐车运输入厂；水泥、矿粉由供 货商采用罐车运输入厂 | 已建 |
|  |  |  | 产品出厂 | 沥青混凝土由自卸车运输到达施工现场指定地点； 水泥碎石稳定土由自卸车运输出厂，到达施工现场 指定地点 | 已建 |
|  |  | 环保工程 | 废气 | 原料库产生 的粉尘 | 设置全封闭原料堆场，地面均进行硬化 | 已建 |
|  |  |  |  | 导热炉烟气 | 燃料采用天然气，安装低氮燃烧器，设置 15m 以上 排气筒排放 | 已建 |
|  |  |  |  | 骨料加热产 生的粉尘和燃气废气 | 产生的混合气体通过引风机引入布袋除尘器处理 后通过一根高 15m 的排气筒排放 | 已建 |
|  |  |  |  | 加热沥青储 罐产生的废气、搅拌工序 废气 | 废气经密闭集气管道引入布袋除尘器+沥青油烟等离子净化器进行净化，粉尘净化效率以 99.5%计， 其余净化效率以 90%计，通过高 15m 的排气筒排放 | 已建 |
|  |  |  |  | 矿粉罐顶呼 吸孔废气 | 每座筒仓安装脉冲式布袋除尘器，含尘废气由布袋 除尘器处理后，经 15m 高排气筒排放 | 已建 |
|  |  |  |  | 水泥罐顶呼 吸孔废气 | 每座筒仓安装脉冲式布袋除尘器，含尘废气由布袋 除尘器处理后，经 15m 高排气筒排放 | 已建 |
|  |  |  |  | 骨料配料仓产生的废气 | 沥青混凝土生产线和水泥碎石稳定土分别设有骨 料配料仓，骨料仓位于全封闭砂石料车间内，骨料 仓三面封闭，入料口上方设置集尘罩，粉尘由吸尘 管分别引入 1 套布袋除尘器进行处理，除尘后合用 1 根 15m 高排气筒进行排放 | 已建 |
|  |  |  |  | 运输扬尘 | 对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以 减少道路扬尘。 | 已建 |
|  |  |  | 废水 | 生活污水 | 生活污水采用旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。 | 已建 |
|  |  |  |  | 冲洗废水 | 收集后经砂石分离器分离、沉淀池沉淀处理后，回 用于生产，不外排 | 未建 |
|  |  |  |  | 初期雨水收 集池 | 在厂区地势最低处（厂区西南部）设 1 座 200m3 的 初期雨水收集池，沉淀后回用于堆场抑尘洒水 | 未建 |
|  |  |  | 固废 | 除尘灰 | 收集后，返回生产系统作为生产原料 | 已建 |
|  |  |  |  | 沥青残渣 | 在沥青滴漏处用专用的容器接装，将其回收利用 | 已建 |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门处理 | 已建 |
|  |  |  | 噪声 | 基础减震，柔性连接，风机加装消声器，弹性底座 等 | 已建 |
|  |  |  | 绿化 | 绿化面积800m2 | 未建 |

4、在建工程污染物排放情况

#### 表 2-2	在建工程污染物排放情况一览表

产生浓度及产生量	排放浓度及排放量

类

型

G1

G2

G3

大气

污	G4

染物

G5 G6 G7

G8

水污染物固体废物

排放源

（编号）

原料库产生的粉尘

导热炉燃气产生的烟气

骨料加热产生的粉尘和燃气废气

加热沥青储罐产生的废气、搅拌工序产生的废气

矿粉罐顶呼吸孔产生的废气

水泥罐顶呼吸孔产生的废气

骨料配料仓产生的废气

运输道路产生的扬尘

污染物名称

颗粒物颗粒物

SO2

NOx 颗粒物SO2

NOx 颗粒物 苯并[a]芘

沥青烟颗粒物

颗粒物颗粒物粉尘

浓度

（mg/m3）

-- 5

35

50

5

35

50

--

--

-- 4500

4500

1800

--

产生量

2.14t/a

0.008t/a

0.02t/a

0.06t/a

0.05t/a

0.02t/a 0.1t/a 27.3t/a 0.040kg/a

2.70t/a 5.7t/a

12.54t/a

45.40t/a 3.6t/a

浓度

（mg/m3）

- 5

35

50

5

35

50

-

-

- 10

10

9

-

排放量

0.428t/a

0.008t/a

0.02t/a

0.06t/a

0.05t/a

0.02t/a 0.1t/a 0.0137t/a 0.0040kg/a

0.27t/a

0.006t/a

0.012t/a

0.230t/a

1.8

噪

Z	沥青混凝土

声

烘干筒引风机提升机搅拌缸

~95

~90

~85

~90

昼间≤60dB(A)夜间

≤55dB(A)

#### 2.2 本项目概况

1、项目名称

山西路兴达路面材料有限公司年产 30 万吨机制砂、年产 30 万吨预拌干粉砂浆和年产 45 万 m3 商品混凝土项目

2、建设地点

柳林县薛村镇后大成村西北侧 480m 处，山西路兴达路面材料有限公司现有沥青混凝土和水稳土生产厂区内。

3、主要建设内容及规模

建设内容包括新建预拌干粉砂浆和商品混凝土搅拌楼、制作机制砂的设备设施及配套建（构）筑物等。建成后年产 30 万吨机制砂、30 万吨预拌干粉砂浆和 45 万 m3 商品混凝土。项目具体建设内容见表 2-3。

|  | 表 2-3 项目建设内容一览表 |
| --- | --- |
|  | 项目组成 | 建设内容及规模 | 备注 |
|  | 主体工程 | 机制砂生产线 | 位于厂区东北部；设机制砂生产线 1 条，自北向南 依次布置有受料口、输送皮带、制砂楼（含制砂机、 提升机、细度模数调整机、振动筛、选粉系统等设 备） | 未建 |
|  |  | 预拌干粉砂浆生产线 | 位于厂区东部，机制砂生产线南侧；设干粉砂浆生 产线 1 条，自北向南依次布置有提升机、振动筛、砂暂存仓、干粉砂浆搅拌楼、包装系统、成品砂仓 等设备 | 未建 |
|  |  | 商品混凝土生产线 | 位于厂区中部，干粉砂浆生产线西侧；设 HZS270 生产线 1 条，自北向南依次布置有配料仓、输送皮带、商品混凝土搅拌楼等设备 | 未建 |
|  | 辅助工 程 | 办公生活区 | 位于厂区南侧，建筑面积约 190m2 | 依托在建 |
|  |  | 磅房 | 位于厂区南侧，建筑面积约 65m2 |  |
|  | 储运工程 | 物料堆棚 | 用于堆放原料及成品，位于厂区北部，占地面积为 4000m2（80m×50m×10m）；堆棚内地面硬化，全封 闭彩钢结构 | 未建 |
|  |  | 机制 砂 | 石粉仓 | 1 个 150t 筒仓，用于储存机制砂生产副产品石粉 | 未建 |
|  |  | 干粉砂浆 | 干砂暂存仓 | 2 个 500t 筒仓，用于干粉砂浆生产线原料砂暂存 | 未建 |
|  |  |  | 水泥筒仓 | 2 个 150t 筒仓，用于储存原料水泥 | 未建 |
|  |  |  | 粉煤灰筒仓 | 2 个 150t 筒仓，用于储存原料粉煤灰 | 未建 |
|  |  |  | 中转砂仓 | 4 个 100t 筒仓，1 个 50t 筒仓，用于储存筛分后不同 粒径的砂子 | 未建 |
|  |  |  | 外加剂仓 | 2 个 1m3 储罐，用于储存生产用外加剂 | 未建 |
|  |  |  | 干粉砂浆 成品仓 | 2 个 200t 筒仓，用于储存干粉砂浆成品 | 未建 |
|  |  | 商品混凝 土 | 水泥筒仓 | 2 个 300t 筒仓，用于储存原料水泥 | 未建 |
|  |  |  | 矿粉筒仓 | 1 个 300t 筒仓，用于储存原料矿粉 | 未建 |
|  |  |  | 粉煤灰筒仓 | 1 个 300t 筒仓，用于储存原料粉煤灰 | 未建 |
|  |  |  | 外加剂仓 | 2 个 10t 储罐，用于储存外加剂 | 未建 |
|  |  | 原料运输 | 骨料由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂； 水泥、矿粉、粉煤灰由供货商采用罐车运输入厂 | 未建 |
|  |  | 产品出厂 | 商品混凝土和散装干粉砂浆由罐车运输到达施工现 场指定地点；机制砂和袋装干粉砂浆由自卸车运输 出厂，到达施工现场指定地点 | 未建 |

|  | 公用工程 | 供水 | 从附近村庄拉水，可满足项目用水要求 | 依托在建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供电 | 厂区设置 1 台 800KVA 变压器 |  |
|  |  | 供热 | 办公生活区冬季采用电采暖 |  |
|  | 环保工程 | 大气环境 | 物料堆存及装卸 | 项目物料堆棚采取全封闭措施，堆棚内地面全部硬 化，同时在堆棚内设可覆盖全场的喷淋洒水装置 | 未建 |
|  |  |  | 输送粉尘 | 各生产线输送皮带全封闭 | 未建 |
|  |  |  | 机制砂 | 入料口 | 机制砂生产线投料口设置在全封闭物料堆棚内，入 料口上方三面围挡，顶部设集尘罩，粉尘经收集后 引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒 （DA001）排放 | 未建 |
|  |  |  |  | 制砂楼 | 项目选用制砂楼一体化密闭设备，楼内制砂机、提 升机入口、振动筛、细度模数调整机及分选系统粉 尘均经集尘罩收集后引入制砂楼自带袋式除尘器处 理，处理后经制砂楼顶部排气筒（DA002）排放， 排放高度为 23m | 未建 |
|  |  |  | 干粉砂浆 | 干砂进砂暂存仓提 升机 | 提升机上方设集尘罩，提升过程中产生的粉尘经收 集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经提升机顶部排 气筒（DA003）排放，排放高度为 30m | 未建 |
|  |  |  |  | 干砂进振动筛提升机及振动 筛 | 干砂进振动筛提升机处粉尘及振动筛筛分粉尘经收 集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经干粉砂浆搅拌楼顶部排气筒（DA004）排放，排放高度为 32m | 未建 |
|  |  |  |  | 干砂暂存仓和中转 砂仓 | 各砂仓（2 座干砂暂存仓和 5 座干砂中转仓）仓顶呼吸孔落料粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理 后经仓顶排气筒（DA005）排放，排放高度为 30m | 未建 |
|  |  |  |  | 水泥筒仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气 经筒仓排气筒（DA006、DA007）排放，排放高度 为 30m | 未建 |
|  |  |  |  | 粉煤灰筒仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气 经筒仓排气筒（DA008、DA009）排放，排放高度 为 30m | 未建 |
|  |  |  |  | 搅拌主机 | 干粉砂浆搅拌机处设 1 台袋式除尘器，搅拌粉尘处 理后经 15m 高排气筒（DA010）排放 | 未建 |
|  |  |  |  | 外加剂仓 投料口 | 外加剂投料口处设 1 台袋式除尘器，投料粉尘处理 后经仓顶排气筒（DA011）排放，排放高度为 32m | 未建 |
|  |  |  |  | 主机 散装口 | 主机散装口处设 1 台袋式除尘器，散装粉尘处理后 经 15m 高排气筒（DA012）排放 | 未建 |
|  |  |  |  | 主机 包装口 | 主机包装口处设 1 台袋式除尘器，包装粉尘处理后 经 15m 高排气筒（DA013）排放 | 未建 |

|  |  |  |  | 成品仓 | 干粉砂浆进成品仓提升机处粉尘和成品仓仓顶落料 粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶 排气筒（DA014）排放，排放高度为 21m | 未建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成品仓 散装口 | 成品仓散装口处设 1 台袋式除尘器，散装粉尘处理 后经 15m 高排气筒（DA015）排放 | 未建 |
|  |  |  | 商品混凝土 | 骨料配料仓 | 商品混凝土生产线投骨料配料仓设置在全封闭物料堆棚内，配料仓上方三面围挡，顶部设集尘罩，投料粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒（DA016）排放 | 未建 |
|  |  |  |  | 水泥筒仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气 经筒仓排气筒（DA017、DA018）排放，排放高度 为 20m | 未建 |
|  |  |  |  | 粉煤灰 筒仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气 经筒仓排气筒（DA019）排放，排放高度为 20m | 未建 |
|  |  |  |  | 矿粉筒仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气 经筒仓排气筒（DA020）排放，排放高度为 20m | 未建 |
|  |  |  |  | 搅拌机 | 商品混凝土搅拌机上方设 1 台袋式除尘器，搅拌粉 尘处理后经 15m 高排气筒（DA021）排放 | 未建 |
|  |  |  | 运输扬尘 | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，定期进行洒水； 加强管理，密闭运输，限制超载；进出场车辆冲洗 车身及轮胎 | 未建 |
|  |  | 水环境 | 生活污水 | 收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 | 依托 在建 |
|  |  |  | 生产废水 | 厂区中部建设 1 座 90m3 的三级沉淀池，冲洗废水经砂石分离器处置后进入沉淀池，沉淀处理后回用于 生产，不外排 | 依托在建 |
|  |  |  | 洗车平台 | 厂区出口处建设洗车平台 1 座，设车辆轮胎及车身 清洗装置，冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排 | 未建 |
|  |  |  | 初期雨水 | 厂区西南侧建设 1 座容积为 200m3 的初期雨水 收集池，收集后回用于生产，不外排 | 依托 在建 |
|  |  | 固废 | 除尘灰 | 收集后回用于生产或作为产品外售 | 未建 |
|  |  |  | 废机油及废 油桶 | 厂区西南侧设 20m2 危废暂存间，定期交由有资质单 位处置 | 未建 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 分类收集后定期送往环卫部门指定地点集中 收集处置 | 依托 现有 |
|  |  | 噪 声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，并采取消声、减震、隔音等措施 | 未建 |
|  | 4、主要生产设备情况及产能分析项目主要生产设备选型见表 2-4。 |

|  |  | 一、机制砂生产线 二、预拌干粉砂浆生产线 | 表 2-4 | 项目主要生产设备表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.1 | 皮带输送机 | 650mm | 120t/h | 1 | 输送 |
|  |  | 2.2 | 板链提升机 | NSE100 | 120t/h | 1 | 输送 |
|  |  | 2.3 | 砂暂存仓 | 500t | / | 2 | 储存 |
|  |  | 2.4 | 振动筛 | 2460 | 300t/h | 1 | 筛分 |
|  |  | 2.5 | 砂中转仓 | 100t | / | 4 | 储存 |
|  |  | 2.6 | 水泥筒仓 | 150t | / | 2 | 储存 |
|  |  | 2.7 | 粉煤灰筒仓 | 150t | / | 2 | 储存 |
|  |  | 2.8 | 外加剂仓 | 1m3 | / | 2 | 储存 |
|  |  | 2.9 | 搅拌主机 | 4500 | 80t/h | 1 | 搅拌 |
|  |  | 2.10 | 主机散装头 | LB300I1490 | 150m³/h | 1 | 出料 |
|  |  | 2.11 | 包装总成 | 两嘴包装机 | 200~300包/h/台 | 1 | 包装 |
|  |  | 2.12 | 板链提升机 | NSE100 | 120t/h | 1 | 输送 |
|  |  | 2.13 | 成品仓 | 200t | / | 2 | 储存 |
|  |  | 2.14 | 成品仓散装头 | LB300I1490 | 150m³/h | 1 | 出料 |
|  |  | 2.15 | 电气控制系统 | / | / | 1 | 控制 |

三、商品混凝土生产线

| 3.1 | 搅拌机组 | HZS270 | 270m3/h | 1 | 搅拌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 集料斗 | 10m3 | / | 5 | 储存 |
| 3.3 | 输送皮带 | 1000mm | / |  | 输送 |
| 3.4 | 水泥筒仓 | 300t | / | 2 | 储存 |
| 3.5 | 粉煤灰筒仓 | 300t | / | 1 | 储存 |
| 3.6 | 矿粉筒仓 | 300t | / | 1 | 储存 |
| 3.7 | 外加剂罐 | 10t | / | 2 | 储存 |

本项目机制砂生产线年工作 240d，每天 2 班，每班 8h，制砂楼机制砂最大生产能力为 90t/h，年最大生产量为 34.56 万 t 机制砂；预拌干粉砂浆生产线年工作 240d，每天 2 班，每班 8h，干粉砂浆搅拌楼最大生产能力为 80t/h， 年最大生产量为 30.72 万 t 干粉砂浆；商品混凝土生产线年工作 240d，每天 1 班，每班 8h，商品混凝土搅拌楼最大生产能力为 270m3/h，年最大生产量为

  - 万 m3 商品混凝土。综上，项目各生产线设备生产能力能够满足年产 30

万吨机制砂、30 万吨预拌干粉砂浆和 45 万 m3 商品混凝土的生产规模需求。

5、原辅材料消耗及产品方案

    - 原辅材料

项目各生产线主要原料为石子、沙、水泥、矿粉以及粉煤灰等，水泥、矿粉及粉煤灰等粉状物料均从正规企业购买，由罐车运输至厂区内；砂石料拟从周边正规石料厂购买，柳林县周边沙石资源丰富，可满足项目生产需求。现企业已与柳林县德隆建材厂签订了购销合同。柳林县德隆建材厂位于柳林县柳林镇东凹村袁家圪垛自然村，原柳林县环境保护局于 2012 年 9 月 10 日以柳环行审[2012]25 号文对柳林县德隆建材厂 30 万吨/年石灰岩石料开采及加工项目环境影响报告进行了批复。2019 年 7 月 14 日，原柳林县环境保护局对柳林县德隆建材厂核发了排污许可证，项目原料购销合同及相关环保手续见附件 6。故项目原料供应单位合理可靠，项目主要原辅材料消耗见表 2-5。

#### 表 2-5	原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 （吨） | 运输方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、机制砂生产线

| 1 | 石子（＜10mm） | 330000 | 汽车运输 | 本地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、预拌干粉砂浆生产线

| 1 | 干砂 | 240000 | 皮带输送 | 项目机制砂生产线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水泥 | 40000 | 散装，罐车运输 | 本地 |
| 3 | 粉煤灰 | 15000 | 散装，罐车运输 | 本地 |
| 4 | 外加剂 | 5000 | 袋装，汽车运输 | 省内 |

三、商品混凝土生产线

| 1 | 水泥 | 157500 | 散装，罐车运输 | 本地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 粉煤灰 | 45000 | 散装，罐车运输 | 本地 |
| 3 | 矿粉 | 67500 | 散装，罐车运输 | 本地 |
| 4 | 砂 | 315000 | 汽车运输 | 本地 |
| 5 | 石子 | 405000 | 汽车运输 | 本地 |
| 6 | 外加剂 | 12000 | 袋装，汽车运输 | 省内 |
| 7 | 水 | 81000 | 汽车运输 | 附近村庄拉水 |

#### 主要原辅材料理化性质

外加剂（高效减水剂）：商品混凝土使用的外加剂为高效减水剂，主要用于减少拌合物用水量、提高混凝土强度等。本工程减水剂为聚羧酸母液， 主要由聚氧乙烯醚大单体、不饱和酸和磺酸基单体经自由基聚合而成。

外加剂（淀粉醚）：本项目干粉砂浆使用的外加剂为淀粉醚，淀粉醚是淀粉分子中的羟基与反应活性物质反应生产的淀粉取代基醚，包括羟烷基淀粉、羧甲基淀粉、阳离子淀粉等。pH 值：呈碱性（5%的水溶液），外观呈白色粉末状，细度：小于 500um，粘度：400-1200mpas（5%的水溶液），与其他材料相溶性：与其他建材外加剂有好的相溶性。用于各类（水泥、石膏、灰钙基）内外墙腻子，各类饰面砂浆抹灰砂浆。

外加剂（纤维素醚）：本项目干粉砂浆使用的外加剂为纤维素醚 MF4， MF4 是一种羟丙基甲基纤维素，外观呈白色粉末状，无毒、无味。粘度：35

000-45000mpas，最高水分含量：小于 5.0%，灰份：小于 1.0%，pH 值：7-8。MF4 是非离子纤维素，可与许多种表面活性剂和水性聚合物相容，与石膏、石灰、水泥等材料混合，使这些混合物分散于水中时不易结块，适用于水泥、石灰及石膏基抹灰砂浆、粘结砂浆及类似的产品。

    - 产品方案

本项目产品方案见表 2-6。

#### 表 2-6	项目产品方案表

| 生产线 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机制砂 | 机制砂 | 0-2.36mm | 30 万吨 |
|  | 石粉 | 0-0.075mm | 3 万吨 |
| 预拌干粉砂浆 | 散装预拌干粉砂浆 | 强度等级：M5、M7.5、M10、M 15、M20、M25、M30 | 15 万吨 |
|  | 袋装预拌干粉砂浆 |  | 15 万吨 |
| 商品混凝土 | 商品混凝土 | 通用品强度等级不大于 C50，特 制品强度等级为 C55、C60 两种 | 45 万 m3 |

6、厂区总平面布置

本项目建设场地位于山西路兴达路面材料有限公司新建年产 9 万立方米

沥青混凝土及年产 12 万吨水泥碎石稳定土搅拌站项目东侧。项目物料堆棚位于厂区北侧，商品混凝土生产线位于厂区中部，机制砂生产线位于厂区东北侧，干粉砂浆生产线位于厂区西侧，办公生活区位于厂区南侧。项目具体的平面布置详见附图 9。

7、工作制度和劳动定员

项目年工作日为 240 天，机制砂及预拌干粉砂浆生产线工作制度为每天

2 班，每班 8 小时；商品混凝土生产线工作制度为每天 1 班，每班 8 小时。

项目建成后，职工定员 20 人，其中管理人员 2 人，生产工人 18 人。

8、公用工程

- 给排水

  - 给水

本项目用水从附近村庄拉水，水质和水量可满足项目生产和生活用水需求。项目用水主要包括生产用水、生活用水、绿化用水以及厂区道路洒水等。

A、生产用水

生产用水主要是物料堆棚洒水、商品混凝土混合搅拌用水、地面冲洗水、商品混凝土搅拌机、运输砼罐车冲洗水以及洗车平台用水等。

物料堆棚洒水：项目物料堆棚面积为 4000m2，洒水用水量按 1.0L/m2·次

计，每天洒水 2 次，则物料堆棚洒水用水量为 8.0m3/d（1920m3/a）。

商品混凝土搅拌混合用水：项目商品混凝土混合搅拌用水为 337.50m3/d

（810000m3/a）；

商品混凝土搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，商品混凝土搅拌机每天冲洗 1 次，每天冲洗水 2m3/d，则搅拌机冲洗水用量为 480m3/a；

运输砼罐车冲洗水：车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输或大的交班时需要对运输车辆进行冲洗，本项目每天工作 8 小

时，工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，则每天需要冲洗的车辆约为 16 辆，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为 0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约 8.0m3，冲洗水用量约为 1920m3/a。

地面冲洗水：项目各生产线工作区每天进行冲洗，面积约 1500m3，其冲洗水量按 1.0m3/100m2·d 计算，该部分冲洗用水量为 15m3/d，年工作日为 240 天，则年用水量为 3600m3/a。

洗车平台用水：项目运输车辆出厂时对车身、车轮进行冲洗，预计每日进出厂车辆约为 100 辆，类比同类项目，车辆轮胎和车身清洗水用量 50L/ 辆·次，则车辆轮胎和车身清洗水用量为 5.0m3/d，洗车平台配套设 10m3 沉淀池 1 个，车辆轮胎和车身清洗废水进入沉淀池经沉淀后回用。清洗水损耗量按 30%计算，车辆轮胎和车身清洗水补水量为 1.50m3/d（360m3/a）。

B、生活用水

本项目劳动定员 20 人，均不在厂区内食宿，生活用水主要为日常生活洗

漱用水。参照《山西省用水定额》（DB14/T 1049.4-2021）文件中规定的用水定额，本项目取 50L/人·d，则项目生活用水量为 1.00m3/d（240m3/a）。

C、道路用水

项目新增道路洒水面积约 1000m2，道路洒水量按 1.5L/m2·d 计，洒水天数按 240 天计，则道路洒水用水量为 1.50m3/d（360m3/a）。

  - 排水

A、生产废水

项目生产废水主要是砼罐车清洗水、搅拌设备清洗水、地面冲洗水等， 产生量按用水量的 90％计，则排放量为 22.50m3/d，集中收集经砂石分离机处理后进入 90m3 三级沉淀池，沉淀后回用于商品混凝土生产线用水。

B、洗车平台废水

本项目进出厂车辆轮胎和车身清洗水进入 10m3 二级沉淀池沉淀后回用， 不外排，定期进行补水。

C、生活污水

项目生活废水主要为办公生活洗漱废水，生活污水按照用水量的 80%计， 则排放量 0.80m3/d（192m3/a），生活污水经收集后可用于厂区增湿抑尘，不外排。

本项目给排水情况见下表 2-7，水平衡图见图 2-1。

#### 表 2-7	项目给排水情况一览表

| 用水类型 | 用水项目 | 用水指标 | 日用水量 m3/d | 日排水量 m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 物料堆棚洒水 | 1.0L/m2·次，400 0m2，每天两次 | 8.00 | 0 |
|  | 商品混凝土搅 拌混合用水 | 180kg/m3 产品 | 337.50（其中 22.5 为回用水） | 0 |
|  | 搅拌机清洗用 水 | 2m3/次，每天 1 次 | 2.00 | 1.80（回用） |
|  | 砼罐车冲洗水 | 0.50m3/次，16 次 /d | 8.00 | 7.20（回用） |
|  | 地面冲洗水 | 1.0m3/100m2·d， 1500m2 | 15.00 | 13.50（回用） |
|  | 洗车平台补水 | 50L/辆·次，100 辆，补水量按 30 %计算 | 1.50 | 0 |
| 生活用水 | 生活用水 | 50L/人·d，20 人 | 1.00 | 0.80（回用） |
| 其他用水 | 道路洒水 | 1.5L/m2·d，1000 m2 | 1.50 | 0 |
| 总计 |  | 352 | 0 |

- 供电

山西路兴达路面材料有限公司厂区内设 1 台 800KVA 变压器供配电，能够满足项目生产及生活用电需求。

- 供热

项目办公生活区冬季采用电采暖。

1.00

8.00

0.20

生活用水

8.00

物料堆棚洒水

0.80	收集后用于厂区增湿抑尘

315

337.50

搅拌混合用水

22.50

新鲜水

352

2.00

15.00

0.20

搅拌机清洗

1.50

地面冲洗

1.80

13.50

22.50

三级沉淀池

22.50

砂石分离机

8.00

0.80

罐车清洗

7.20

1.50

5.0

1.50（补充水）

车辆清洗用水

5.0

沉淀池

1.50

1.50

道路洒水

#### 图 2-1	项目水平衡图（m3/d）

#### 工艺流程简述

本项目共设有三条生产线，分别为年产 30 万吨机制砂生产线，年产 30

万吨预拌干粉砂浆生产线和年产 45 万 m3 商品混凝土生产线。

（1）年产 30 万吨机制砂生产线

项目机制砂生产线选用一体化制砂楼生产设备，具体工艺流程见下图

  - 。

原料库

粉尘、噪声

入料口

粉尘、噪声

输送皮带

粉尘、噪声

工艺流程

和产	制砂机

排污

环节	提升机

粉尘、噪声

粉尘、噪声

振动筛

＞4.75mm

粉尘、噪声

＜4.75mm

细度模数调整机

选粉系统

粉尘、噪声

石粉仓	机制砂成品

#### 图 2-2	机制砂生产工艺流程及产污环节示意图

①原料贮存

将外购粒径 5-20mm 左右的石子通过汽车运至项目全封闭物料堆棚。

②制砂

项目原料入料口安装在密闭原料库内，入料口下端通过皮带输送进入制砂楼，石子进入制砂楼后先进入制砂机破碎，破碎后的物料经提升机送至制砂楼顶部的振动筛进行筛分，粒径大于 4.75mm 的进入细度模数调整机（高速立轴冲击破）进行二次破碎后进入选粉系统，粒径小于 4.75mm 的沙子直接进入选粉系统。经过 V 形选粉系统后石粉颗粒被回收进入制砂楼除尘系统的石粉仓，机制砂即为成品。

③成品

成品机制砂部分经皮带输送进入物料堆棚内外售，部分经皮带输送至预拌干粉砂浆生产线用作生产预拌干粉砂浆原料。

#### 年产 30 万吨预拌干粉砂浆生产线

项目预拌干粉砂浆生产线利用机制砂生产线产品、水泥、粉煤灰等作为主要原料进行生产，具体生产工艺流程见下图 2-3。

①原料贮存

项目生产原料干砂来自机制砂生产线制砂楼，经皮带输送至提升机，提升进入 2 个 500t 的干砂暂存仓，水泥、粉煤灰采用 150t 筒仓储存，外加剂采用两个 1m3 筒仓储存。

②机制砂筛分

生产时干砂暂存仓内砂子由筒仓底部出料经皮带输送至提升机，提升至预拌干粉砂浆搅拌楼顶部的振动筛进行筛分，砂子经筛分为 0-0.6mm、0.6-1.18mm、1.18mm-2.36mm、2.36mm-4.75mm 四种规格。筛分后的砂子分别送入 4 个 100t、1 个 50t 的中转砂仓内。

③混合搅拌

中转砂仓内干砂、水泥、粉煤灰经过计量系统后输送进入搅拌主机进行搅拌，外加剂由人工控制进行投料。各生产原料按设定配比进入搅拌主机后

进行搅拌，均匀混合后即为成品。

④外售

项目均匀混合的干粉砂浆采取罐车散装和袋装两种形式外售。搅拌主机下方一侧设散装头直接散装外售，另一侧设包装系统，成品干粉砂浆袋装后外售。同时搅拌主机下方另设成品干粉砂浆输送管道至提升机，部分干粉砂浆经提升机提升后进入 2 个 200t 干粉砂浆成品仓暂存，成品仓下方设散装头散装外售。

机制砂生产线

提升机

粉尘、噪声

干砂暂存仓

粉尘、噪声

提升机	粉尘、噪声

振动筛

粉尘、噪声

干砂中转仓

水泥筒仓	粉煤灰筒仓

粉尘、噪声

外加剂仓

搅拌主机

成品筒仓

粉尘、噪声

粉尘、噪声

散装头	包装头

散装头

罐车外售	袋装外售

罐车外售

#### 图 2-3	预拌干粉砂浆生产工艺流程及产污环节示意图

#### 年产 45 万 m3 商品混凝土生产线

项目商品水泥混凝土生产工艺流程见下图 2-4。

砂石料堆场

粉尘、噪声

砂石配料斗	水泥筒仓	粉煤灰筒仓	矿粉

粉尘、噪声

外加剂仓	搅拌主机	水

出料口

罐车外售

#### 图 2-4	商品混凝土生产工艺流程及产污环节示意图

①原辅料储存

本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、石子、矿粉、水、外加剂。其中水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料采用专用的罐装车运输到厂区后，由其自带的气力输送泵输送至相应原料筒仓内储存，输送过程中产生的粉尘经仓顶布袋除尘器处理后达标排放；外加剂为水剂，由运输车辆运至厂区的外加剂贮罐中储存；砂子和石子均是供货单位经过水洗后、含土量极低的合格原料。原料进厂后，按照原料布置分区装卸。

②试拌

在生产前必须根据实验室配比，进行混凝土的试拌工作，对混凝土拌合物各方面性能在进行一次检测工作，如混凝土的单位用水量、和易性、凝结时间、含气量等。

③加料

分区堆存的原料由装载机铲入砂石投料口，砂、投料口下部设有计量设施，经计量后的砂石通过密闭皮带输送至搅拌机投料口。水泥、粉煤灰等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内。搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。

④搅拌

各种原料经计量之后进入搅拌机进行强制搅拌。

搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时， 各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。

为保证搅拌机处于良好的搅拌状态，根据相应的技术规程，当搅拌机停机后进行清洗，清洗废水其废水排入沉淀池处理后循环使用，不外排。

⑤成品

生产出的混凝土成品部分由混凝土运输车直接装运，送往施工工地。

#### 产排污环节

1、施工期

- 大气污染

项目施工期大气污染源主要为施工扬尘及施工机械燃料废气。

①施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等，其中最主要的是物料堆放扬尘。

②机械燃料废气

项目施工期间所用设备需要消耗一些油料，这些油料燃烧将会产生一定量的烟气，并向大气环境中排入 SO2、CO、NO2 等气体。

- 水污染

施工过程废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水， 产量相对较少，因此可以就地泼洒，配料、冲洗等废水主要污染物为 SS。

- 噪声

施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖掘机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中， 对声环境影响最大的是机械噪声。

- 固体废物

施工期固体废物主要施工固体废物、施工人员生活垃圾等。

- 生态环境

主要是场地开挖对土地的扰动作用以及土石堆存等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，其中以水土流失最为严重。

#### 2、运营期

- 大气污染源

  - 砂石物料储存及装卸时产生的扬尘。

  - 皮带输送粉尘。

  - 机制砂生产线：①机制砂生产线入料口投料粉尘；②制砂楼破碎筛分粉尘。

  - 预拌干粉砂浆生产线：①干砂进砂暂存仓提升粉尘；②干砂进振动筛提升粉尘及振动筛筛分粉尘；③干砂暂存仓和中转砂仓落料粉尘；④粉状物料仓顶呼吸孔粉尘；⑤搅拌机投料及搅拌粉尘；⑥外加剂投料口粉尘；

⑦主机散装口粉尘；⑧主机包装口粉尘；⑨预拌干粉砂浆成品提升及储存粉尘；⑩成品仓下方散装口粉尘。

  - 商品混凝土生产线：①骨料配料仓投料粉尘；②搅拌机投料及搅拌粉尘。

- 废水污染源

①搅拌机、砼运输罐车以及地面冲洗废水；

②洗车平台废水；

③职工生活污水。

|  | 固废污染源 ①袋式除尘器除尘灰； ②沉淀池底泥； ③设备机修过程中产生的少量废机油及废油桶； ④职工生活垃圾。 噪声污染源 项目生产过程的主要噪声源为制砂楼、振动筛、预拌干粉砂浆搅拌楼、商品混凝土搅拌楼、提升机、皮带输送以及除尘风机等产生的噪声。 生态环境 本项目排放的粉尘、运输扬尘等大气污染物，对当地植物、动物将产生不利影响。 |
| --- | --- |
|  | 本项目为新建项目，拟建厂址位于柳林县薛村镇后大成村西北侧 480m |
|  | 处，柳林县（润山）中小企业创业基地内，占地性质为工业用地。 |
|  | 据环评现场踏勘，目前，柳林县（润山）中小企业创业基地内各项基础 |
|  | 配套设施尚未完善，项目建设场地位于山西路兴达路面材料有限公司在建沥 |
|  | 青和水稳拌合站东侧，现状为空地。在建工程年产 9 万立方米沥青混凝土及 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 年产 12 万吨水泥碎石稳定土搅拌站项目厂区内配套的初期雨水收集池及清洗废水沉淀池尚未建设；未配套建设危废暂存间；厂区出入口处未设置洗车平台。本次评价要求建设单位： （1）尽快按在建工程环评要求规范建设初期雨水收集池及清洗废水沉淀 池； |
|  | （2）厂区西南侧设 20m2 危废暂存间，生产过程中产生的危险废物暂存后 |
|  | 定期交由有资质单位处置； |
|  | （3）厂区出口处建设洗车平台 1 座，设车辆轮胎及车身清洗装置，冲洗 |
|  | 废水经沉淀后回用于生产，不外排； |
|  | （4）目前，建设单位已签订了土地租赁合同，项目开工建设前建设单位 |
|  | 须按照有关规定办理相关土地手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

#### 1、大气环境

    - 区域年度例行监测数据分析

本项目拟选址于柳林县薛村镇后大成村，本次评价收集了柳林县 2020 年例行监测数据，按照 HJ663 中各污染物的年评价指标进行判断，判断结果见下表 3

-1。

#### 表 3-1	区域空气质量现状评价表

区域环境质量现状

由上表可知，柳林县 2020 年 NO2、PM10、PM2.5 年平均质量浓度超标，因此，判定柳林县为非达标区。

    - 环境空气质量现状补充监测

山西路兴达路面材料有限公司委托山西华涵净环境监测有限公司于 2021 年

12 月 22 日至 12 月 24 日对本项目特征因子 TSP 进行了环境空气质量现状补充监测。结合当地气象条件、地形特征，确定本次环境空气质量现状监测在项目厂区所在区域当季主导风向的下风向后大成村布设了 1 个监测点。

①监测项目

特征污染物：TSP

②监测时间和频率

2021 年 12 月 22 日至 12 月 24 日，连续监测 3 天，TSP 每天连续采样 24 小时。监测期间同时记录监测点的风速、风向、气温和气压等常规气象要素。

③监测方法和分析方法

#### 表 3-2	环境空气质量监测及分析方法

| 监测类别 | 监测项目 | 采样方法依据 （标准名称及编号） | 分析方法依据 （标准名称及编号） | 分析方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | 《环境空气质量手工监测技术规范》 （HJ 194-2017） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995） | 0.001mg/m3 |

④环境空气质量标准

环境空气中 TSP 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值。

⑤监测结果统计分析

分析项目监测点的监测结果，统计其平均浓度范围、超标个数及超标率， 最大超标倍数，各污染物浓度统计结果列表 3-3。

#### 表 3-3	其他污染物环境质量现状监测结果表

| 监测点 名称 | 污染物 | 平均 时段 | 评价标准 /(μg/m3) | 监测浓度范 围/(μg/m3) | 最大浓度 占标率/% | 超标率 /% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后大成村 | TSP | 日均值 | 300 | 210-246 | 82 | 0 | 达标 |

由上述补充监测结果可知，项目厂区下风向后大成村监测点 TSP 未出现超标现象。

#### 2、地表水环境质量现状

据现场调查了解，本项目拟建厂区南侧 620m 处为三川河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该河段水环境功能为农业用水保护， 水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类标准。根据吕梁市生态环境局发布的《2021 年 11 月吕梁市地表水环境质量报告》，2021 年 11 月柳林县三川河两河口桥断面水质为 III 类，水质状况为优良。

|  | 3、声环境 项目拟建厂址周边 50m 范围内无声环境敏感目标分布。 4、生态环境 本项目拟建厂址现状为空地，占地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据国家环保部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，项目所在地无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区，无文教环境敏感区。本地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护对象见表 3-4。 表 3-4 环境保护目标一览表 |

| 污染物排放控制标准 | 1、工业粉尘：运营过程中排放的工业粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的大气污染物特别排放限值： 表 3-5 水泥工业大气污染物排放标准 2、施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 标准要求。 表 3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值（GB12523-2011） 昼间 夜间 70 55 3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 2 类标准。 表 3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 4 、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相应要求。 |
| --- | --- |
|  | 根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环 |
|  | 发[2015]25 号），新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件 |
| 总量控制指标 | 审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排 放总量指标。结合本项目排污特点，本项目实施总量控制的污染因子为：粉尘 |
|  | —2.785t/a。2022 年 4 月 13 日，吕梁市生态环境局柳林分局以柳环函[2022]23 |
|  | 号文核定本项目污染物排放总量指标为：粉尘—2.785t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

|  | 1、施工扬尘污染防治措施 |
| --- | --- |
|  | 为减少工程扬尘对周围环境的影响，根据吕梁市扬尘污染防治条例，施工 |
|  | 期采取的防治措施如下： |
|  | （1）施工工地周围按照规范要求设置硬质密闭围挡或者围墙。 |
|  | （2）施工工地内的裸露地面覆盖防尘布或者防尘网。 |
|  | （3）施工工地内的车行道路硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 |
|  | （4）施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。 |
|  | （5）保持施工工地出入口通道及周围一百米内道路的清洁。 |
|  | （6）建筑垃圾和渣土不能及时清运的，完全覆盖防尘布或防尘网。 |
|  | （7）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃 |
| 施工期环境保护措施 | 泥浆采用密闭式罐车清运。 施工现场使用商品混凝土，禁止现场搅拌。 土方、拆除等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘等措施。 在工地内堆放砂石、土方及其他易产生扬尘物料的，采取覆盖防尘布 |
|  | 或者防尘网、定期喷洒抑尘剂或洒水等措施。 |
|  | （11）施工工地的作业区、生活区采取砼硬化，道路强度、厚度、宽度满足 |
|  | 安全通行、卫生保洁的需要。 |
|  | （12）建筑施工脚手架外侧设置符合标准的密目防尘网，拆除时采取洒水喷 |
|  | 雾等防尘措施。 |
|  | （13）对高处平台等进行建筑垃圾清理时，采取洒水、喷淋等防尘措施。 |
|  | 施工单位需确保建筑工地扬尘污染控制达到 6 个 100%，即：工地周边 100 |
|  | %围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、 |
|  | 土方开挖 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输。在采取上述措施后，施工 |
|  | 工地扬尘的排放量大大减少，对周围的大气环境造成的影响较小。 |

#### 2、施工期废水污染防治措施

施工期废水包括生产废水和生活废水两部分。

项目施工期生产废水为施工作业废水，包括地面洒水及设备清洗废水等， 量少，可直接泼洒，增湿抑尘。生活污水主要来自施工人员生活洗涤、清洁卫生等过程。项目施工场地设有旱厕，施工人员的洗漱废水量少，亦可以直接泼洒，用于场地增湿抑尘。

由上述分析可知，施工期间产生的生产废水及生活污水不会对周围水环境造成太大影响。

#### 3、施工期噪声污染防治措施

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。本次评价要求建设单位采取以下措施：

- 降低施工设备噪声：施工机械应定期维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的运行噪声加大；

- 根据施工计划，合理安排施工时间，应避开休息时间施工，尤其在夜间（22：00-次日 6：00）禁止施工作业。确因施工需要及其他特殊原因须在夜间施工，必须有柳林县人民政府或者有关主管部门的证明，且应在周围居民住宅密集区张贴告示，表明施工时段，以取得居民的谅解；

- 施工时，要格外注意高噪声设备对周围单位的影响，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量选择低噪声的机械设备；

- 施工布局同防止环境噪声污染密切相关，对施工现场进行合理布局；

- 降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；

经采取上述措施后，本项目施工期产生的噪声对周围环境的影响较小，且施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。

#### 4、施工期固体废物环境影响分析及防治措施

该项目施工期固体废物主要来自施工固体废物、施工人员生活垃圾等。

- 施工作业固体废物

施工期生产固废包括运输道路、厂房及其辅助工程施工作业过程中产生的建筑垃圾。建筑废弃物在工程施工开工前应签订环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理，将建筑垃圾运至指定地点。各施工单位要加强施工管理，对施工产生的建筑垃圾不能随意抛弃。

- 生活固废

施工期生活垃圾按施工高峰期人数约 20 人，施工人员人均生活垃圾产生量按 1kg/人•d 计算，则施工高峰期日生活垃圾产生量为 0.02t/d，这部分生活垃圾应配置垃圾桶，定期外运至当地环卫部门指定地点统一处置。

施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。

#### 5、生态环境保护及水土保持措施

  - 要坚持工程的“三同时”原则，即环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。

  - 选择有资质的施工队伍，采用科学的施工组织方法。建立规范化操作程序和制度，合理安排施工次序、季节、时间，加强施工期环境工程监理与施工队伍管理。

  - 要对施工场地进行合理的规划，四周设置移动围档。对建筑材料设专门的堆棚，也要设置围档，尽量减轻施工对周围环境的影响。

  - 在施工后，对破坏的地面要及时进行平整，及时将路面硬化，并进行绿化，恢复植被，种植树木、花卉、草坪等。

#### 1、大气环境影响分析

#### 废气污染源产排放情况

本项目运营期废气污染源产排放情况见下表 4-1。

#### 表 4-1	废气污染源产排放情况一览表

运营期环境影响和保护措施

|  |  | 商品混凝 土 | 骨料入料口 |  | 4000 | 80 | 153.6 |  | 袋式除尘器 | 20000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.16 | 0.308 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥筒仓 |  | 5000 | 10 | 21 |  | 袋式除尘器 | 2000 | / | 99.8 | 是 | 10 | 0.02 | 0.042 |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰筒仓 |  | 5000 | 10 | 6 |  | 袋式除尘器 | 2000 | / | 99.8 | 是 | 10 | 0.02 | 0.012 |  |  |
|  |  |  | 矿粉筒仓 |  | 5000 | 10 | 9 |  | 袋式除尘器 | 2000 | / | 99.8 | 是 | 10 | 0.02 | 0.018 |  |  |
|  |  |  | 搅拌机 |  | 4000 | 12 | 23.04 |  | 袋式除尘器 | 3000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.024 | 0.047 |  |  |
|  |  | 物料堆场及装卸 |  | / | / | 22.8 | 无组织 | 全封闭+洒水 抑尘 | / | / | 99 | 是 | / | / | 0.228 | 0.5 |  |
|  |  | 集尘罩 未收集粉尘 |  | / | / | 64.79 |  | 全封闭+洒水 抑尘 | / | / | 99 | 是 | / | / | 0.648 |  |  |
|  |  | 输送粉尘 |  | / | / | / |  | 全封闭+洒水 抑尘 | / | / | 99 | 是 | / | / | / |  |  |
|  |  | 运输扬尘 |  | / | / | 6.30 |  | 道路硬化+洗 车平台 | / | / | 90 | 是 | / | / | 0.63 |  |  |

#### 废气源强核算及达标排放情况说明

    - 物料堆存及装卸粉尘

①物料储存粉尘

项目原料及部分机制砂成品在全封闭彩钢结构物料堆棚库内储存，基本不会产生风蚀扬尘。

②物料装卸粉尘

根据刘敬严和张良壁译制的美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”可知物料装卸过程中粉尘的产生系数为 0.02kg/t 物料。

经计算，项目砂石料堆棚内物料装卸量约 114 万吨/a，则粉尘产生量为运营 22.8t/a。

期环 评价要求建设单位对物料堆棚采取彩钢结构全封闭措施；根据车辆的宽度和

境影  高度对车辆出入的大门合理设计，库门设计挡帘，库内作业时关闭挡帘；同时物响和  料堆棚内顶部设置可覆盖全场的喷淋洒水设施。经采取上述措施后，物料堆存及保护 装卸粉尘排放量能够削减 99%以上，项目物料堆存及装卸粉尘排放量为 0.228t/a。

措施

    - 皮带输送粉尘

本项目各生产设备间通过皮带进行物料输送，该过程会产生少量粉尘。评价要求对输送皮带进行全封闭处理，同时，皮带转载点上方增设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差。经采取上述措施后物料输送粉尘排放量很小，可忽略不计。

    - 机制砂生产线

①机制砂生产线入料口投料粉尘

项目机制砂生产线入料口安装在密闭原料库内，入料口下端和输送皮带连接，原料石子由装载机送入受料口后进入生产线。评价要求对入料口进行局部焊接封闭，并在料斗上方设置三面围挡，在三面围挡上方设置集尘罩，废气经收集后引入 1 套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经 1 根 15m 高的排气筒（DA001） 外排。根据设计单位提供资料，除尘器处理风量 8000m3/h，过滤风速 0.8m/min，

布袋过滤面积 167m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。入料粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=8000m3/h×4000mg/m3×3840h×10-9=122.88t/a（32kg/h）； 粉尘排放量=122.88t/a×（1－99.8%）=0.246t/a（0.064kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=122.88÷95%×（1-95%）t/a=6.47t/a； 项目物料堆棚采取全封闭措施，车间设喷淋洒水装置，综合抑尘效率可达

99%，则无组织粉尘排放量为 0.065t/a。

②制砂楼粉尘

项目选用制砂楼一体化密闭设备，楼内制砂机、提升机入口、振动筛、细度模数调整机及分选系统粉尘均经集尘罩收集后引入制砂楼自带袋式除尘器处理， 处理后经制砂楼顶部排气筒（DA002）排放，排放高度为 23m。根据设计单位提供资料，制砂楼配套除尘器处理风量 40000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 1042m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。

制砂楼粉尘产生浓度按 4500mg/m3 计，即：

粉尘产生量=40000m3/h×4500mg/m3×3840h×10-9=691.2t/a（180kg/h）； 粉尘排放量=691.2t/a×（1－99.8%）=1.383t/a（0.36kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 9mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=691.2÷95%×（1-95%）t/a=36.38t/a； 项目制砂楼采用彩钢密闭，抑尘效率可达 99%，则无组织粉尘排放量为

0.364t/a。

    - 预拌干粉砂浆生产线

①干砂进砂暂存仓提升粉尘

项目预拌干粉砂浆生产线干砂原料来自机制砂生产线，干砂经皮带输送至提升机，提升进入干砂暂存仓。评价要求在提升机上方设集尘罩，提升过程中产生的粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经提升机顶部排气筒（DA003）排放，排放高度为 30m。根据设计单位提供资料，提升机配套除尘器处理风量

1500m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 32m2，除尘效率不低于 99.8%。提升机处粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=1500m3/h×4000mg/m3×3840h×10-9=23.04t/a（6kg/h）； 粉尘排放量=23.04t/a×（1－99.8%）=0.047t/a（0.012kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3。

②干砂进振动筛提升粉尘及振动筛筛分粉尘

生产时干砂暂存仓内砂子由筒仓底部出料经皮带输送至提升机，提升至预拌干粉砂浆搅拌楼顶部的振动筛进行筛分，砂子经筛分为 0-0.6mm、0.6-1.18mm、1.18mm-2.36mm、2.36mm-4.75mm 四种规格。提升及振动筛分过程中有粉尘产生，评价要求在提升机及振动筛上方设集尘罩，粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经干粉砂浆搅拌楼顶部排气筒（DA004）排放，排放高度为 32m。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 8000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 167m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 4500mg/m3 计，即：

粉尘产生量=8000m3/h×4500mg/m3×3840h×10-9=138.24t/a（36kg/h）； 粉尘排放量=138.24t/a×（1－99.8%）=0.277t/a（0.072kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 9mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=138.24÷95%×（1-95%）t/a=7.28t/a； 项目干粉砂浆生产楼采用彩钢密闭，抑尘效率可达 99%，则无组织粉尘排

放量为 0.073t/a。

③干砂暂存仓和中转砂仓落料粉尘

2 个干砂暂存仓和 5 个中转砂仓落料过程中会有粉尘产生，评价要求干砂暂

存仓和中转砂仓顶部呼吸孔共用 1 套袋式除尘器，落料粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA005）排放，排放高度为 30m。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 5000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 32m2，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=5000m3/h×4000mg/m3×3840h×10-9=76.8t/a（20kg/h）； 粉尘排放量=76.8t/a×（1－99.8%）=0.154t/a（0.04kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3。

④粉状物料仓顶呼吸孔粉尘

A、水泥筒仓

项目干粉砂浆生产线设2 个水泥筒仓。采用散装车灌满一罐水泥需要2 小时， 每个筒仓储量为 150t，项目水泥年用量为 40000 吨，则年灌装时间共 534h，粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓，上料会产生一定的粉尘，每个筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA006、DA007）排放，排放高度为 30m。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 2000m3/h，过滤风速 0.8m/min，过滤面积 42m2，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 5000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=2000m3/h×5000mg/m3×534h×10-9=5.34t/a（10kg/h）； 粉尘排放量=5.34t/a×（1－99.8%）=0.011t/a（0.02kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 10mg/m3。B、粉煤灰筒仓

项目干粉砂浆生产线设 2 个粉煤灰筒仓。采用散装车灌满一罐粉煤灰需要 2 小时，每个筒仓储量为 150t，项目粉煤灰年用量为 15000 吨，则年灌装时间共200h，粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓，上料会产生一定的粉尘，每个筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA008、DA009） 排放，排放高度为 30m。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 2000m3/h， 过滤风速 0.8m/min，过滤面积 42m2，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 5000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=2000m3/h×5000mg/m3×200h×10-9=2t/a（10kg/h）； 粉尘排放量=2t/a×（1－99.8%）=0.004t/a（0.02kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 10mg/m3。

⑤搅拌机投料及搅拌粉尘

干粉砂浆搅拌机在进料及搅拌过程会有粉尘产生，评价要求在搅拌主机上方设集尘罩，粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒（DA010） 排放。根据设计单位提供资料， 配套除尘器处理风量 2000m3/h，过滤风速0.8m/min，布袋过滤面积 42m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=2000m3/h×4000mg/m3×3840h×10-9=30.72t/a（8kg/h）； 粉尘排放量=30.72t/a×（1－99.8%）=0.062t/a（0.016kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=30.72÷95%×（1-95%）t/a=1.62t/a；

项目干粉砂浆生产楼采用彩钢密闭，抑尘效率可达 99%，则无组织粉尘排放量为 0.016t/a。

⑥外加剂仓投料粉尘

项目外加剂仓由人工添加，投料过程中会有粉尘产生，评价要求外加剂仓上方设集尘罩，粉尘经收集后粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA011）排放，排放高度为 32m。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 2000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 42m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。年投料时间约为 1200h。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=2000m3/h×4000mg/m3×1200h×10-9=9.6t/a（8kg/h）； 粉尘排放量=9.6t/a×（1－99.8%）=0.019t/a（0.016kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=9.6÷95%×（1-95%）t/a=0.51t/a；

项目干粉砂浆生产楼采用彩钢密闭，抑尘效率可达 99%，则无组织粉尘排放量为 0.005t/a。

⑦主机散装口粉尘

搅拌主机下方设散装口，由罐车运输外售，评价要求在主机下方散装口处设集尘罩，粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒（DA012）

排放。根据设计单位提供资料， 配套除尘器处理风量 4000m3/h，过滤风速0.8m/min，布袋过滤面积 84m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。年散装时间约为 960h。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=4000m3/h×4000mg/m3×960h×10-9=15.36t/a（16kg/h）； 粉尘排放量=15.36t/a×（1－99.8%）=0.031t/a（0.032kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=15.36÷95%×（1-95%）t/a=0.81t/a；

项目干粉砂浆生产楼采用彩钢密闭，抑尘效率可达 99%，则无组织粉尘排放量为 0.008t/a。

⑧主机包装口粉尘

搅拌主机下方设包装口，袋装后外售，评价要求在主机下方包装口处设集尘罩，粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒（DA013）排放。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 4000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 84m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。年包装时间约为1920h。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=4000m3/h×4000mg/m3×1920h×10-9=30.72t/a（16kg/h）； 粉尘排放量=30.72t/a×（1－99.8%）=0.062t/a（0.032kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=30.72÷95%×（1-95%）t/a=1.62t/a；

项目干粉砂浆生产楼采用彩钢密闭，抑尘效率可达 99%，则无组织粉尘排放量为 0.016t/a。

⑨预拌干粉砂浆成品提升及储存粉尘

项目干粉砂浆搅拌主机下方另设管道输送成品经提升机提升至干砂砂浆成品仓内，提升及落料过程中会有粉尘产生，评价要求在提升机上方设集尘罩，粉尘收集后与成品仓仓顶呼吸孔粉尘一并引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶排气

筒（DA014）排放，排放高度为 21m。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 3000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 62.5m2，除尘效率不低于99.8%。年工作时间约为 960h。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=4000m3/h×4000mg/m3×960h×10-9=15.36t/a（16kg/h）； 粉尘排放量=15.36t/a×（1－99.8%）=0.031t/a（0.032kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3。

⑩成品仓下方散装口粉尘

成品仓下方设散装口，由罐车运输外售，评价要求在成品仓下方散装口处设集尘罩，粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒（DA015） 排放。根据设计单位提供资料， 配套除尘器处理风量 4000m3/h，过滤风速0.8m/min，布袋过滤面积 84m2，集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。年散装时间约为 960h。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=4000m3/h×4000mg/m3×960h×10-9=15.36t/a（16kg/h）； 粉尘排放量=15.36t/a×（1－99.8%）=0.031t/a（0.032kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=15.36÷95%×（1-95%）t/a=0.81t/a；

项目干粉砂浆生产楼采用彩钢密闭，抑尘效率可达 99%，则无组织粉尘排放量为 0.008t/a。

    - 商品混凝土生产线

①骨料配料仓入料口投料粉尘

项目混凝土生产线骨料配料仓入料口安装在密闭原料库内，砂石由装载机送入受料口后进入生产线。评价要求对入料口进行局部焊接封闭，并在料斗上方设置三面围挡，在三面围挡上方设置集尘罩，废气经收集后引入 1 套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经 1 根 15m 高的排气筒（DA0016）外排。根据设计单位提供资料，除尘器处理风量 20000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 417m2，

集尘效率 95%，除尘效率不低于 99.8%。

入料粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=20000m3/h×4000mg/m3×1920h×10-9=153.6t/a（80kg/h）； 粉尘排放量=153.6t/a×（1－99.8%）=0.308t/a（0.16kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=153.6÷95%×（1-95%）t/a=8.08t/a；

项目物料堆棚采取全封闭措施，车间设喷淋洒水装置，综合抑尘效率可达

99%，则无组织粉尘排放量为 0.081t/a。

②粉状物料仓顶呼吸孔粉尘

A、水泥筒仓

项目商品混凝土生产线设 2 个水泥筒仓。采用散装车灌满一罐水泥需要 4 小时，每个筒仓储量为 300t，项目水泥年用量为 157500 吨，则年灌装时间共2100h，粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓，上料会产生一定的粉尘，每个筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA0017、DA0018）排放，排放高度为 20m。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 2000m3/h，过滤风速 0.8m/min，过滤面积 42m2，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 5000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=2000m3/h×5000mg/m3×2100h×10-9=21t/a（10kg/h）； 粉尘排放量=21t/a×（1－99.8%）=0.042t/a（0.02kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 10mg/m3。B、粉煤灰筒仓

项目商品混凝土生产线设 1 个粉煤灰筒仓。采用散装车灌满一罐粉煤灰需要

4 小时，筒仓储量为 300t，项目粉煤灰年用量为 45000 吨，则年灌装时间共 600h， 粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓，上料会产生一定的粉尘，筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA0019）排放，排放高度为20m。根据设计单位提供资料， 配套除尘器处理风量 2000m3/h， 过滤风速

0.8m/min，过滤面积 42m2，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 5000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=2000m3/h×5000mg/m3×600h×10-9=6t/a（10kg/h）； 粉尘排放量=6t/a×（1－99.8%）=0.012t/a（0.02kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 10mg/m3。C、矿粉筒仓

项目商品混凝土生产线设 1 个矿粉筒仓。采用散装车灌满一罐矿粉需要 4 小时，筒仓储量为 300t，项目矿粉年用量为 67500 吨，则年灌装时间共 900h， 粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓，上料会产生一定的粉尘，筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA0020）排放，排放高度为20m。根据设计单位提供资料， 配套除尘器处理风量 2000m3/h， 过滤风速

0.8m/min，过滤面积 42m2，除尘效率不低于 99.8%。粉尘产生浓度按 5000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=2000m3/h×5000mg/m3×900h×10-9=9t/a（10kg/h）； 粉尘排放量=9t/a×（1－99.8%）=0.018t/a（0.02kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 10mg/m3。

⑤搅拌机投料及搅拌粉尘

商品混凝土搅拌机在进料及搅拌过程会有粉尘产生，评价要求在搅拌主机上方设集尘罩，粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒

（DA021）排放。根据设计单位提供资料，配套除尘器处理风量 3000m3/h，过滤风速 0.8m/min，布袋过滤面积 62.5m2，集尘效率 995%，除尘效率不低于 99.8%。

粉尘产生浓度按 4000mg/m3 计，即：

粉尘产生量=3000m3/h×4000mg/m3×1920h×10-9=23.04t/a（12kg/h）； 粉尘排放量=23.04t/a×（1－99.8%）=0.047t/a（0.024kg/h）；

经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为 8mg/m3；

集尘罩未收集的无组织粉尘产生量=23.04÷95%×（1-95%）t/a=1.21t/a；

项目搅拌楼采取全封闭措施，车间设喷淋洒水装置，综合抑尘效率可达99%， 则无组织粉尘排放量为 0.012t/a。

    - 物料运输扬尘

运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动时聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。

计算公式如下：

QP=0.123 (V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 QP1=QP×L×Q/M

式中：QP	汽车行驶的扬程，kg/km×辆

QP1	运输途中起尘总量，kg/a

V	车辆行驶速度，km/h(取 20)

M	车辆载重量，t/辆(取 40)

P	路面灰尘覆盖率，kg/m2(取 0.05)

L	运输距离，km(取 0.2)

Q	运输量，t/a(取 300 万吨)

根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为 6.30t/a。

评价根据项目原料及产品运输路线，提出减轻运输扬尘的防治措施如下：

①本次拟建项目可以控制的运输道路为厂区的道路，评价要求要注意保持该路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，同时对该道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次。

②本次评价要求建设单位在厂区出口处设置洗车平台，完善排水设施。运输车辆驶离厂区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池，收集洗车过程中产生的废水。洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。

③对于厂区外的运输道路，厂方应要求运输单位采取以下措施：

a、严格控制汽车装载量；

b、限制车速，特别是经过村庄时，要低速行驶，最大限度减少车辆抛洒； 采用上述措施后，可减轻运输扬尘量 90%，扬尘最终排放量为 0.63t/a。

综上分析，项目运营期废气污染物均为颗粒物，有组织粉尘源均采用袋式除尘器处理后排放；无组织源采用彩钢结构进行封闭，同时采取喷淋洒水等降尘措施，粉尘向外环境逸散量很小。经采取上述措施后，项目各污染源均可达标排放， 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的大气污染物特别排放限值要求，对周围大气环境产生的影响较小。

#### 废气排放口基本情况

废气排放口基本情况见表 4-2。

#### 表 4-2	废气排放口基本情况一览表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种 类 | 地理坐标 | 高度m | 出口内径 m | 排气温度 ℃ | 排放口类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| DA001 | 机制砂入料口排气筒 | 颗粒物 | 110°45'10.39" | 37°25'27.64" | 15 | 0.5 | 20 | 一般排放口 |
| DA002 | 制砂楼排气筒 |  | 110°45'9.29" | 37°25'27.20" | 23 | 0.8 | 20 |  |
| DA003 | 干粉砂浆生产线提升 机排气筒 |  | 110°45'8.74" | 37°25'27.08"" | 30 | 0.2 | 20 |  |
| DA004 | 干粉砂浆生产线振动 筛排气筒 |  | 110°45'8.49" | 37°25'26.72" | 32 | 0.5 | 20 |  |
| DA005 | 干粉砂浆生产线砂仓 排气筒 |  | 110°45'8.58" | 37°25'26.73" | 30 | 0.3 | 20 |  |
| DA006 | 干粉砂浆生产线 1#水 泥筒仓排气筒 |  | 110°45'8.61" | 37°25'26.40" | 30 | 0.2 | 20 |  |
| DA007 | 干粉砂浆生产线 2#水 泥筒仓排气筒 |  | 110°45'8.44" | 37°25'26.34" | 30 | 0.2 | 20 |  |
| DA008 | 干粉砂浆生产线 1#粉 煤灰筒仓排气筒 |  | 110°45'8.30" | 37°25'26.26" | 30 | 0.2 | 20 |  |
| DA009 | 干粉砂浆生产线 2#粉 煤灰筒仓排气筒 |  | 110°45'8.12" | 37°25'26.15" | 30 | 0.2 | 20 |  |
| DA010 | 干粉砂浆生产线搅拌 机排气筒 |  | 110°45'8.21" | 37°25'26.50" | 15 | 0.2 | 20 |  |
| DA011 | 干粉砂浆生产线外加 剂仓排气筒 |  | 110°45'8.32" | 37°25'26.50" | 32 | 0.2 | 20 |  |
| DA012 | 干粉砂浆生产线主机 散装口排气筒 |  | 110°45'8.23" | 37°25'26.63" | 15 | 0.3 | 20 |  |
| DA013 | 干粉砂浆生产线主机 包装口排气筒 |  | 110°45'8.06" | 37°25'26.47" | 15 | 0.3 | 20 |  |
| DA014 | 干粉砂浆生产线成品 仓排气筒 |  | 110°45'7.96" | 37°25'26.29" | 21 | 0.3 | 20 |  |
| DA015 | 干粉砂浆生产线成品 仓散装口排气筒 |  | 110°45'7.88" | 37°25'26.32" | 15 | 0.3 | 20 |  |
| DA016 | 商品混凝土骨料入料 口排气筒 |  | 110°45'7.79" | 37°25'27.95" | 15 | 0.6 | 20 |  |
| DA017 | 商品混凝土生产线 1# 水泥筒仓排气筒 |  | 110°45'7.00" | 37°25'26.98" | 20 | 0.2 | 20 |  |
| DA018 | 商品混凝土生产线 2# 水泥筒仓排气筒 |  | 110°45'6.76" | 37°25'26.86" | 20 | 0.2 | 20 |  |
| DA019 | 商品混凝土生产线粉 煤灰筒仓排气筒 |  | 110°45'6.66" | 37°25'26.69" | 20 | 0.2 | 20 |  |
| DA020 | 商品混凝土生产线矿 粉筒仓排气筒 |  | 110°45'6.62" | 37°25'26.50" | 20 | 0.2 | 20 |  |
| DA021 | 商品混凝土生产线搅 拌机排气筒 |  | 110°45'7.01" | 37°25'26.66" | 15 | 0.2 | 20 |  |

|  |  | （4）废气监测计划 项目废气监测计划见下表 4-3。 表 4-3 项目废气监测计划一览表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 排污口编号及名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |  |
|  |  | 废气 | 有组织 | DA001 机制砂入料口排气筒 | 袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 每两年监测一 次（每次不少于 2 天，每天 4 次） |  |
|  |  |  |  | DA002 制砂楼排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA003 干粉砂浆生产线提升 机排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA004 干粉砂浆生产线振动 筛排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA005 干粉砂浆生产线砂仓 排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA006 干粉砂浆生产线 1#水 泥筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA007 干粉砂浆生产线 2#水 泥筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA008 干粉砂浆生产线 1#粉 煤灰筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA009 干粉砂浆生产线 2#粉 煤灰筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA010 干粉砂浆生产线搅拌 机排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA011 干粉砂浆生产线外加 剂仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA012 干粉砂浆生产线主机 散装口排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA013 干粉砂浆生产线主机 包装口排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA014 干粉砂浆生产线成品 仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA015 干粉砂浆生产线成品 仓散装口排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA016 商品混凝土骨料入料 口排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA017 商品混凝土生产线 1# 水泥筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA018 商品混凝土生产线 2# 水泥筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA019 商品混凝土生产线粉 煤灰筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA020 商品混凝土生产线矿 粉筒仓排气筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA021 商品混凝土生产线搅 拌机排气筒 |  |  |  |  |

|  |  |  | 无组织 |  | 上风向设 1 |  | 每季度监测一 次（每次不少于 2 天，每天 4 次） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 个参照点，下 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂界 | 风向厂界浓 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 度较高处设4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 个监控点 |  |  |  |
|  | （5）非正常工况 |
|  | 该项目非正常工况排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生 |
|  | 非正常排放，一般十分钟内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约 1 |
|  | 年 1 次，为小概率时间。 |
|  | 该项目非正常工况考虑袋式除尘器运行不稳定或不能运行，导致颗粒物直接 |
|  | 外排，非正常工况下污染物产生及排放情况见下表。 |
|  | 表 4-4 项目非正常工况排放汇总表 |
|  | 非正常工况下，颗粒物排放浓度不满足标准要求，因此非正常工况对环境影 |
|  | 响程度会增加。本次评价要求非正常工况下应采取以下措施：建设单位对车间废 |
|  | 气处理设施及其他环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生 |
|  | 产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 |
|  | 2、地表水环境影响分析 |
|  | 本项目运营期废水主要为生活污水及生产废水。 |
|  | （1）生活污水 |

项目职工均不在厂内食宿，厕所为旱厕，生活污水主要为职工洗漱废水，生活污水按照用水量的 80%计，则排放量 0.80m3/d（192m3/a），生活污水经收集后可用于厂区增湿抑尘，不外排。

- 生产废水

项目生产废水主要是砼罐车清洗水、搅拌设备清洗水、地面冲洗水等，产生量按用水量的 90％计，则排放量为 22.50m3/d，集中收集经砂石分离机处理后进入厂区中部 90m3 三级沉淀池，沉淀后回用于商品混凝土生产线用水。

- 洗车平台废水

项目运输车辆出厂时对车身、车轮进行冲洗，洗车平台配套设 10m3 二级沉淀池 1 座，车辆轮胎和车身清洗废水进入沉淀池经沉淀后回用，不外排，定期进行补水。

- 初期雨水

项目在建工程拟在厂区西南侧建设 1 座容积为 200m3 的初期雨水池，可满项目厂区初期雨水汇水要求，初期雨水经收集沉淀后回用于生产，不外排。

综上所述，项目运营期产生的废水得到了合理处置，不外排，不会对项目所在区域水环境产生明显影响。

#### 3、声环境影响分析

- 噪声源强

本次评价综合考虑项目在建工程和本项目设备噪声对周围环境的影响。项目产噪设备主要有制砂楼、振动筛、预拌干粉砂浆搅拌楼、商品混凝土搅拌楼、提升机、皮带输送以及除尘风机等产生的噪声，噪声级在 80-105dB（A），各噪声源特性见下表。

#### 表 4-5	噪声污染源特性一览表

| 工序 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间 （h/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 噪声 值 | 工艺 | 降噪 效果 | 核算 方法 | 噪声 值 |  |
| 沥青混凝土生产线 （在建） | 烘干滚筒 | 频发 | 类比法 | 95 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 75 | 8 |
|  | 提升机 | 频发 | 类比法 | 85 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 65 | 8 |
|  | 搅拌缸 | 频发 | 类比法 | 90 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 70 | 8 |
| 水稳生产线 （在建） | 搅拌机 | 频发 | 类比法 | 85 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 65 | 8 |
| 机制砂生产线 | 制砂楼 | 频发 | 类比法 | 105 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 85 | 16 |
| 预拌干粉砂浆生产线 | 提升机 | 频发 | 类比法 | 85 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 65 | 16 |
|  | 振动筛 | 频发 | 类比法 | 100 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 80 | 16 |
|  | 搅拌主机 | 频发 | 类比法 | 85 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 65 | 16 |
|  | 包装机 | 频发 | 类比法 | 80 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 60 | 16 |
| 商品混凝土生产线 | 搅拌主机 | 频发 | 类比法 | 85 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 65 | 8 |
| 物料输送 | 皮带输送机 | 频发 | 类比法 | 90 | 基础减振， 密闭隔声 | 20 | 类比法 | 70 | 16 |
| 废气治理 | 布袋除尘器风机 | 频发 | 类比法 | 100 | 基础减振、密闭隔声 | 20 | 类比法 | 80 | 16 |
| 物料装卸 | 装载机 | 频发 | 类比法 | 100 | 密闭隔声， 定期维护 | 20 | 类比法 | 80 | 16 |

- 噪声治理措施

为了更有效地将产噪设备对周围环境影响减到最小，在满足工艺设计前提下，对噪声的治理降低噪声声源强度和阻隔传播途径两方面综合考虑，环评具体

要求采用以下防治措施：

  - 噪声源控制

从声源设备上进行噪声控制，设备选型应选用符合国家要求的低噪声设备。

  - 传播途径控制

①项目总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设。

②从设备降噪考虑，项目将高噪声设备密闭，并设置减振基础。

③在厂界四周种植灌木、乔木等绿化，起到了阻止噪声传播的作用。

④加强设备维护和保养，使其处于良好的运行状态，避免频繁起停机产生的突发噪声影响。

⑤加强员工培训，强化内部管理，严格工作时间，有效避免对员工办公区及附近居民产生的噪声影响。

- 噪声影响及达标分析

本评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则	声环境》（HJ2.4-2009） 中的工业噪声预测模式，使用 EIAN 软件计算本项目各噪声源对厂界的影响。

1）预测模式

- 首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—为某个声源的倍频带声功率级；

r1—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—为房间常数；

Q—为方向因子。

- 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

式中：LP1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带叠加声压级，dB；

LP1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

- 计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：LP2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，d

B；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

- 将室外声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透

声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

式中：S——透声面积，m2。

- 按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。噪声贡献值计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Legq）计算公式：

式中：Legq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s；

M—等效室外声源个数。2）预测结果

项目厂址周边 50m 范围内无声环境保护目标分布，应用上述预测模式计算厂界各测点处的 A 声级，预测其对厂界周围声环境的影响。厂界各预测点环境质量预测结果见表 4-6。

#### 表 4-6 厂界声环境质量预测结果 单位：dB（A）

| 测点序号 | 测量时段 | 贡献值 | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧 | 昼间 | 53.47 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.42 | 50 | 达标 |
| 厂界南侧 | 昼间 | 41.95 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 42.41 | 50 | 达标 |
| 厂界西侧 | 昼间 | 50.23 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 39.95 | 50 | 达标 |
| 厂界北侧 | 昼间 | 47.85 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 45.85 | 50 | 达标 |

经噪声预测，项目建成投产后，各生产设施设备产生的噪声衰减至厂界四周的分贝值均不超标，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求，因此，经采取上述措施后本项目产生的噪声对周围声环境产生的影响很小。

- 噪声监测计划

#### 表 4-7	噪声监测计划一览表

|  |  | 项目 | 监测项目 | 监测因子 | 取样位置 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 噪声 | 设备运行噪声 | 等效 A 声级 | 厂界四周 | 1 次/季 （昼间监测一次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标准 |
|  |  | 4、固体废物影响分析 固体废物产生情况 本项目运营期固体废物主要有工作人员在生活过程中产生一定量的生活垃圾、布袋除尘器除尘灰、沉淀池底泥、设备机修过程中产生的少量废机油及废油桶。 生活垃圾 本项目职工人数为 20 人，按每人每天产生 0.5kg 生活废物计，本项目生活垃圾产生量为 10kg/d（2.40t/a），主要成分为有机物、玻璃、纸类、金属类等， 属于一般性固体废物，环评要求将生活垃圾分类收集后集中清运至当地环卫部门指定地点统一处理。 一般工业固废 ①除尘器收集到的除尘灰 本项目布袋除尘器处理废气会产生除尘灰，产生量约为 1387t/a，除尘灰经收集后均回用或作为产品外售。 ②沉淀池底泥 本项目清洗废水沉淀池和洗车平台沉淀池会产生一定量的底泥，经类比，本项目沉淀池底泥产生量约为 0.5t/d（120t/a）。沉淀池底泥定期清掏，晾干后外运至周边砖厂综合利用。 危险废物 本项目生产过程各设备维修保养会产生少量废机油及废油桶，按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021），本项目产生的废机油及废油桶属于危险废物，其废物类别均为 HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物 |

代码为 900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），废机油产生量约为 0.5t/a，废油桶产生量约为 25 个/a。

根据本项目产生危废的特性，环评要求建设单位在厂区西南侧设 20m2 危废暂存间，项目产生的危险废物在外送处置前，均置于厂区危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。

#### 表 4-8  项目固体废弃物产排情况一览表

）

- 处置去向及环境管理要求

  - 生活垃圾

生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处理。

  - 一般固体废物

本项目一般固体废物主要为除尘灰、沉淀池底泥。除尘灰经收集后回用或作为产品外售；沉淀池底泥定期清掏，晾干外运至周边砖厂综合利用。

  - 危险废物

本项目危险废物主要为设备维修保养产生的少量废机油及废油桶。评价要求建设单位在厂内西南侧建设 1 座 20m2（4m×5m）的危废暂存间，对危险废物进

行临时贮存，并有专人管理，定期运往有资质的单位处理，严禁将危险废物随意堆存、买卖或丢弃。

本次环境影响评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

①建危险废物贮存专用库房。根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则：地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

②危废必须装入符合标准的容器内；

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（G B18597-2001）的标签；

④危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

⑤必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损， 应及时采取措施清理更换；

⑦危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

⑧危险废物运输

本项目建设单位无危险废物运输能力，因此委托有资质单位进行运输。根据

《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本次评价对建设单位运输过程管理要求如下：

建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

#### 5、地下水、土壤

根据项目特征，本项目不设食堂、住宿、洗浴等，厕所为旱厕，运营期生活污水产生量较少，收集后用于洒水抑尘，不外排；清洗废水沉淀处理后回用， 不外排；初期雨水经雨水收集池收集沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。因此， 本项目正常工况下不会对地下水及土壤造成影响。

项目非正常工况状态下雨水收集池、沉淀池及危废暂存间出现破损裂缝， 会造成初期雨水、清洗废水、危险废物外渗，从而对地下水及土壤环境造成不良影响。

项目初期雨水、清洗废水中主要污染因子为 SS，可溶性金属离子浓度较低， 即使外渗，经过包气带过滤、吸附作用后，不会对地下水及土壤环境产生较大影响；项目危废暂存间暂存危废主要为废机油，危废暂存间若出现破损裂缝，废机油发生泄漏，将会对地下水及土壤环境产生影响。

因此，本次评价要求项目在建设过程中采取分区防渗措施。根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。经采取防渗措施后，该项目对地下水、土壤环境影响较小。

#### 表 4-9	防渗分区表

|  |  | 序号 | 防渗分区 | 区内建构筑物 | 防渗技术要求 | 建设方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 暂存间地面与裙脚要用 坚固、防渗的材料建造， 防渗层为至少 1m 厚粘 土层（渗透系数 ≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯（渗透系 数≤10-10cm/s） | 地面及裙角为抗渗混凝土，强度 |  |
|  |  | 1 | 重点防渗区 | 危废暂存间 |  | 等级为 C30，抗渗等级为 P8，内掺 8%防渗抗裂剂，底部铺设土工防渗膜，裙角刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C15 的素混凝 土。基础土分层夯实，压实系数 |  |
|  |  |  |  |  |  | 不小于 0.95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土池体，池底及池壁为 |  |
|  |  | 2 | 一般防渗区 | 沉淀池、雨水收 集池 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K<10-7cm/s | 混凝土，强度等级为 C30，抗渗等级为 P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C10 的 素混凝土，基础土分层夯实 |  |
|  |  | 3 | 简单 防渗区 | 其他 | 一般地面硬化 | C30 混凝土硬化；基础土分层夯 实，压实系数不小于 0.95 |  |
|  |  | 6、生态环境影响 |
|  |  | 本项目占地属建设用地，占地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态 |
|  |  | 环境造成明显影响。 |
|  |  | 在项目建设的过程中通过实施必要的生态保护、补偿措施，本区内的植被覆 |
|  |  | 盖率不会因本工程的建设明显降低。本项目通过污染治理措施，大大削减了污染 |
|  |  | 物排放量，在各项目环保措施配置到位、正常运行的前提下，本项目的运行对生 |
|  |  | 态环境的影响不显著，但也还必须采取进一步有效的措施，强化生态环境的治理。 |
|  |  | （1）减少工程排放的大气污染物对周边区域农作物及其他植物的不利影响， |
|  |  | 另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污 |
|  |  | 环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 |
|  |  | （2）充分利用植物对污染物的净化作用，通过植树造林来治理大气污染，这 |
|  |  | 是最主要的生态治理措施之一。在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地 |
|  |  | 拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐 |
|  |  | 渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。在污染物较高浓度区种植 |
|  |  | 选择那些生长快、寿命长、对污染物抗性强和吸附能力大的树种来净化大气。 |

- 从全过程控制污染物的产生并保证各污染物的达标排放，降低对厂区周围农作物的影响。特别要注意防范由于人为因素引起的树种破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。

#### 7、环境风险分析

- 风险物质及临界量

本项目生产过程中厂区不涉及危险化学品储罐等风险设施。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目涉及附录 B 中的突发环境风险物质为机械设备使用的矿物油（润滑油、齿轮油），废矿物油最大储量为 0.5t，油类物质临界储量为 2500t，故危险物质数量与临界量比值 Q=0.0002＜1。

- 风险源分布及可能影响途径

本项目风险源主要为危废暂存间，可能发生的环境风险为废矿物油类泄漏， 主要污染环境途径为废矿物油泄漏液对水环境及两侧土壤及植被产生影响。

- 风险防范措施

①严格进场设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产过程使用。

②危废暂存间应设置围堰，地面防渗。加强管理，定期向当地环保主管部门及安全生产及消防部门汇报。

③危废的存放应设置明显的标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记， 并定期检查。

④成立环境应急处理机构，制定应急预案包括环境应急监测方案，加强应急演练。

#### 8、环保投资估算

本项目总投资 2000 万，环保投资 232 万，占总投资的 11.60%。主要环保措施投资见表 4-10。

#### 表 4-10	项目环保投资估算一览表

|  |  | 类别 | 污染源名称 | 环保设施 | 投资 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 物料堆存及 装卸 | 项目物料堆棚采取全封闭措施，堆棚内地面全部硬化，同 时在堆棚内设可覆盖全场的喷淋洒水装置 | 80 |  |
|  |  |  | 输送粉尘 | 各生产线输送皮带全封闭 | 10 |  |
|  |  |  | 机制砂 | 入料口 | 机制砂生产线投料口设置在全封闭物料堆棚内，入料口上 方三面围挡，顶部设集尘罩，粉尘经收集后引入 1 台袋式 除尘器，处理后经 15m 高排气筒（DA001）排放 | 4 |  |
|  |  |  |  | 制砂楼 | 项目选用制砂楼一体化密闭设备，楼内制砂机、提升机入 口、振动筛、细度模数调整机及分选系统粉尘均经集尘罩 收集后引入制砂楼自带袋式除尘器处理，处理后经制砂楼 顶部排气筒（DA002）排放，排放高度为 23m | 15 |  |
|  |  |  | 干粉砂浆 | 提升机 | 提升机上方设集尘罩，提升过程中产生的粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经提升机顶部排气筒（DA003） 排放，排放高度为 30m | 2 |  |
|  |  |  |  | 振动筛 | 干砂进振动筛提升机处粉尘及振动筛筛分粉尘经收集后引 入 1 台袋式除尘器，处理后经干粉砂浆搅拌楼顶部排气筒 （DA004）排放，排放高度为 32m | 3 |  |
|  |  |  |  | 干砂暂存仓和中转砂 仓 | 各砂仓（2 座干砂暂存仓和 5 座干砂中转仓）仓顶呼吸孔落料粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA005）排放，排放高度为 30m | 3 |  |
|  |  |  |  | 水泥筒 仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气经筒仓 排气筒（DA006、DA007）排放，排放高度为 30m | 4 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰 筒仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气经筒仓 排气筒（DA008、DA009）排放，排放高度为 30m | 4 |  |
|  |  |  |  | 搅拌主 机 | 干粉砂浆搅拌机处设 1 台袋式除尘器，搅拌粉尘处理后经 15m 高排气筒（DA010）排放 | 2 |  |
|  |  |  |  | 外加剂仓投料 口 | 外加剂投料口处设 1 台袋式除尘器，投料粉尘处理后经仓顶排气筒（DA011）排放，排放高度为 32m | 2 |  |
|  |  |  |  | 主机 散装口 | 主机散装口处设 1 台袋式除尘器，散装粉尘处理后经 15m 高排气筒（DA012）排放 | 2 |  |
|  |  |  |  | 主机包装口 | 主机包装口处设 1 台袋式除尘器，包装粉尘处理后经 15m 高排气筒（DA013）排放 | 2 |  |
|  |  |  |  | 成品仓 | 干粉砂浆进成品仓提升机处粉尘和成品仓仓顶落料粉尘经 收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒 （DA014）排放，排放高度为 21m | 2 |  |
|  |  |  |  | 成品仓 散装口 | 成品仓散装口处设 1 台袋式除尘器，散装粉尘处理后经 15m 高排气筒（DA015）排放 | 2 |  |

|  |  |  | 商品混凝土 | 骨料配料仓 | 商品混凝土生产线投骨料配料仓设置在全封闭物料堆棚 内，配料仓上方三面围挡，顶部设集尘罩，投料粉尘经收 集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排气筒 （DA016）排放 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水泥筒 仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气经筒仓 排气筒（DA017、DA018）排放，排放高度为 20m | 4 |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰 筒仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气经筒仓 排气筒（DA019）排放，排放高度为 20m | 2 |  |
|  |  |  |  | 矿粉筒 仓 | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后废气经筒仓 排气筒（DA020）排放，排放高度为 20m | 2 |  |
|  |  |  |  | 搅拌机 | 商品混凝土搅拌机上方设 1 台袋式除尘器，搅拌粉尘处理 后经 15m 高排气筒（DA021）排放 | 2 |  |
|  |  |  | 运输扬尘 | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，定期进行洒水；加强 管理，密闭运输，限制超载；进出场车辆冲洗车身及轮胎 | 5 |  |
|  |  | 废 水 | 洗车平台 | 厂区出口处建设洗车平台 1 座，设车辆轮胎及车身清洗装 置，冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排 | 6 |  |
|  |  | 固废 | 除尘灰 | 收集后回用于生产或作为产品外售 | 1 |  |
|  |  |  | 废机油及废 油桶 | 厂区西南侧设 20m2 危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 6 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 分类收集后定期送往环卫部门指定地点集中收集处置 | 1 |  |
|  |  | 噪 声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，并采取消声、减震、隔声等措施 | 20 |  |
|  |  | 硬化及防渗 | 根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，对危废暂存间进行重点防渗， 沉淀池和雨水收集池进行一般防渗，其他区域进行简单的 硬化防渗 | 40 |  |
|  |  | 合计 | 232 |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料堆存及装卸 | 颗粒物 | 项目物料堆棚采取全封闭措施，堆棚内地面全 部硬化，堆棚内设可覆盖全场的喷淋洒水装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（G B4915-20 13）中的大气污染物特别排放限值 |
|  | 输送粉尘 |  | 各生产线输送皮带全封闭 |  |
|  | 机制砂 | DA001 入 料口排气筒 |  | 机制砂生产线投料口设置在全封闭物料堆棚内，入料口上方三面围挡，顶部设集尘罩，收 集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经 15m 高排 气筒排放 |  |
|  |  | DA002 制 砂楼排气筒 |  | 项目选用制砂楼一体化密闭设备，楼内制砂机、提升机入口、振动筛、细度模数调整机及分选系统粉尘均经集尘罩收集后引入制砂楼自带袋式除尘器处理，处理后经制砂楼顶部排 气筒排放，排放高度为 23m |  |
|  | 干粉砂浆 | DA003 提 升机排气筒 |  | 提升机上方设集尘罩，提升过程中产生的粉尘 经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经提升 机顶部排气筒排放，排放高度为 30m |  |
|  |  | DA004 振 动筛排气筒 |  | 干砂进振动筛提升机处粉尘及振动筛筛分粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经干粉砂浆搅拌楼顶部排气筒排放，排放高度为 32m |  |
|  |  | DA005 砂 仓排气筒 |  | 各砂仓（2 座干砂暂存仓和 5 座干砂中转仓） 仓顶呼吸孔落料粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒（DA005）排放， 排放高度为 30m |  |
|  |  | DA006 1# 水泥筒仓排气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 30m |  |
|  |  | DA007 2# 水泥筒仓排气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 30m |  |
|  |  | DA008 1# 粉煤灰筒仓排气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 30m |  |
|  |  | DA009 2# 粉煤灰筒仓排气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 30m |  |
|  |  | DA010 搅 拌机排气 筒 |  | 干粉砂浆搅拌机处设 1 台袋式除尘器，搅拌粉尘处理后经 15m 高排气筒排放 |  |
|  |  | DA011 外 加剂仓排 气筒 |  | 外加剂投料口处设 1 台袋式除尘器，投料粉尘处理后经仓顶排气筒排放，排放高度为 32m |  |

|  |  | DA012 主 机散装口 排气筒 |  | 主机散装口处设 1 台袋式除尘器，散装粉尘处理后经 15m 高排气筒排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA013 主 机包装口 排气筒 |  | 主机包装口处设 1 台袋式除尘器，包装粉尘处理后经 15m 高排气筒排放 |  |
|  |  | DA014 成 品仓排气筒 |  | 干粉砂浆进成品仓提升机处粉尘和成品仓仓顶落料粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘器，处理后经仓顶排气筒排放，排放高度为 21m |  |
|  |  | DA015 成 品仓散装 口排气筒 |  | 成品仓散装口处设 1 台袋式除尘器，散装粉尘处理后经 15m 高排气筒排放 |  |
|  | 商品混凝土 | DA016 入 料口排气筒 |  | 商品混凝土生产线投骨料配料仓设置在全封闭物料堆棚内，配料仓上方三面围挡，顶部设 集尘罩，投料粉尘经收集后引入 1 台袋式除尘 器，处理后经 15m 高排气筒排放 |  |
|  |  | DA017 1# 水泥筒仓排气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 20m |  |
|  |  | DA018 2# 水泥筒仓排气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 20m |  |
|  |  | DA019 粉 煤灰筒仓 排气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 20m |  |
|  |  | DA020 矿 粉筒仓排 气筒 |  | 筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘后 废气经筒仓排气筒排放，排放高度为 20m |  |
|  |  | DA021 搅 拌机排气 筒 |  | 商品混凝土搅拌机上方设 1 台袋式除尘器，搅拌粉尘处理后经 15m 高排气筒排放 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，定期进行 洒水；加强管理，密闭运输，限制超载；进出 场车辆冲洗车身及轮胎 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、 SS 等 | 收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS 等 | 厂区中部建设 1 座 90m3 的三级沉淀池，冲洗废水经砂石分离器处置后进入沉淀池，沉淀处 理后回用于生产 | 不外排 |
|  | 洗车平台 | SS 等 | 洗车平台配套设 10m3 二级沉淀池 1 座，车辆轮胎和车身清洗废水进入沉淀池经沉淀后回 用，定期进行补水 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS 等 | 厂区西南侧建设 1 座容积为 200m3 的初期雨水 收集池 | 不外排 |

| 声环境 | 项目产噪设备主要有制砂楼、振动筛、预拌干粉砂浆搅拌楼、商品 混凝土搅拌楼、提升机、皮带输送以及除尘风机等产生的噪声，噪声级 在 80-105dB（A），各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，可降噪 20dB(A)左右。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB1234 8-2008） 中的 2 类 标准 |
| --- | --- | --- |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | ①生活垃圾：生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处理； ②除尘灰：经收集后均回用或作为产品外售； ③沉淀池底泥：定期清掏，晾干后外运至周边砖厂综合利用； ④废机油及废油桶：厂区西南侧设 20m2 危废暂存间，项目产生的危险废物在外送处置前，均置于厂区危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区（危废暂存间）：地面及裙角为抗渗混凝土，强度等级为 C30，抗渗等级为 P8，内掺 8%防渗抗裂剂，底部铺设土工防渗膜，裙角刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C15 的素混凝土。基础土分层夯实，压实系数不小于 0.95； ②一般防渗区（沉淀池、雨水收集池）：钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土， 强度等级为 C30，抗渗等级为 P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C10 的素混凝土，基础土分层夯实； ③简单防渗区（其他区域）：C30 混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小 于 0.95。 |
| 生态保护 措施 | 厂区内边界和空余区域进行绿化。 |
| 环境风险防范措施 | ①严格进场设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产过程使用； ②危废暂存间应设置围堰，地面防渗。加强管理，定期向当地环保主管部门及安全生产及消防部门汇报； ③危废的存放应设置明显的标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记，并定期检查； ④成立环境应急处理机构，制定应急预案包括环境应急监测方案，加强应急演练。 |
| 其他环境管理要求 | ①企业应严格按照本次评价提出的环保设施完善，完成各种环保设施的建设； ②严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； ③设立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； ④按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理； ⑤企业应不断给职工提供去先进企业学习的机会，加强技术培训，强化环保意识，提高操作水平，减少因人为因素造成的非正常生产状况； ⑥重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工、附近居民和其他技术人员就环境问题提出意见，积极采纳其合理要求； ⑦积极配合环保部门的检查； ⑧定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。 |

# 六、结论

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产 生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  | 0.32t/a | 2.785t/a |  | 3.105t/a | +2.785t/a |
|  | SO2 |  |  | 0.04t/a | 0 |  | 0.04t/a | 0 |
|  | NOX |  |  | 0.16t/a | 0 |  | 0.16t/a | 0 |
| 废水 | COD |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 |  |  | 298.4t/a | 1387t/a |  | 1685.4t/a | +1387t/a |
|  | 洗车废水沉淀池底泥 |  |  | 0 | 120t/a |  | 120t/a | +120t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  | 0 | 0.50t/a |  | 0.50t/a | +0.50t/a |
|  | 废油桶 |  |  | 0 | 25 个/a |  | 25 个/a | +25 个/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

## N

项目厂址

后大成村

0	1	2 km

附图 1	项目地理位置图

307

国	道

后大成村

青	银	高

速

三	川	河

附图 2	项目地理位置与外环境关系图

项目位置

附图 3	柳林县城市总体规划图

项目位置

附图 4	柳林县（润山）中小企业创业基地土地利用规划图

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

附图 8	项目建设地点与柳林泉域相对位置关系图

#### 商品混凝土搅拌站	N

全封闭原料库

全封闭物料库

#### 空地

#### 山体

危废暂存间

注：虚线方框内为本项目建设内容

附图 9	项目厂区平面布置示意图

环境影响报告表修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改状况说明 | 相关位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 依据柳林（润山）中小企业产业 基地规划（2016-2030 年）明确项目与规划的符合性；依据项目生 | 根据《柳林（润山）中小企业产 业基地规划（2015-2030 年）》内容，明确了项目与规划的符合性。 | 详见报告 P2-5 |
|  | 产特征细化与《关于推进机制砂 | 依据项目生产特征，细化了项目 |  |
|  | 石行业高质量发展的若干意见》 | 建设与《关于推进机制砂石行业 |  |
|  | （工信部联原[2019]239 号）、《关 | 高质量发展的若干意见》（工信部 |  |
| 1 | 于促进砂石行业健康有序发展的 | 联原[2019]239 号）、《关于促进砂 |  |
|  | 指导意见》（ [2020]473 号文）、 《2019 年砂石行业大气污染防 | 石行业健康有序发展的指导意见》（[2020]473 号文）、《2019 年 | 详见报告 P13-18 |
|  | 治攻坚战实施方案》的政策符合 | 砂石行业大气污染防治攻坚战实 |  |
|  | 性内容；依据项目生产特征和环 | 施方案》的符合性分析；依据项 |  |
|  | 境特征进一步充实项目选址的可 | 目生产特征和环境特征，进一步 |  |
|  | 行性内容。 | 充实了项目选址的可行性内容。 |  |
|  | 进一步说明项目落户柳林（润山） | 进一步说明项目落户柳林（润山） 中小企业产业基地规划区及现有工程遗留的环境问题，提出了具体的整改内容。 | 详见报告 P40 |
|  | 中 小 企 业 产 业 基 地 规 划 |  |  |
| 2 | (2016-2030 年）区及现有工程遗 |  |  |
|  | 留的环境问题，提出具体的整改 |  |  |
|  | 内容。 |  |  |
|  | 进一步按机制砂、商品混凝土、 | 按机制砂、预拌干粉砂浆、商品 |  |
|  | 沥青混凝土不同工段列表核实项 | 混凝土不同工段列表核实了项目 | 详见报告 |
|  | 目内容和组成表；完善工艺流程， | 内容和组成表；完善了工艺流程， | P23-25、 |
|  | 并在工艺流程图上标注污染物产 | 并在工艺流程图上标注了污染物 | P34-38 |
| 3 | 排环节。 | 产排环节。 |  |
|  | 补充原料、燃料来源及供应单位 | 补充了原料来源及供应单位的基 |  |
|  | 的基本情况，说明供应的可靠性 | 本情况，说明了供应的可靠性和 | 详见报告 |
|  | 和合理性。 | 合理性。本项目生产工艺中不涉 | P27-28 |
|  |  | 及燃料。 |  |

|  | 细化给料、配料、烘干、搅拌、输送等工序粉尘治理措施，并给出优化配置布袋除尘器台套数和相关参数；类比同类型企业骨料烘干窑头、窑尾烟气净化和物料搅拌烟气净化实例，分析配套措施的可行性，并给出配套设施的相关参数，进行达标分析；细化导热油炉明确烟气净化措施。 根据生产作业制度，核实各主要 生产设备设施的型号、技术参数， 说明与生产规模的匹配性；优化各类净化设施的配置，校核主要 污染物的排放量。 | 细化了给料、配料、烘干、搅拌、输送等工序粉尘治理措施，给出了配置布袋除尘器的台套数和相关参数；项目干粉砂浆生产线无烘干工序；本项目建设内容不涉 及导热油炉。 | 详见报告 P51-61 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据生产作业制度，核实了各主 要生产设备设施的型号、技术参数，说明了与生产规模的匹配性。 | 详见报告 P26-27 |
|  |  | 优化了各类净化设施的配置，校核了主要污染物的排放量。 | 详见报告 P48-49 |
| 4 | 细化混凝土生产线、水稳料生产线生产过程产生废水的环节，根据平面布置，明确其废水收集池的数量、容积和位置以及初期雨水池的容积和位置，说明最终去 向。 | 细化了项目各生产线生产过程产生废水的环节，根据平面布置， 明确了废水收集池的数量、容积和位置以及初期雨水池的容积和位置，并说明了最终去向。 | 详见报告 P64-65 |
| 5 | 细化固体废物的产生量、暂存方式和去向等内容。 | 细化了固体废物的产生量、暂存方式和去向等内容。 | 详见报告表 P70-73 |
| 6 | 细化环境风险内容，提出可行的防控措施。 | 细化了环境风险内容，提出了可行的防控措施。 | 详见报告表 P75 |
| 7 | 完善环保护措施监督检查清单和环境监测计划。 | 完善了环保护措施监督检查清单。 | 详见报告表 P79-81 |
|  |  | 完善了废气及噪声环境监测计划 | 详见报告 P63-64、P70 |
| 同时对报告表其它相应部分进行了调整和完善 |

# Text boxes

| W1 | 运输车冲洗废水 | 5270.4m3/a | 回用于生产 |
| --- | --- | --- | --- |
| W2 | 厂区地面冲洗废水 | 2160m3/a | 回用于生产 |
| W3 | 生活污水 | 115.2m3/a | 旱厕，定期清掏 |
| S1 | 布袋除尘器粉尘 | 298.4t/a |  |
| S2 | 滴漏沥青、拌和残碴 | 0.075t/a | 合理处置 |
| S3 | 生活垃圾 | 4.5t/a |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备生产能力 （t/h） | 台（套）数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | 受料口 | 2500mm×4000mm | 50-150t/h | 1 | 给料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 皮带输送机 | 800mm | 最大250t/h | 3 | 输送 |
| 1.3 | 制砂机 | VSI8525 | 100-125t/h | 1 | 制砂楼一体化设备 |
| 1.4 | 板链提升机 | NSE200 | 最大225t/h | 1 |  |
| 1.5 | 振动给料机 | GZGF1103 | 最大300t/h | 1 |  |
| 1.6 | 振动筛 | 2460 | 300t/h | 1 |  |
| 1.7 | 细度模数 调整机 | HVSI8525 | 50-90t/h | 1 |  |
| 1.8 | V形选粉系统 | / | 75t/h | 1 |  |
| 1.9 | 石粉颗粒回收 过滤装置 | 1300型 | 75t/h | 1 |  |
| 1.10 | 石粉仓 | 150t | / | 1 | 储存 |

一体化制砂楼设备

| 污染 物 | 年评价指标 | 评价标准/ （µg/m3） | 现状浓度/ （µg/m3） | 最大浓度 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度 | 60 | 31 | 51.7 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 40 | 43 | 107.5 | 超标 |
| PM10 | 年均浓度 | 70 | 101 | 144.3 | 超标 |
| PM2.5 | 年均浓度 | 35 | 37 | 105.7 | 超标 |
| CO | 24 小时平均第 95 百分位数 | 4000 | 2000 | 50.0 | 达标 |
| O3-8h | 日最大 8 小时平均第 90 百 分位数 | 160 | 141 | 88.1 | 达标 |

| 环境要素 | 敏感点名称 | 方位 | 距离 （m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 后大成村 | SE | 480 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 |
| 声环境 | 项目拟建厂界 50m 范围内无声环境保护目标分布 | / |
| 地下水环境 | 项目拟建厂界 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 | / |
| 生态 环境 | 项目用地范围内无生态环境保护目标 | / |

| 污染物名称 | 浓度限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（无组织） | 0.5mg/m3 | 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 小时浓 度值的差值 | 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 |
| 颗粒物（有组织） | 10mg/m3 | --- | --- |

| 标准类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

| 产污环节 | 污染物种类 | 产生状况 | 排放形式 | 主要污染治理设施 | 排放状况 | 排放标准及浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 （mg/ m3） | 速率 （kg /h） | 产生量 （t/a） |  | 治理措施 | 处理能力 （m3/h） | 收集效率 （%） | 去除效率 （%） | 是否可 行 | 浓度 （mg/ m3） | 速率 （kg/h ） | 排放量 （t/a） |  |
| 机制砂 | 入料口 | 颗粒物 | 4000 | 32 | 122.88 | 有组织 | 袋式除尘器 | 8000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.064 | 0.246 | 10 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB49 15-201 3） |
|  | 制砂楼 |  | 4500 | 180 | 691.2 |  | 袋式除尘器 | 40000 | 95 | 99.8 | 是 | 9 | 0.36 | 1.383 |  |  |
| 预拌干粉砂浆 | 提升机 |  | 4000 | 6 | 23.04 |  | 袋式除尘器 | 1500 | / | 99.8 | 是 | 8 | 0.012 | 0.047 |  |  |
|  | 振动筛 |  | 4500 | 36 | 138.24 |  | 袋式除尘器 | 8000 | 95 | 99.8 | 是 | 9 | 0.072 | 0.277 |  |  |
|  | 暂存仓和中 转砂仓 |  | 4000 | 20 | 76.8 |  | 袋式除尘器 | 5000 | / | 99.8 | 是 | 8 | 0.04 | 0.154 |  |  |
|  | 水泥筒仓 |  | 5000 | 10 | 5.34 |  | 袋式除尘器 | 2000 | / | 99.8 | 是 | 10 | 0.02 | 0.011 |  |  |
|  | 粉煤灰筒仓 |  | 5000 | 10 | 2 |  | 袋式除尘器 | 2000 | / | 99.8 | 是 | 10 | 0.02 | 0.004 |  |  |
|  | 搅拌主机 |  | 4000 | 8 | 30.72 |  | 袋式除尘器 | 2000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.016 | 0.062 |  |  |
|  | 外加剂仓 |  | 4000 | 8 | 9.6 |  | 袋式除尘器 | 2000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.016 | 0.019 |  |  |
|  | 主机散装口 |  | 4000 | 16 | 15.36 |  | 袋式除尘器 | 4000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.032 | 0.031 |  |  |
|  | 主机包装口 |  | 4000 | 16 | 30.72 |  | 袋式除尘器 | 4000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.032 | 0.062 |  |  |
|  | 成品仓 |  | 4000 | 16 | 15.36 |  | 袋式除尘器 | 4000 | / | 99.8 | 是 | 8 | 0.032 | 0.031 |  |  |
|  | 成品仓散装 |  | 4000 | 16 | 15.36 |  | 袋式除尘器 | 4000 | 95 | 99.8 | 是 | 8 | 0.032 | 0.031 |  |  |

| 污染源 | 非常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 (mg/m3) | 非正常排放速率 (kg/h) | 单次持续时间 | 发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋式除尘器故 | 颗粒物 | 4500 | 180 | 10 分钟 |  | 立即停止生 产，关闭排放阀 |
|  | 障，处理效率为 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 袋式除尘器故 |  |  |  |  |  |  |
| 制砂楼袋 | 障，处理效率为 |  | 2250 | 90 | 10 分钟 | 1 年 |  |
| 式除尘器 | 50% |  |  |  |  | 1 次 |  |
|  | 袋式除尘器故 |  |  |  |  |  |  |
|  | 障，处理效率为 |  | 900 | 36 | 10 分钟 |  |  |
|  | 80% |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 属性 | 主要有毒 有害物质名称 | 物理性状 | 环境 危险特性 | 年度产生量 （t/a） | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量（t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 固态 | / | 2.40 | 桶装 | 环卫部门 | 2.40 |
| 2 | 除尘器 | 除尘灰 | 一般 固废 | / | 固态 | / | 1387 | / | 回用或外售 | 1387 |
| 3 | 沉淀池 | 底泥 | 一般固废 | / | 固态 | / | 120 | / | 周边砖厂综合利用 | 120 |
| 4 | 设备维修保养 | 废机油 | 危险废物 | 废矿物油 | 固态 | T，I | 0.5 | 桶装 | 有资质的单位回收处置 | 0.5 |
|  |  | 废油桶 | 危险 废物 | 废矿物油 | 固态 | T，I | 25 个/a | / | 有资质的单 位回收处置 | 25 个/a |

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策以及所在区域相关规划，项目选址可行。评价认为建设单位按照环评要求的污染防治措施进行有效处理、确保污染治理设施正常运行及遵守国家环境保护方面的法律法规，则本项目的建设投产后产生的各项污染物均可达标排放，满足区域环境质量保护要求，不会导致周围环境污染负荷的明显增加。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

图	例

大气补充监测点